# DZP-271- 7/14

# Odp.nr 5                                                                                                    Brzesko dnia 18.03.2014.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Mebli medycznych –urzadzeń    medycznych.

BZP nr 84202 z dnia 13.03.2014

Dot. zadanie nr 1, poz. d wózek wielofunkcyjny oddziałowy

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny oddziałowy o wymiarach

Długość:  110 cm

Wysokość: 85 cm

Szerokość :40 cm

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Zadanie 1 –

A )Szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści szafkę o poniższym opisie ;

Szafka przyłóżkowa dwustronna z możliwością postawienia po lewej i prawej stronie łóżka.

Z blatem bocznym posiadającym regulację wysokości i pochylenia lub bez.

Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenie mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Czoła szuflad i drzwiczki oraz blaty wykonane z płyty dekoracyjnej UNILAM.

Szuflada szafki wysuwana na prowadnicach ślizgowych, z wyjmowanym wkładem tworzywowym. Szafka z relingiem do zawieszania ręczników umieszczonym z boku szafki.

Cztery podwójne koła równomiernie umieszczone w każdym narożniku o średnicy 75mm Pojemnik na butelki oraz pojemnik na gazety

Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji.

Waga 35kg

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary blatu stałego                        500x510mm

Wysokość szafki                                    860mm

Blat boczny z regulacją wysokości     730-1060mm

Odp.Zamawiajacy dopuszcza

b) Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o poniższym opisie ;

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wózka – stalowa | TAK |  |
| 2 | Powłoka lakiernicza -lakier proszkowy | TAK |  |
| 3 | Tapicerka wykonana z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych- preferowny skaj | TAK |  |
| 4 | Szerokość siedziska -49 cm (+/-2 cm) | TAK |  |
| 5 | Całkowita szerokość wózka: 67 cm (+/-2 cm) | TAK |  |
| 6 | Wysokość oparcia: 40 cm ( +/-1 cm) | TAK |  |
| 7 | Głębokość siedziska: 44 cm ( +/-1 cm) | TAK |  |
| 8 | Nośność ( wytrzymałość na obciążenie) – do 150 kg | TAK |  |
| 9 | Rączki do pchania | TAK |  |
| 10 | Koła przednie – 200 x 50 pełne | TAK |  |
| 11 | Koła tylne -24 cale pełne | TAK |  |
| 12 | Felgi kół tylnych-szprychy metalowe | TAK |  |
| 13 | Koła tylne mocowane na stałe ( bez szybkozłączek) | TAK |  |
| 14 | Podłokietniki uchylne i demontowalne | TAK |  |
| 15 | Podparcie przedramienia-wersja podłokietnika wydłużona | TAK |  |
| 16 | Podnóżki uchylne i demontowane-wymagane. | TAK |  |
| 17 | Płyta podnóżka aluminiowa wyposażone w kółka odbojowe | TAK |  |
| 18 | Gwarancja 24 miesiące |  |  |

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

C ) taborety obrotowy wyścielany – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości przy uzyciu sprężyny gazowej w zakresie 490- 590 mm ?

Odp. Zamawiajacy  dopuszcza.

D ) Czy mając na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści  wózek o poniższym opisie:

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa Baydur. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła

szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów

łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 75mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka. Wyposażenie podstawowe wózka:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zużytych igieł,

- otwieracz ampułek,

- pojemnik na cewniki,

- pojemnik na butelki,

- jeden przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik „kieszeń”

- wysuwana spod blatu półkę do pisania,

- półkę na żel,

- uchwyt na butlę z tlenem,

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację. Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka. Wózek wyposażony w 5 szuflad z czego 3 o wysokości 100 mm oraz 2 o wysokości 150mm.

Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość: 91cm,

- Głębokość: 72cm,

- Szerokość: 83cm

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza

E ) Parawan medyczny jezdny – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści parawan o wymiarach 1000 x 1700 mm  ?

Odp.Zamawiajacy  dopuszcza.