Załącznik nr:1

Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Remont posadzki w korytarzu, położenie płytek gresowych”

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,  32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45.43.10.00-7 – Kładzenie płytek.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,   32-800 Brzesko

- Zwartość programu :

a)   część opisowa – opis ogólny

b)   część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracowali:

Janusz Put,  mgr inż. Paulin Świerad, mgr inż. Józef Gawron

A/ część opisowa – opis ogólny przedmiotu zamówienia :

- Przedmiotem zamówienia  jest remont  posadzki na korytarzu głównym kompleksu budynków SPZOZ w Brzesku, tj. zastąpienie płytek PCV płytkami gresowymi.

- Prace budowlane związane z remontem posadzki nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót,  stanowią konserwację i naprawę obiektu .

- Korytarz ma szerokość 2, 1 m, posiada holl, powierzchnia do położenia płytek wynosi 300 m2.

- Obecnie posadzka korytarza jest pokryta płytkami PCV.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy materiał niezbędny do wykonania prac budowlanych to jest: płytki gresowe, klej, zaprawę wyrównującą, fugę -  w ilości niezbędnej  do realizacji robót.

- Wykonawca wykona wszelkie prace związane z robotami, przy wykorzystaniu własnych narzędzi.

- Wykonawca będzie wykonywał prace budowlane w sposób umożliwiający częściową przepustowość ciągu komunikacyjnego (nie jest możliwe trwałe wyłączenie korytarza z ruchu osób).

- Wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami  oraz sztuką budowlaną.

B/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

-  usunięcia posadzki z płytek PCV,

- przygotowania podłoża do położenia płytek poprzez wyrównanie nierówności, w razie potrzeby wypoziomowanie.

- Zamawiający posiada płytki gresowe o rozmiarze 30 cm x 30 cm,  w dwóch kolorach, które należy je ułożyć według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Na ścianach należy wykonać cokolik przy posadzce o wysokości  15 cm (1/2 płytki).

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do niniejszego postępowania i dokonania ewentualnych obmiarów  we własnym.

- Termin realizacji umowy -  do 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.