###### Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV 33.16.81.00-6 Endoskopy

1.  Zestaw endoskopowy - Wideokolonoskop HDTV– kpl  1.

Wideokolonoskop przeznaczony do diagnostyki dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz wykonywania zabiegów terapeutycznych.

Wideokolonoskop musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego  myjniami:

1/BHT Innova E2,

2/MINI ETD2 - Olympus

1. Aparat fabrycznie nowy.

2.Typ/nazwa ..........................................................................................................................

3.Rok produkcji  ( nie starszy niż  2013.r.)...........................................................................

4. Producent...........................................................................................................................

|  | Parametry wymagane | Warunekgraniczny | Parametr oferowany (wpisać Tak/Nie lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.VIDEOKOLONOSKOP HD- 1szt |
| 1 | Średnica kanału roboczego – min. 3,7 mm | Tak |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna – max 13,2 mm | Tak |  |
| 3 | Kąt obserwacji – min. 140 stopni | Tak |  |
| 4 | Obrazowanie w jakości HD min. 1280x1024 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100mm | Tak |  |
| 6 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 4 | Tak |  |
| 7 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 180/180; 160/160 | Tak |  |
| 8 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | Tak |  |
| 9 | Regulacja sztywności tuby wziernikowej za pomocą pokrętła | Tak |  |
| 10 | Długość robocza min 1500mm ze zmienną sztywnością tuby wziernikowej | Tak |  |
| 11 | Aparat całkowicie szczelny bez konieczności stosowania zatyczek, lub System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |
| 12 | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjniach automatycznych przeznaczonych do endoskopów giętkich różnych producentów | Tak |  |
| 2.PROCESOR WIZYJNY HD - 1SZT |
| 1 | Wyjście sygnału w rozdzielczości HD min 1920x1280. | Tak |  |
| 2 | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek | Tak |  |
| 3 | Możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła z filtracją długości pasma światła za pomocą filtra optycznego dla oferowanego endoskopu | Tak |  |
| 4 | Dowolna programowalność funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów | Tak |  |
| 5 | Pompa insuflacyjna z regulacją pracy | Tak |  |
| 6 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | Tak |  |
| 7 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | Tak |  |
| 8 | Obsługa endoskopów giętkich firmy Olympus będących na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
| 3.POMPA PŁUCZĄCA I SSAK – 1 kpl |
| 1 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | Tak |  |
| 2 | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu | Tak |  |
| 3 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |
| 4 | Zbiornik płynu – min. 1 litr (autoklawowalny lub jednorazowy) | Tak |  |
| 5 | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania) | Tak |  |
| 6 | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | Tak |  |
| 7 | Ssak medyczny do zestawu endoskopowego | Tak |  |
| 4. MONITOR MEDYCZNY HD LCD - 1SZT |
| 1 | Min 24 cale | Tak |  |
| 2 | Obrazowanie w systemie HD | Tak |  |
| 5.WÓZEK DO ZESTAWU - 1SZT |
| 1 | Podstawa jezdna | Tak |  |
| 2 | Wieszak na endoskop | Tak |  |
| 3 | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |
| 6.WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1 | Szczypce biopsyjne do wideokolonoskopu z igłą i okienkiem– szt 1 | Tak |  |
| 2 | Chwytak do usuwania polipów 4 palczasty – szt 1 | Tak |  |
| 3 | Koszyk do usuwania polipów– 1 szt | Tak |  |
| 4 | Pętle do polipektomii obrotowe z rączką z izolowaną końcówką: - asymetryczna – 1 szt, -owalna- 1 szt, -heksagonalna- 1 szt | Tak |  |
| 5 | Szczoteczki do czyszczenia szczęk instrumentów –kpl 1 | Tak |  |
| 6 | Szczoteczki do czyszczenia płaszcza i kanałów instrumentów, różne rozmiary – szt 4 | Tak |  |
| 7 | Szczoteczki do czyszczenia płaszcza i kanałów instrumentów, różne rozmiary – szt 4 | Tak |  |
| 8 | Adaptery do mycia – 1 kpl ( jeżeli są niezbędne) | Tak |  |
| 7.ARCHIWIZACJA |
| 1 | System archiwizacji wykonanych badań oraz zdjęć ( opisać) | Tak |  |
| 8.WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (pkt. 1,2,3,4- parametry oceniane) | Opisać |
| 1 | Gwarancja | Tak | 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt za każdy miesiąc powyżej - 5 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) | Tak | do 24 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |  |
| 3 | Czas usunięcia awarii | Tak | 1 dzień – 10 pkt 2 dni – 9 pkt 3 dni – 8 pkt 4 dni – 7 pkt 5 dni – 6 pkt 6 dni – 5 pkt 7 dni – 3 pkt 8 dni – 2 pkt 9 dni – 1 pkt 10 dni – 0 pkt |  |
| 4 | W przypadku naprawy powyżej 1 dnia oferent wstawi endoskop zastępczy | Tak | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 | Tak | bez oceny |  |
| 6 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 | Tak | bez oceny |  |
| 7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące | Tak | bez oceny |  |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku | Tak | bez oceny |  |
| 9 | Nieodpłatne szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia | Tak | bez oceny |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |
| 10 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | Tak | dołączyć do oferty |
| 11 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | Tak | dołączyć do oferty |
| 12 | Prospekt urządzenia | Tak | dołączyć do oferty |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | dostarczyć wraz z urządzeniem |
| 14 | Karta gwarancyjna | Tak | dostarczyć wraz z urządzeniem |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor wizyjny HD typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wideokolonoskop HD typ…………………………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyposażenie: ( wpisać odpowiednio) 1/……………….. 2/………………. itd. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/