Odp.1

DZP-271-4/2015                                                                          Brzesko dnia 16.02.2015

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Sprzętu rehabilitacyjnego”

dla SP ZOZ w Brzesku , ogłoszonego w BZP nr:29312-2015.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców informuję:

Pytanie nr:1 dotyczy „ Laser terapeutyczny dużej mocy o długości fali 1064 nm i mocy min. 10W.

Czy Zamawiający zamiast urządzenia o długości fali 1064 nm dopuści urządzenie, gdzie polowa diod pracuje w sposób ciągły przy dł. fali 808 nm, a połowa w sposób impulsowy przy dł fali 905 nm? Oba rodzaje pracy są zsynchronizowane ze sobą w czasie zapewniając maksymalizację efektów terapeutycznych. Ponad to pragnę zaznaczyć, że różnice w działaniu terapeutycznym przy tak wysokich wartościach długości fal są znikome.

Czy Zamawiający zamiast urządzenia o mocy min. 10 W dopuści urządzenie, którego laser wyposażony jest w dwa niezależne źródła promieniowania laserowego:

- 6 diodowa sonda laserowa o mocy średniej  3,3 W i mocy w impulsie 25 W

-2 diodowa sonda laserowa o mocy średniej 1,1 W i mocy w impulsie 25 W?

Czy Zamawiający zamiast urzadzenia o podanych polach zabiegowych ( 1 cm² w kontakcie ze skórą pacjenta, 1,70 cm²  przy odstępie 1 cm od skóry pacjenta, 30 cm² i 120 cm² z użyciem nasadek na sondę) dopuści  urządzenie, w którym obie sondy mają na stałe wbudowane soczewki zapewniające pokrycie obszaru zabiegowego powierzchni 19,6 cm² i 3,14 cm²? Rozwiązanie taki zapewnia również brak kumulacji termicznej, co zapobiega uszkodzeniu tkanek nawet przy maksymalnych wartościach mocy generowanej.

Czy Zamawiający zamiast urządzenia o możliwości zastosowania trybu hiperimpulsowego dopuści urządzenie o częstotliwości pracy od 1 do 2000 Hz, gdzie istnieje możliwość dawkowania co 1 Hz oraz emisja ciągła.

Czy Zamawiający zamiast urządzenia z kolorowym ekranem LCD – dotykowym dopuści aparat sterowany poprzez ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 15 cm.

Ponadto, czy Zamawiający zamiast urządzenia opisanego w SIWZ dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

1. Aparat posiada wyłącznik bezpieczeństwa awaryjnego STOP

2. Wbudowany atlas anatomiczny

3.Lista programów terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjęciami obszaru zabiegowego oraz sposobem aplikacji.

4. Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi parametrami.

5. Zasiklanie z sieci oraz wbudowanego akumulatora.

6. Oprogramowanie w języku polskim.

7. Obsługa za pomocą włącznika ręcznego.

8. Okulary ochronne – 2 szt

9. 4 klasa bezpieczeństwa laserowego.

10. Zasilanie 230 V 50 Hz.

Odp: Nie dopuści. Zamawiający wymaga urządzenia o parametrach opisanych w  SIWZ.

Pytanie nr:2 dotyczy  „ Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych”:

Czy Zamawiający zamiast urządzenia z min.4 dyszami o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody dopuści urządzenie z 38 regularnie rozmieszczonymi dyszami zapewniającymi efektowny hydromasaż i regularny, jednostajny rozkład ciśnienia wywieranego na podudzia osoby poddanej zabiegowi?

Czy Zamawiający zamiast urządzenia o dwupoziomowym systemie napełnienia ( 75-135 l) dopuści urządzenie o niezwykle ekonomicznym zużyciu wody w trakcie zabiegu (45-65 l)?

Czy zamawiający zamiast urządzenia  wyposażonego w krzesło wysokie z regulowanym oparciem dopuści urządzenie wyposażone w krzesło obrotowe, które dzięki swej mobilności znacznie wpłynie na komfort pacjenta, który będzie w stanie ustawić je tak, jak będzie mu najwygodniej? Jednocześnie krzesło posiada blokowane koła, automatyczne zabezpieczając pacjenta przed niekontrolowanym poślizgiem.

Ponadto, czy zamawiający zamiast urządzenia opisanego w SIWZ, dopuści urządzenie o poniższych pozostałych parametrach:

1. Niecka wanny dostępna w kolorze biały lub calypso.

2. Niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmocniona matami z włókna szklanego.

3. System napowietrzania strumienia wody z regulacją, dzięki której bez trudu wpływamy na intensywność masażu.

4.Elektroniczny panel sterowania

5.Ustawienie czasu zabiegu (1-599 min).

6.Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

7.System odkamieniania sterowany elektronicznie.

8. Czujnik temperatury i poziomu wody.

9. Półautomatyczny system opóźniania wanny.

10. Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny.

11. Prysznic.

12. Wanna o wymiarach 98 x 90 x 62 cm ( długość x szerokość x wysokość).

Odp: Nie dopuści.  Zamawiający wymaga urządzenia o parametrach opisanych w  SIWZ.

…………………………….

Kierownik DZP  Krystyna Nowak