# DZP-271- 13/15                                                                                                             Brzesko dnia 26.05.2015r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonym na dostawę: Gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Znak sprawy: DZP-271-13/15.

W odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców, informuję:

Pytanie nr 1

Proszę o wyszczególnienie elementów stacji zgazowania będącej przedmiotem dzierżawy oraz ich parametrów technicznych?

Odp: Elementy stacji zgazowania to:

Zbiornik typ T18S64  o pojemności  6100 kg

Parownic L40-5F 2,7

Instalacja

Zamawiający w załączeniu podaje parametry obecnego zbiornika.

Pytanie nr 2

Czy w dzierżawę stacji zgazowania wchodzi również dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny?

Odp: Tak.

Pytanie nr 3

Czy fundament Zamawiającego pod zbiornik kriogeniczny posiada nośność wystarczającą dla zbiornika, którego masa całkowita wraz z tlenem medycznym wynosi ok. 16,5 tony?

Odp: Fundament został wykonany pod obecny zbiornik. W załączeniu przedkładamy parametry zbiornika.

Pytanie nr 4

Czy wymogiem Zamawiającego jest system Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego, tj. kompaktowego urządzenia do zamontowania na płaszczu zewnętrznym zbiornika z ciekłym tlenem medycznym. Urządzenie kontroluje poziom cieczy oraz mierzy ciśnienie w zbiorniku. Wyposażone jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, umożliwiający czytelny odczyt parametrów zbiornika w każdych warunkach- dzień/noc (podświetlenie). Wyświetlające poziom zawartości cieczy w zbiorniku na wyświetlaczu LCD  z możliwością wyświetlania w skali procentowej lub kilogramowej. System Telemetrii posiada możliwość wysyłania alarmów na podany numer komórkowy serwisu technicznego Wykonawcy.

System telemonitoringu zapewnia bezobsługową ze strony Zamawiającego eksploatację sieci skroplonego tlenu ze zbiornika.

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie wymaganej wydajności parownicy.

Odp: Zamawiający dla informacji podaje typ parownicy: L-40 5F2,7.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie poniższych parametrów:

- Miesięczne zużycie (ton/mc, kg/dobę),

- Przepływ średni (Nm3/h, kg/h),

- Przepływ maks. (Nm3/h, kg/h),

Odp:  Zużycie 7,5 ton/m-c

Przepływy – Reduktory ciśnienia o dużym przepływie.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiające posiada reduktor sieciowy (jeżeli tak to, jakie maksymalne ciśnienie można podać na jego wejście)?

Odp: 16,5 MPa.

Pytanie nr 8

Proszę o podanie wymiarów fundamentu pod zbiornik kriogeniczny.

Odp: 2,7 m x 2,7 m

Pytanie nr 9

Proszę o podanie  informacji na temat zasilania elektrycznego:

- Typ ,rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego – (bezpiecznik, przekrój kabla,….) ?,

- Kogo własnością jest zasilanie elektryczne (Zamawiającego, aktualnego dostawcy) – granica dostawy?

- Odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni (jeżeli wymagane: długość kabla zasilającego)?

Odp: Bezpieczniki 3 x 63 A, kabel 4 x 10.

Zamawiający jest właścicielem zasilania.

Odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni – ok. 6 mb.

Pytanie nr 10

Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od fundamentu się znajduje)?

Odp: Tak.

Pytanie nr 11

Czy stacja zgazowania i fundament jest oświetlony?

Odp: Tak.

Pytanie nr 12

Czy istnieją potencjalne zagrożenia na czas montażu (ograniczony dostęp do stacji, wąska droga na czas prac dźwigowych, stacja na skarpie, konary drzew nad terenem stacji, etc …….)?

Odp: Nie.

Pytanie nr 13

Czy stacja jest ogrodzona i/lub teren szpitala?

Odp: Tak.

Pytanie nr 14

Czy jest/będzie zapewniony dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń na terenie stacji?

Odp: Tak.

Pytanie nr 15

Czy jest/będzie zapewniony bezpieczny rozładunek z cysterny do zbiornika (jest wykonany jakiś otwór w siatce / konieczność zgięcia węża z cysterny, odległość cysterny od zbiornika do 5mb,)?

Odp: Tak.

Pytanie nr 16

Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie całkowitej 40 MG i minimalnym promieniu skrętu 15 m?

Jeśli nie ma możliwości manewrowania pojazdem opisanym w pytaniu powyżej, proszę o określenie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu? Czy cysterna musi się cofać przy podjeździe do stacji ciekłego tlenu medycznego, (jeżeli tak to ile metrów)?

Odp: Nie.

Pytanie nr 17

Z jakiego materiału jest wykonana nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego tlenu medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym (asfalt, beton, bruk, żwir, inne)?

Odp: Beton.

Pytanie nr 18

Czy są jakiekolwiek ograniczenia w ruchu (np. ograniczenie masy całkowitej, szerokość, wysokość pojazdów itp.) na drogach dojazdowych do miejsc montażu i tankowania zbiorników ? Dotyczy ograniczeń istniejących na drogach dojazdowych -lokalizacji zbiornika - poza terenem szpitala. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, proszę o wyspecyfikowanie tych ograniczeń.

Odp: Nie.

Pytanie nr 19

Czy w odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajduje się: parking, studzienki kanalizacyjne, magazynowane oleje lub smary, otwarte źródła ognia, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek?

Odp: Nie.

Pytanie nr 20

Jeżeli konieczne to czy na czas rozładunku jest możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego)?

Odp: Tak.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic?

Odp: Tak.

Pytanie nr 22

Ile butli można przypiąć do panelu jednocześnie?

Odp: 48.

Pytanie nr 23

Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany?

Odp: Tak.

Pytanie nr 24

Czy można odciąć stację ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany i czy zawór odcinający jest własnością klienta?

Odp: Tak, zawór jest własnością Wydzierżawiającego zbiornik.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie tlenu medycznego w butlach z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 11 l?

Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert, a także na zachowanie zasady o uczciwej konkurencji.

Odp: Tak, pod warunkiem,  że butle zmieszczą się w karetce, w miejscu do tego przeznaczonym.

Pytanie nr 26

Czy przez określenie butle z zaworem zintegrowanym Zamawiający rozumie: butle aluminiowe o poj. 2l/200bar i 5l/200bar, z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowany z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator. Butle posiadające zaczep umożliwiający zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli na co Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty.

Odp:Tak, bule nie muszą mieć zaczepów umożliwiających zawieszenie oraz nie muszą być przystosowane do pracy w warunkach pola magnetycznego.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym, posiadających zamiast manometru cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:

ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)

ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)

czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie

oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący:

przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%

kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie.

Odp:Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie gazu znieczulającego 50/50 tlen/podtlenek azotu (poz. 8) w butlach o pojemności wodnej 11 l, zawierających 3,23 m3 gazu,

Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert, z zachowaniem zasady  o uczciwej konkurencji.

Odp: Tak.

Pytanie nr 29

Proszę o potwierdzenie sposobu podawania mieszaniny gazów medycznych tlen/podtlenek azotu.

Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczów?

Odp: Tak.

Pytanie nr 30

Czy mając na uwadze zapewnie uczciwej konkurencji i uzyskanie korzystnych ofert, Zamawiający dopuści zaoferowanie zaworu dozującego zintegrowanego z zaworem wydechowym i tworzącego ze standardowymi, jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr i ustnik/maska) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót  wydychanego powietrza do zaworu dozującego i tworzący z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową (Plan Higieny Szpitalnej), niewymagającą dezynfekcji?

„- strefa bezdotykowa – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”.

Odp: Tak dopuści.

Pytanie nr 31

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). Zewnętrzne powierzchnie zaworu dozującego są tzw. strefą dotykowa -  czyli podlegającą dezynfekcji.

„- strefa dotykowa -  obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki”.

Odp: Tak.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe wyroby medyczne (filtry) miały określoną skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej, nie mniejszej niż 99,999%?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworów dozujących fabrycznie nowych?

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniach ustników oraz filtrów antybakteryjnych była zawarta informacja o braku ftalanów i lateksu?

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był wyrobem medycznym wyposażonym w system zapewniający szczelność układu podawania gazu, właściwy dla producenta zaworu?

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wymaga, aby  butle z mieszaniną tlenu i podtlenku azotu 50%/50% były transportowane specjalistycznym transportem tj. zamkniętym samochodem z kontrolą temperatury, co zapobiega narażeniu butli na wpływy atmosferyczne (temperatura, opady)?

W przypadku narażenia ww. mieszaniny na niską temperaturę istnieje ryzyko rozwarstwienia produktu.

Odp: Nie wymaga.

Pytanie nr:38

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 4 załącznika nr 1  butle  2l o zawartości 0,43 m3  podciśnienie 200 bar  i 10l o zawartości 2,15m3 ( 200 bar ) z zaworem zintegrowanym   tj. :

z zaworem zintegrowanym tzn. z wmontowanym na stałe ( zintegrowany z butlą ) moduł wyposażony w reduktor

ciśnienia , manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 - 15 l/min ,

wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany

w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłącze typ AGA ) do podłączenia urządzeń przenośnych

wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np.respirator transportowy. Aby umożliwić odczyt ciśnienia

w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manomert wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować

w warunkach wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu RMI na co Oferent przedstawi

stosowne dokumenty. Butla ponadto musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku lub wózku szpitalnym bez

konieczności używania innych elementów- tzn .wyposażona na stałe w element do jej zawieszania .

Odp: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań jedynie pojemność butli. Ilość gazu oraz ciśnienie w butli winno być zgodne z odpowiednimi normami.

Pytanie nr:39

Czy dla przedmiotu wyszczególnionego w załączniku nr 1  ze względu na sposób zastosowania istnieją jakieś ograniczenia odnoszące się do gabarytów butli tj. do ich wymiarów i ciężaru?

Odp: Tlen w butlach aluminiowych (Załącznik nr:1 Tabela poz.4) jest przeznaczony do karetek. Wymiary butli miuszą być zgodne z odpowiednimi normami.

Pytanie nr:40 DOTYCZY projektu umowy- załącznik nr 6

W paragrafie 4 pkt. 1 prosimy o dopisanie do treści paragrafu zdania:  „Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzane przez Wykonawcę.”, czyli:

1.Wykonawca będzie dokonywał dostaw  na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dostawy pilne realizowane do 48 godzin roboczych.  
 Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzane przez Wykonawcę

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:41

Prosimy o doprecyzowanie paragrafu 7 zgodnie z propozycją poniżej:

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Wykonawcę ( braku danego asortymentu) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu brakującego asortymentu  w innej firmie, a  różnicą  kosztów obciąży Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty różnicy kosztów o ile ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą odbiegać od średnich cen rynkowych

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:42

W paragrafie 8 pkt 2 prosimy o zmianę sformułowania „jej otrzymania” na „wystawienia faktury”, czyli:

.Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na podstawie oryginału faktury VAT w terminie  do 60 dni od daty jej otrzymania wystawienia faktury.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:43

Prosimy o wykreślenie paragrafu 8 pkt 3, czyli:

3.Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:44

Prosimy o wykreślenie paragrafu 8 pkt 7, czyli:

7.W razie zwłoki Zamawiającego z zapłatą zobowiązań w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca przed naliczeniem rekompensaty określonej w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 08.03.2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 403 z późn. zm.) będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych kosztów odzyskiwania nie zapłaconej w terminie należności za dostarczony towar.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:45

W paragrafie 12 pkt 1,2  prosimy o zmianę % kary umownej na niższe. Podana wartość w procentach wskazuje że kara umowna jest rażąco wysoka.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:46

Prosimy o zmianę treści paragrafu 12 pkt. 3 na poniższą:

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. Wykonawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści.

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:47

Prosimy o zmianę treści paragrafu 13, na poniższą:

§ 13

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego. właściwych sądów powszechnych

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

………………………………