Załącznik nr: 3

SZACUNKOWA  WYCENA

ZAKRESU  RZECZOWEGO  ROBÓT  REMONTOWYCH  W  KORYTARZU  KOMUNIKACYJNYM

-  SEGMENT  B (ZABIEGOWY) III  PIĘTRO  SZPTALA  POWIATOWEGO  W  BRZESKU

Element  robót – obmiar  robót                     obmiar               cena jedn.zł                 wartość robót zł

1. Demontaż  drzwi  stalowych

2.20 x 2.50 m = 5.50m2			5.50m2

2. Demontaż sufitu podwieszonego

z paneli  blaszanych

31.00 x 2.20 m=68.20 m2			68.20m2

3. Uzupełnienie tynku w bruzdach ścian

po demontażu drzwi i sufitu podw.

(5.0+31,0x2)x0.30=20.10m2			20.10m2

4. Wykonanie sufitu podwieszonego

kasetonowego z płyt o wym.60x60x8cm

CASOPRANO-CASOROC o EI30		68.20m2

5. Wymiana opraw elektrycznych plafonier

na oprawy ze źródłami LED

wpuszczane  w sufit podwieszony

oprawy  60x60 z osłoną matowĄ(kloszem)

szt 10					  10 szt

6. Montaż opraw świetlówkowych 4x18W

z modułem światła awaryjnego,wpuszczane

w sufit podwieszony.

Oprawy świetlówkowe 60x60 z osłoną

matową (kloszem)

2 szt						  2 szt

7. Montaż opraw ewakuacyjnych

szt. 2						2 szt

8. Montaż wyłączników przechodowych

1 kmpl x 2 szt. = 2szt

oraz wyłączników  jednobiegunowych

4 szt                    				6 szt

9.Montaż gniazd wtykowych jednofazowych

na wys. 30 cm od posadzki

4 szt 						4 szt

10. Montaż puszek 			           14 szt

11. Wymiana przewodów elektr. kabelkowych

YDY 4x1.5mm 				62.00m

YDY 3 x1.5mm			           110.00m

YDY 3 x 2.5 mm			             70.00m

12. Demontaż drzwi – wykucie ościeżnic

5  szt					  5 szt

13. Poszerzenie otworów drzwiowych

0.30x2.20x2x5 +1.00x0.30x0.20x5szt               6.90 m2

14. Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1.30m  x 5szt				   	 6.50 m

15. Uzupełnienie tynku ościeży

(2.20x2+1.0)x2x5szt x 0.30			16.20m2

16.Zakrycie otworu drzwiowego –ścianka

z płyty gipsowo-kartonowej gr.1.25cm

2.00 m2					2.0m2

17.Izolacja przeciwdźwiękowa

z płyt z wełny mineralnej gr.12 cm          	2.00m2

18. Montaż drzwi wewnętrznych pełnych

z nawiewem (tuleje okrągłe)

0.90 x 2.0 szt.5				5 szt

19. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi

aluminiowe pełne

1.30 x 2.00 =2.60m2 				2.60m2

20. Ługowanie farby olejnej(lamperie)

(34.00 x 2 +2.30)x2.50		          175.80m2

21. Gruntowanie tynku ścian		          175.80m2

22. Gładź gipsowa			         175.80 m2

23. Malowanie dwukrotne farbą

emulsyjną z  zagruntowaniem		         175.80 m2

24. Lakierowanie ścian farbą akrylową

bezbarwną 				         175.80m2

razem

brutto (VAT 23%)