Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  pod nazwą

„Remont holu i korytarza od wejścia głównego SP ZOZ w Brzesku”

2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

1/ Wykonaniu robót rozbiórkowych

2/ Wymianie instalacji elektrycznej,

3/ Wykonanie sufitu podwieszanego, montaż opraw oświetleniowych sufitowych,

4/ Wymiana ślusarki stalowej na aluminiową (w tym drzwi Ei30- szt 2),

5/ Wykonanie gładzi gipsowych, uzupełnienie tynków

6/ Wykonanie okładziny sufitów ścian pasami z płyt g-k wraz z montażem psów oświetleniowych LED

7/ Reperacja i odnowienie posadzki kamiennej

8/Wszystkie pozostałe prace wymienione w dokumentacji projektowej oraz w dodatkowych wymaganiach Zamawiającego

3. Powierzchnia użytkowa objęta w/w robotami wynosi ~ 200 m².

4. Zamawiający wymaga aby w kosztorysie uwzględnić następujące wymagania:

1/ W projekcie zostały zaplanowane roboty polegające na wymianie posadzki kamiennej na posadzkę z płytek antypoślizgowych. Zamawiający zrezygnował z wymiany posadzki, dlatego też w  kosztorysie należy wycenić reperacje (zupełnienie) i odnowienie istniejącej posadzki kamiennej.

2/ w pozycji: stolarka aluminiowa należy wycenić 2 szt drzwi Ei30 (wejście na klatkę schodową)

3/ w przedsionku (w korytarzu wejściowym) należy wycenić maty-wycieraczki wpuszczane w posadzkę (wykonane z profili aluminiowych wypełnione różnego rodzaju wkładami szczotka, filc, guma stosowane naprzemiennie) - 2 szt o rozmiarze 150 x 100 mm.

5.  Wymagania  dodatkowe:

Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem prowadzone będą  w obiekcie, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Na czas  część korytarza  musi być wolna od przeszkód, odpowiednio zabezpieczona a także na bieżąco sprzątana, ponieważ jest to jedyna droga komunikacyjna prowadząca Przychodni

Ponadto wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie pozostałych obiektów muszą być uzgadniane z  Zamawiającym na bieżąco – dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej, wody.

Wszelkie roboty budowlane związane z dużym hałasem nie mogą być wykonywane w godzinach nocnych.