###### Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr: 1

Kod CPV 33.16.81.00-6 Endoskopy

1.  Zestaw endoskopowy -– kpl  1.

Przedmiotem zamówienia jest zestaw endoskopowy  przeznaczony do diagnostyki górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego  oraz wykonywania zabiegów terapeutycznych.

1. Zestaw fabrycznie nowy.

2.Rok produkcji  ( nie starszy niż  2015.r.)...........................................................................

3. Producent...........................................................................................................................

|  | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać lub wpisać TAK/NIE) | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Procesor wizyjny + źródło światła – kpl 1 | Typ/nazwa ………………………………….. |  |
| 1 | Wyjście sygnału w rozdzielczości HDTV |  |  |
| 2 | Wyjścia typu: DVI; HD-SDI;Y/C (S-VHS);USB; wyjście sterujące do sterowania przesyłem zdjęć i filmów z rękojeści endoskopu |  |  |
| 3 | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek |  |  |
| 4 | Możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła z filtracją długości pasma światła dla wszystkich oferowanych endoskopów |  |  |
| 5 | Źródło światła | ( podać typ) | LED – 20 pkt inne- 0 pkt |
| 6 | Dowolna programowalność funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów |  |  |
| 7 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna |  |  |
| 8 | Pompa insuflacyjna z regulacją pracy |  |  |
| 9 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu |  |  |
| 10 | Kompatybilność z aparatami obrazującymi w standardzie SDTV |  |  |
| II | Monitor medyczny – szt 1 |  |  |
| 1 | Przekątna min.24 cale | (podać) | 24 cale – 0 pkt powyżej – 10 pkt |
| 2 | Obrazowanie w systemie HD |  |  |
| 3 | Kąt widzenia 178° +/- 5°, kontrast: 1000:1 |  |  |
| 4 | Wejścia sygnału video: HD-SDI; DVI; S-VIDEO; COMPOSITE |  |  |
| 5 | Przystosowany do montażu na ruchomym ramieniu wózka |  |  |
| III | Wózek do zestawu – szt 1 |  |  |
| 1 | Możliwość ustawienia zestawu na półkach wózka |  |  |
| 2 | Ruchome ramię na monitor |  |  |
| 3 | Wieszak na endoskop |  |  |
| 4 | Listwa zasilająca |  |  |
| 5 | Półka na klawiaturę |  |  |
| 6 | Podstawa jezdna z blokadą |  |  |
| IV | Wideogastroskop diagnostyczno–zabiegowy – szt 1 | Typ/nazwa ………………………………….. |  |
| 1 | Obrazowanie HDTV |  |  |
| 2 | Kąt obserwacji min.140° |  |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,2mm |  |  |
| 4 | Średnica kanału roboczego min.2,8 mm |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100mm |  |  |
| 6 | Zagięcie końcówki w stopniach min. G/D -210°/90°; L/P: 100/100; |  |  |
| 7 | Długość robocza min.1030 mm |  |  |
| 8 | Funkcje: -identyfikacja endoskopu przez procesor - informacja o typie i numerze seryjnym endoskopu oraz jego średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  |  |
| 9 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 4 |  |  |
|  | Aparat całkowicie szczelny bez konieczności stosowania zatyczek, lub system z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjniach automatycznych przeznaczonych do endoskopów giętkich różnych producentów |  |  |
| V | Wideokolonoskop - 2 szt | Typ/nazwa ………………………………….. |  |
| 1 | Obrazowanie w jakości HDTV |  |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego – min. 3,7 mm |  |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna – max. 12,8 mm |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji – min. 140 stopni |  |  |
| 4 | Głębia ostrości min 2-100mm |  |  |
| 5 | Długość robocza min. 1550 mm ze zmienną sztywnością tuby wziernikowej |  | 1550 mm – 0 pkt powyżej – 10 pkt |
| 6 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; 180/180; L/P: 160/160 |  |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 4 |  |  |
| 7 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego |  |  |
| 8 | Regulacja sztywności tuby wziernikowej za pomocą pokrętła |  |  |
| 9 | Funkcje: -identyfikacja endoskopu przez procesor - informacja o typie i numerze seryjnym endoskopu oraz jego średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  |  |
| 10 | Aparat całkowicie szczelny bez konieczności stosowania zatyczek, lub systemu z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  |  |
| 11 | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjniach automatycznych przeznaczonych do endoskopów giętkich różnych producentów |  |  |
| 12 | Wyposażenie: |  |  |
| a | Szczypce biopsyjne do wideokolonoskopu z igłą i okienkiem –szt 5 |  |  |
| b | Chwytak do usuwania polipów 4 palczasty – szt 2 |  |  |
| c | Koszyk do usuwania polipów – szt 2 |  |  |
| d | Pętle do polipektomii obrotowe z rączką z izolowaną końcówką: - asymetryczna – szt 2 - owalna – szt 2 - heksagonalna – szt 2 |  |  |
| e | Szczoteczko do czyszczenia szczęk instrumentów- kpl 1 |  |  |
| f | Szczoteczki do czyszczenia płaszcza i kanałów instrumentów, różne rozmiary – szt 4 |  |  |
| g | Adaptery do mycia – kpl 2 ( jeżeli są niezbędne) |  |  |
| VI | Pompa płucząca – szt 1 |  |  |
| 1 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy |  |  |
| 2 | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu |  |  |
| 3 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego |  |  |
| 4 | Zbiornik płynu – min. 2 litr (autoklawowalny lub jednorazowy) |  |  |
| 5 | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania) |  |  |
| 6 | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym |  |  |
| VII | Ssak medyczny do zestawu endoskopowego- szt 1 |  |  |
| 1 | Wytwarzana próżnia nominalna – 95kPa |  |  |
| 2 | Regulacja siły ssania zaprogramowana w trzech poziomach (40l/min; 50l/min; 60l/min) |  |  |
| 3 | Regulacja siły ssania manualna |  |  |
| 4 | Wskaźnik próżni |  |  |
| 5 | System antyprzepełnieniowy pływakowy |  |  |
| 6 | Filtr mikrobiologiczny |  |  |
| 7 | Wielorazowa bytla o pojemności 2 litrów ( autoklawowalna) |  |  |
| 8 | Możliwość współpracy z butlami jednorazowymi |  |  |
| VIII | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 1 | Szafa do przechowywania endoskopów – na 4 endoskopy |  |  |
| IX | System archiwizacji i opisywania badań |  |  |
| 1 | Interfejs programu w języku polskim |  |  |
| 2 | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu dla każdego użytkownika |  |  |
| 3 | Terminarz do prowadzenia zapisów |  |  |
| 4 | Rejestracja obrazów bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym |  |  |
| 5 | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków |  |  |
| 6 | Edycja zdjęć |  |  |
| 7 | Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w formatach: BMP, JPG, PNG |  |  |
| 8 | Wyszukiwanie pacjentów wg. informacji: PESEL, nazwisko, imię, data urodzenia, nr księgi. |  |  |
| 9 | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD |  |  |
| 10 | Możliwość nagrywania notatek głosowych |  |  |
| 11 | Kontrola ilości wykonanych badań przez personel i endoskop |  |  |
| 12 | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: - edycji - wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania - wyborem procedur do rozliczeń z NFZ - możliwość eksportu raportów w formatach PDF, TXT - zestawienia statystyczne ( rodzaj badań, ilość schorzeń itp.) |  |  |
| 13 | Stacja robocza do sytemu: - komputer – pamięć RAM min. 3GB; dysk twardy min. 1 TB -nagrywarka DVD+/-RW - klawiatura - mysz - system operacyjny Windows 7 PROFESIONAL PL-32 bit - monitor LCD min.20 cali - drukarka laserowa |  |  |
| X | Warunki gwarancji i serwisu (pkt. 1,2,3,4- parametry oceniane), szkolenie | Opisać |  |
| 1 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  | 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt |
| 2 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) min 24 godziny |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 3 | Czas usunięcia awarii |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 4 | W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca wstawi endoskop zastępczy |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez oceny |
| 6 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez oceny |
| 7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez oceny |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  | bez oceny |
| 9 | Nieodpłatne szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia |  | bez oceny |
| XI | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
| 1 | Atest na tester szczelności kompatybilny z oferowanym endoskopem | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty |  |
| 4 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |
| 6 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

Formularz cenowy:

Endoskopy – kpl 1

w tym:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

Zadanie nr:2

Wideobronchoskop - 1 szt

Kod CPV 33.16.81.00-6 Endoskopy

Zamawiający wymaga aby wideobronchoskop był w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym EPK-100p (firmy Pentax) oraz myjnią automatyczną Innova E2  (firmy BHT ).

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Oferowany model:		............................................

Rok produkcji :                          nie starszy niż 2015 rok (podać rok)………….r.

| Lp. | Nazwa parametru wymaganego | Parametr oferowany opisać lub wpisać TAK/ NIE | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wideobronchoskop | Typ/nazwa ………………………………….. |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min– 2,8 mm |  |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej – max 6,4 mm |  |  |
| 3 | Przetwornik CCD – Kolor |  |  |
| 4 | Kąt widzenia min. 120° |  |  |
| 5 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra 180° b) dół 130° |  |  |
| 6 | Głębia ostrości - max 3-50 mm |  |  |
| 7 | Długość robocza – min. 600 mm |  |  |
| 8 | Min. 3 przyciski sterujące dowolnie programowalne na głowicy endoskopu |  |  |
| 9 | Obrotowe przyłącze do źródła światła redukujące ryzyko skręcenia światłowodu |  |  |
| 10 | Wzmocniony pancerz Endoskopu nadający się do wprowadzenia do rurki intubacyjnej |  | Tak- 20 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Szczypce biopsyjne – 2 szt |  |  |
| 12 | Komplet adapterów - 1 kpl |  |  |
| 13 | Szczoteczki do mycia ( różne rozmiary) – szt 4 |  |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu (pkt. 1,2,3,4- parametry oceniane), szkolenie |  |  |
| 1 | Gwarancja |  | 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt |
| 2 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 3 | Czas usunięcia awarii |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 4 | W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca wstawi endoskop zastępczy |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  |  |
| 6 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
| 7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  |  |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  |  |
| 9 | Nieodpłatne szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia |  |  |
| III | Wymagane dokumenty |  |  |
| 1 | Atest na tester szczelności kompatybilny z oferowanym endoskopem | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty |  |
| 4 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |
| 6 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideobronchoskop typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

Zadanie nr: 3

CPV 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

Automatyczna myjnia do endoskopów

Automatyczna myjnia do endoskopów przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów  endoskopów giętkich

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Oferowany model:		............................................

Rok produkcji :                          nie starsza niż 2015 rok (podać rok)………….r.

| Lp. | Nazwa parametru wymaganego | Parametr oferowany opisać lub wpisać TAK/ NIE | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Myjnia automatyczna spełniająca wymagania normy Europejskiej EN 15 883-1 i EN 15 883-4 Na potwierdzenie do oferty należy dołączyć badania niezależnej jednostki notyfikujacej | Typ/nazwa ………………………………….. |  |
| 1 | Myjnia na podstawie jezdnej z blokadą |  |  |
| 2 | Automatyczne mycie i dezynfekcja 2 endoskopów równocześnie |  |  |
| 3 | Proces mycia: - mycie wstępne z użyciem detergentów - mycie zasadnicze - dezynfekcja chemiczna - dezynfekcja termiczna ok. 50°C - płukanie - suszenie |  |  |
| 4 | Możliwość zastosowania wymiennie płynu dezynfekcyjnego na bazie kwasu nadoctowego i aldehydu glutarowego - nie powodująca uszkodzenia endoskopu |  |  |
| 5 | Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów |  |  |
| 6 | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny o pojemności min. 1 litr wykonany ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) |  |  |
| 7 | Całkowity czas mycia (obejmujący proces mycia wymieniony w pkt 3) – max 30 minut | (podać) | 30 min - 0 pkt 20-29 min- 10 pkt krótszy - 20 pkt |
| 8 | Panel sterujący w języku polskim |  |  |
| 9 | Minimum 4 programy |  |  |
| 10 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika |  |  |
| 11 | Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |  |  |
| 12 | Filtr pochłaniający opary ( zapachy) dezynfekcyjne |  |  |
| 13 | Wbudowany tester szczelności |  |  |
| 14 | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem myjni |  |  |
| 15 | Wbudowana drukarka do udokumentowania procesu mycia i dezynfekcji |  |  |
| 16 | Zestaw startowy środków myjąco – dezynfekujących na min 5 cykli mycia |  |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu (pkt. 1,2,3,4- parametry oceniane), szkolenie |  |  |
| 1 | Gwarancja |  | 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt |
| 2 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 3 | Czas usunięcia awarii |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 4 | W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca wstawi endoskop zastępczy |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  |  |
| 6 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
| 7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  |  |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  |  |
| 9 | Nieodpłatne szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji urządzenia |  |  |
| III | Wymagane dokumenty |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna myjnia do endoskopów typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/