Zadanie nr:1

Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Remont posadzki – położenie wykładziny obiektowej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz w Oddziale Rehabilitacji”.

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,  32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,   32-800 Brzesko

- Zwartość programu :

a)   część opisowa – opis ogólny

b)   część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracowali:

A/ część opisowa – opis ogólny przedmiotu zamówienia :

- Przedmiotem zlecenia jest remont  posadzki w salach chorych oraz korytarzu wOddziale Ginekologiczno-Położniczym  oraz w Sali gimnastycznej w Oddziale Rehabilitacji poprzez wymianę na wykładzinę obiektową typu tarkett.

- Prace budowlane związane z remontem pomieszczeń nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót,  stanowią konserwację i naprawę obiektu .

- Powierzchnia łączna -   130 m2, w tym:

- w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym – 65 m²,

- w Oddziale Rehabilitacji – 65 m².

- Obecnie posadzka jest wykonana z płytek PCV oraz płytek ceramicznych.

- Zleceniobiorca winien wykonać wszelkie prace związane z remontem z własnych materiałów, przy wykorzystaniu własnych narzędzi.

- Wszystkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami  oraz sztuką budowlaną

B/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego:

- Należy usunąć płytki PCV z posadzki.  Podłoże należy przygotować do położenia wykładziny poprzez wyrównanie nierówności i wykonanie wylewki samopoziomującej.

- Wykładzinę obiektową typu tarkett w dwóch różnych kolorach należy wywinąć na ścianę minimum 10 cm uzyskując zaokrąglenie (również naroży), a także na ścianach wykonać pasy zabezpieczające ścianę o szerokości 30 cm.

- Kolory, wzór kompozycji dla każdej sali  i rodzaj wykładziny należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

- W drzwiach należy zamocować listwy aluminiowe pomiędzy posadzką z płytek ceramicznych (korytarz) a wykładziną.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty i ewentualnie wykonania we własnym zakresie obmiarów.

- Po wykonaniu robót zostanie sporządzony protokół odbioru a wykonawca będzie  zobowiązany przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami materiałów wykorzystanych, potwierdzających ich dopuszczenie stosowania w ochronie zdrowia.

- Termin płatności – 30 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zadania nie dłużej niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.