Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych:

Tabletów medycznych do karetki z osprzętem i stacją dokującą – kpl 2

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Producent: Model: Marka: Rok produkcji. | …………………………………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |
| 1 | Wytrzymałość zgodna z MIL-STD-810G lub równoważna |  |
| 2 | Szczelność: IP 65 |  |
| 3 | Procesor- wymagania minimalne Procesor dwurdzeniowy- czterowątkowy, pamięć podręczna L3 4 MB, uzyskujący w te ście Passmark CPU Mark co najmniej 3700 punktów |  |
| 4 | Pamięć min. 4 GB RAM |  |
| 5 | Wielkość ekranu w zakresie 10”-12” |  |
| 6 | Rozdzielczość ekranu – min 1366 x 768 |  |
| 7 | Jasność ekranu- min 800 nits |  |
| 8 | Typ ekranu – dotykowy (reagujący na dotyk palcem) |  |
| 9 | Typ dysku: min 128 GB |  |
| 10 | Baterie: Litowe wielokrotnego ładowania o łącznej pojemności min.4200mAh, zapewniające pracę urządzenia na min.10 godzin |  |
| 11 | Klawiatura Przyciski na obudowie z funkcją min. blokady ekranu, regulacji jasności ekranu |  |
| 12 | Rysik- dołączony w zestawie |  |
| 13 | Interfejsy- min.1 port USB, min 2,0 bluetooth, Wifi,LAN |  |
| 14 | Waga: max 1,5 kg |  |
| 15 | W komplecie stacja dokująca do montażu w pojeździe z możliwością podłączenia anteny zewnętrznej lub do pracy na antenie wbudowanej w tablet również po zadokowaniu oraz posiadająca min.3 porty USB |  |
| 16 | Zasilacz sieciowy do sieci 230V w komplecie |  |
| 17 | Możliwość ładowania z zasilacza i ze stacji dokującej zasilanej z instalacji pojazdu o napięciu 12-14 V. |  |
| 18 | Wbudowany odbiornik GPS |  |
| 19 | Wbudowany modem GSM (GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA/LTE |  |
| 20 | System Operacyjny: Windows 7 Professional |  |
| 21 | Zakres dopuszczalnych temperatur podczas pracy min.(-20 do + 50) lub szerszy |  |
| 22 | Certyfikat dopuszczający do użytkowania w pojazdach dla tabletu i stacji dokującej |  |
| 23 | Gwarancja min.24 miesiące |  |
| 24 | Usunięcie usterek max. 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia |  |

……………….………………

/podpis i pieczęć wykonawcy/