# SZP-271- 5/16/RB                                                                                                           Brzesko dnia 22.06.2016.r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonym  na roboty budowlane pod nazwą :

„Modernizacja zbiornika i pompowni wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ  w Brzesku”.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców informuję:

Pytanie 1

Pkt 4.1 ppkt. 3) PFU „ - Przygotowanie instalacji wodnej w zbiorniku do czyszczenia i remontu zbiornika”

Przez powyższe, Wykonawca, winien rozumieć wykonanie instalacji wodnej ze studni wodomierzowej do zbiornika retencyjnego przewodem średnicy min. …, jako instalacji docelowej, wykorzystanej do „czyszczenia zbiornika wody o pojemności 400.0 m3” oraz „remontu zbiornika”, który zostanie zrealizowany w innym postępowaniu.

Odp: W pierwszej kolejności należy wykonać remont hydroforni z wymianą pomp. Czyszczenie zbiornika jest kolejnym etapem, który należy wykonać (zgodnie z opisem jak w Załączniku nr:1 do siwz). Aby zabezpieczyć ciągłą dostawę wody do obiektów Zamawiającego należy wykonać obejście wody bezpośrednio z wodociągu - bajpas omijający zbiornik. Sposób doprowadzenia wody w celu wyczyszczenia zbiornika pozostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2

Ze względu na skorodowane w znacznym stopniu istniejące orurowanie wewnątrz budynku hydroforni, należy uwzględnić z „wymianą pomp – montaż zestawu pomp …”, również wymianę tegoż orurowania?

Odp: Tak. W hydroforni należy zamontować zestaw pomp wraz z wyminą niezbędnego orurowania.

Pytanie 3

Czy zestaw pomp powinien składać się z określonej liczby pomp? Czy w zestawie należy uwzględnić również pompę rezerwową, dodatkową?

Odp: Tak, zestaw pomp winien składać się z określonej liczby pomp ( o wydajności  jak w Załączniku nr:1 do siwz) bez pompy rezerwowej.

Pytanie 4

W celu poprawnego doboru zestawu pomp, prosimy o podanie wartości rzędnych:

- Rzędna dna zbiornika retencyjnego

- Rzędna posadzki w budynku hydroforni

Odp: Odpowiednie dane znajdują się w „starej” dokumentacji projektowej.

Pytanie 5

Z uwagi na zamieszczenie wielu wyjaśnień, w celu rzetelnego skalkulowania zakresu rzeczowego, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.06.2016 pozostałe warunki pozostają bez zmian.

…………………………