Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego nefroskopu z wyposażeniem – 1 komplet przeznaczonego dla O/Urologii  zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Zamawiający wymaga aby urządzenia wchodzące w skład zestawu współpracowały z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem tj:

1/ systemem do litotrypsji pneumatycznej- Calcusplit ( firmy Storz kat: 276300020);

2/ kamerą Telecam (firmy Storz kat: 20212030)

| Lp. | Parametry wymagane | Ilość szt/zest | Parametry oferowane opisać lub wpisać Tak/Nie | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nefroskop – zestaw do przeskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) – długość 25 cm z okularem zagiętym pod kątem 90° - układ optyczny, kąt patrzenia 6° - kanał roboczy - kanał ssący | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płaszcz nefroskopowy, średnica zewnętrzna 26 Fr kompatybilny z nefroskopem z poz.1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Obturator do płaszcza nefroskopowego 26Fr | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw rozszerzadeł typu ALKEN ośrednicy: 9,12,15,18,21 i 24 Fr z dwoma prowadnicami sztywnymi | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki do usuwania złogów- trójzębne, dł.38 cm, kompatybilne z kanałem roboczym z poz. 1 z uchwytem na dwa palce | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki do usuwania złogów- końce okienkowate dł. 38 mm kompatybilne z kanałem roboczym z poz. 1 z uchwytem na dwa palce | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki proste końce ostre dł.38 cm, jedna część ruchoma kompatybilne z kanałem roboczym z poz. 1 z uchwytem na dwa palce | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sonda pneumatyczna do litotrypsji śr. 1 mm dł. 375 mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwarancja min.12 miesięcy | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

……………….………………

/podpis i pieczęć wykonawcy/