# Odp.2

# DZP-271-23/2016                                                                                                                Brzesko dnia 16.08.2016r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym ”,

ogłoszonego w BZP nr:300625-2016.

W odpowiedzi na zapytania, informuję:

Pytanie nr:1

Dotyczy załącznika nr 1 (przedmiot zamówienia), punkt XI (Gwarancja i serwis), podpunkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu podpunktu 5 na następujący: „Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy max. 3”?

Odp: Tak.

Pytanie nr:2

Dotyczy załącznika nr 1 (przedmiot zamówienia), punkt XI (Gwarancja i serwis), podpunkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie części zamiennych przez okres 8 lat?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:3

Dotyczy załącznika nr 5 (wzór umowy), paragraf 6, ustęp a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,4% wartości brutto urządzania za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:4

Dotyczy załącznika nr 5 (wzór umowy), paragraf 6, ustęp a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu a) następującego zapisu: „(…) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:5

Dotyczy załącznika nr 5 (wzór umowy), paragraf 6, ustęp b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku niedostarczenia urządzenia lub odstąpienia od umowy?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr:6

Dotyczy załącznika nr 5 (wzór umowy), paragraf 6: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych?

Odp: Zamawiający nie przewiduje opóźnień w dostawie ponad 2 miesiące. Po tym okresie w przypadku wstawienia urządzenia zastępczego, Zamawiający odstąpi od naliczania kary za opóźnienie.

Pytanie nr:7

Dotyczy załącznika nr 1 (przedmiot zamówienia), dot. Zestawu  laparoskopowego z torem wizyjnym wyposażonego w instrumentarium z morcelatorem i manipulatorem ginekologicznym: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z Pakietu pozycji: manipulator maciczny oraz morcelator laparoskopowy i dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaproponuje alternatywny zestaw laparoskopowy składający się z toru wizyjnego z źródłem światła LED wyposażonego w instrumentarium o parametrach wymienionych poniżej:

Głowica kamery endoskopowej Full HD

1	Głowica kamery z połączeniem z optyką typu okular, 3 CCD pracująca w systemie HDTV 16:9,   3 programowalne przyciski funkcyjne na głowicy

2	Zoom optyczny płynnie sterowany za pomocą przycisków

3	Płynne ustawianie ostrości za pomocą przycisków

4	Autoklawowalna

Procesor wideo	 (sterownik kamery)

1	System telewizyjny HDTV 1920x1080i lub 1080p

2	Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników

3	Wyjścia analogowe min. RGB, Y/C,

4	Wyjścia cyfrowe min. HDSDI, SDI, DVI

5	Współpraca z głowicami kamer HDTV 1CCD i 3CCD

6	Współpraca z wideolaparoskopami  z kamerą wbudowaną w końcówkę laparoskopu oraz wideocystoskopami HD i SD, wideoureterorenoskopami, wideolaryngoskopami

7	Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery, wideolaparoskopu, wideoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej procesora.

Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla min. 20 użytkowników.

8	Dwa dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na panelu centralnym

9	Polski język menu

10	Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła

11	Funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu w celu dostosowania intensywności światła, aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery i wideolaparoskopu

12	Zoom cyfrowy

13	Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu  dla rożnych użytkowników lub specjalności

14	Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów

15	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego

16	Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu, głowicy kamery, wideolaparoskopu

Insuflator CO2 z automatyczną funkcją oddymiania

1	Ciśnienie przepływu dwutlenku węgla, 3-25mmHg

2	Przepływ dwutlenku węgla max 45 l/min

3	Funkcja oddymianie pola operacyjnego za pomocą drugiego drenu

4	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia

5	Automatyczna desuflacja pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów

6	Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu

7	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego

8	2 tryby insuflacji: normalny 3-25mmHg i małych przestrzeni 3-15mmHg

9	Dreny na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dreny do insuflacji 2 szt.; przewód wysokociśnieniowy do butli CO2 2 szt., zestaw filtrów – 2 op.

Wózek do aparatury medycznej

1	Z półką na butlę CO2

2	Zawiera transformator separacyjny

3	Zawiera ramię na monitor medyczny LCD

4	Uruchamianie urządzeń na wózku jednym przyciskiem

5	Uchwyty na akcesoria

6	Wysięgnik na płyny

Monitor medyczny LCD

1	Rozdzielczość ekranu 1920x1080

2	Pracujący w standardzie HDTV

3	Przekątna ekranu 26”

4	Sygnał wejścia: HD-SDI, DVI

Źródło światła LED

1	Równomierne rozprowadzenie światła dzięki zoptymalizowanej budowie soczewek przeznaczonych do szerokiej gamy teleskopów

2	Stała intensywność światła przez cały okres żywotności

3	Niskie koszty eksploatacji ze względu na niskie zużycie energii dzięki zastosowaniu technologii diodowej przyjaznej dla środowiska

4	Wymiary: 295 mm x 111 mm x 404 mm

5	Waga 6,3 kg

6	Wskaźnik paskowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawione natężenie światła

Światłowód laparoskopowy 3 szt.

1	Średnica wiązki 4,25 mm

2	Średnica zewnętrzna 8,4 mm

3	Długość 3 m

4	Dedykowany dla endoskopów/optyk większych niż 4,0mm

Optyka laparoskopowa HD prosta 2 szt.

1	Kąt patrzenia 0°, HD,

2	Średnica zewnętrzna 10 mm,

3	Zastosowanie asferycznych soczewek zapewniających obraz pozbawiony zniekształceń

4	Autoklawowalna

Optyka laparoskopowa HD skośna 1 szt.

1	Kąt patrzenia 0°, HD,

2	Średnica zewnętrzna 10 mm,

3	Zastosowanie asferycznych soczewek zapewniających obraz pozbawiony zniekształceń

4	Autoklawowalna

Zestaw ssąco-płuczący

1	Przepływ max.1,8l/min.

2	Modułowy system narzędzi do ssania i irygacji składający się z rękojeści oraz rurki ssąco-płuczącej o średnicy 5 mm

3	Zestaw drenów do pompy laparoskopowej, do dwóch worków, wielorazowy, sterylizacja autoklaw – 1 szt.

Instrumentarium laparoskopowe – 1 kpl.

1	Nożyczki laparoskopowe, obrotowe, trzyczęściowe, średnica 5 mm, rozbieralne do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, końcówka robocza typu Metzenbaum, długość bransz 19 mm, rączka bez zamka z przyłączem do diatermii, autoklawowalne

2	Preparator obrotowy, trzyczęściowy, średnica 5 mm,  rozbieralny do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka bez zamka) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu Maryland, długość bransz 21 mm, rączka bez zamka z przyłączem do diatermii, autoklawowalny

3	Grasper laparoskopowy typu Johan, jedna bransza ruchoma, średnica 5 mm, długość bransz 24 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalny – 2 szt.

4	Grasper laparoskopowy okienkowy, bipolarny, typu Johann, obrotowy, trzyczęściowy, średnica 5 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, obie bransze ruchome, długość bransz 16,5 mm, rączka bez zamka, autoklawowalny

5	Elektroda monopolarna, haczyk, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, autoklawowalna

6	Kleszcze chwytające typu Claw,  jedna bransza ruchoma, średnica 10 mm, długość bransz 45 mm, z zębami 2/3, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalne

7	Kleszcze atraumatyczne typu Babcock, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość bransz 31 mm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalne

8	Tuba trokara, średnica 5,5 mm, długość 80 mm, powierzchnia zewnętrzna gładka,  z zaworem nierozbieralnym,  kod kolorystyczny na tubusie, ułatwiający dobór uszczelek – 2 szt.

9	Ostrze do trokara o średnicy 5,5 mm i długości 80 mm. Końcówka trójgraniasta – 2 szt.

10	Tuba trokara, średnica 11 mm, długość  110 mm. Tubus gładki, zawór nierozbieralny, kod kolorystyczny na tubusie, ułatwiający dobór uszczelek – 2 szt.

11	Ostrze do trokara o średnicy 11 mm i długości 110 mm. Końcówka trójgraniasta – 2 szt.

12	Tuba redukcyjna – redukuje średnicę trokarów  o średnicach 13/11 – 5,5 mm – 2 szt.

13	Igła typ Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 12 cm

14	Imadło laparoskopowe, szczęki wygięte w prawo, dwuczęściowe, rozbieralne do mycia (2 elementy: wkład pracujący i tubus), tubus z kanałem do mycia, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawalne

15	Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych ,długość 3,5 m, do diatermii

16	Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych ,długość 3,5 m, do diatermii ?

- Dotyczy załącznika nr 1 (przedmiot zamówienia), dot. Zestawu  laparoskopowego z torem wizyjnym wyposażonego w instrumentarium z morcelatorem i manipulatorem ginekologicznym: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z Pakietu pozycji: manipulator maciczny oraz morcelator laparoskopowy i dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaproponuje alternatywny zestaw laparoskopowy składający się z toru wizyjnego z źródłem światła Xenon wyposażonego w instrumentarium o parametrach wymienionych poniżej:

Głowica kamery endoskopowej Full HD

1	Głowica kamery z połączeniem z optyką typu okular, 3 CCD pracująca w systemie HDTV 16:9,   3 programowalne przyciski funkcyjne na głowicy

2	Zoom optyczny płynnie sterowany za pomocą przycisków

3	Płynne ustawianie ostrości za pomocą przycisków

4	Autoklawowalna

Procesor wideo	 ( sterownik kamery )

1	System telewizyjny HDTV 1920x1080i lub 1080p

2	Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników

3	Wyjścia analogowe min. RGB, Y/C,

4	Wyjścia cyfrowe min. HDSDI, SDI, DVI

5	Współpraca z głowicami kamer HDTV 1CCD i 3CCD

6	Współpraca z wideolaparoskopami  z kamerą wbudowaną w końcówkę laparoskopu oraz wideocystoskopami HD i SD, wideoureterorenoskopami, wideolaryngoskopami

7	Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery, wideolaparoskopu, wideoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej procesora.

Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla min. 20 użytkowników.

8	Dwa dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na panelu centralnym

9	Polski język menu

10	Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła

11	Funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu w celu dostosowania intensywności światła, aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery i wideolaparoskopu

12	Zoom cyfrowy

13	Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu  dla rożnych użytkowników lub specjalności

14	Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów

15	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego

16	Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu, głowicy kamery, wideolaparoskopu

Insuflator CO2 z automatyczną funkcją oddymiania

1	Ciśnienie przepływu dwutlenku węgla, 3-25mmHg

2	Przepływ dwutlenku węgla max 45 l/min

3	Funkcja oddymianie pola operacyjnego za pomocą drugiego drenu

4	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia

5	Automatyczna desuflacja pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów

6	Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu

7	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego

8	2 tryby insuflacji: normalny 3-25mmHg i małych przestrzeni 3-15mmHg

9	Dreny na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dreny do insuflacji 2 szt.; przewód wysokociśnieniowy do butli CO2 2 szt., zestaw filtrów – 2 op.

Wózek do aparatury medycznej

1	Z półką na butlę CO2

2	Zawiera transformator separacyjny

3	Zawiera ramię na monitor medyczny LCD

4	Uruchamianie urządzeń na wózku jednym przyciskiem

5	Uchwyty na akcesoria

6	Wysięgnik na płyny

Monitor medyczny LCD

1	Rozdzielczość ekranu 1920x1080

2	Pracujący w standardzie HDTV

3	Przekątna ekranu 26”

4	Sygnał wejścia: HD-SDI, DVI

Ksenonowe źródło światła

1	Moc źródła światła min. 300 W

2	Automatyczna regulacja jasności światła

3	Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej

4	Miernik czasu pracy żarówki min 500h

5	Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego

6	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego

Światłowód laparoskopowy 3 szt.

1	Średnica wiązki 4,25 mm

2	Średnica zewnętrzna 8,4 mm

3	Długość 3 m

4	Dedykowany dla endoskopów/optyk większych niż 4,0mm

Optyka laparoskopowa HD prosta 2 szt.

1	Kąt patrzenia 0°, HD,

2	Średnica zewnętrzna 10 mm,

3	Zastosowanie asferycznych soczewek zapewniających obraz pozbawiony zniekształceń

4	Autoklawowalna

Optyka laparoskopowa HD skośna 1 szt.

1	Kąt patrzenia 0°, HD,

2	Średnica zewnętrzna 10 mm,

3	Zastosowanie asferycznych soczewek zapewniających obraz pozbawiony zniekształceń

4	Autoklawowalna

Zestaw ssąco-płuczący

1	Przepływ max.1,8l/min.

2	Modułowy system narzędzi do ssania i irygacji składający się z rękojeści oraz rurki ssąco-płuczącej o średnicy 5 mm

3	Zestaw drenów do pompy laparoskopowej, do dwóch worków, wielorazowy, sterylizacja autoklaw – 1 szt.

Instrumentarium laparoskopowe – 1 kpl.

1	Nożyczki laparoskopowe, obrotowe, trzyczęściowe, średnica 5 mm, rozbieralne do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, końcówka robocza typu Metzenbaum, długość bransz 19 mm, rączka bez zamka z przyłączem do diatermii, autoklawowalne

2	Preparator obrotowy, trzyczęściowy, średnica 5 mm,  rozbieralny do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka bez zamka) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu Maryland, długość bransz 21 mm, rączka bez zamka z przyłączem do diatermii, autoklawowalny

3	Grasper laparoskopowy typu Johan, jedna bransza ruchoma, średnica 5 mm, długość bransz 24 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalny – 2 szt.

4	Grasper laparoskopowy okienkowy, bipolarny, typu Johann, obrotowy, trzyczęściowy, średnica 5 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, obie bransze ruchome, długość bransz 16,5 mm, rączka bez zamka, autoklawowalny

5	Elektroda monopolarna, haczyk, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, autoklawowalna

6	Kleszcze chwytające typu Claw,  jedna bransza ruchoma, średnica 10 mm, długość bransz 45 mm, z zębami 2/3, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalne

7	Kleszcze atraumatyczne typu Babcock, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość bransz 31 mm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalne

8	Tuba trokara, średnica 5,5 mm, długość 80 mm, powierzchnia zewnętrzna gładka,  z zaworem nierozbieralnym,  kod kolorystyczny na tubusie, ułatwiający dobór uszczelek – 2 szt.

9	Ostrze do trokara o średnicy 5,5 mm i długości 80 mm. Końcówka trójgraniasta – 2 szt.

10	Tuba trokara, średnica 11 mm, długość  110 mm. Tubus gładki, zawór nierozbieralny, kod kolorystyczny na tubusie, ułatwiający dobór uszczelek – 2 szt.

11	Ostrze do trokara o średnicy 11 mm i długości 110 mm. Końcówka trójgraniasta – 2 szt.

12	Tuba redukcyjna – redukuje średnicę trokarów  o średnicach 13/11 – 5,5 mm – 2 szt.

13	Igła typ Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 12 cm

14	Imadło laparoskopowe, szczęki wygięte w prawo, dwuczęściowe, rozbieralne do mycia (2 elementy: wkład pracujący i tubus), tubus z kanałem do mycia, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawalne

15	Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych ,długość 3,5 m, do diatermii

16	Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych ,długość 3,5 m, do diatermii ?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

……………………………….