# DZP-2711- 20/16                                                            Brzesko dnia 16.09.2016.r.

Odp.nr 2

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na : usługę- Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Prosimy o podanie w przypadku filtrów kieszeniowych rodzaju ramy (metal czy tworzywo), jej grubości (20 czy 25 mm) oraz informacji dotyczącej liczby kieszeni

Odp. Rama filtrów ma być z metalu, grubość 25 mm 8-kieszeniowe.

2.Prosimy o określenie w przypadku filtrów absolutnych rodzaju ramy ( ocynk; mdf )  oraz pakietu filtracyjnego ( mini-pleat; seperatory aluminiowe )

Odp.Rama filtrów  mdf, oraz pakiet  filtracyjny mini-pleat.

3.Proszę o przedstawienie projektu umowy na który się Państwo powołujecie      w załączniku nr 1 w pnkt. 8 który brzmi następująco: „w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zwarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą „

Odp. Projekt umowy w załączeniu.