Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego jak poniżej:

1.  Komputery– szt. 6

| Lp. | Nazwa elementu | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Posiadający min. 4 rdzenie zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 6600 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Posiadająca min: 1 złącze PCI Express x16, 2 złącze PCI Express x1, 1 złącza PCI, 1 VGA 1 HDMI 2 banki pamięci DDR3, 1600MHz, Dual-channel architecture, możliwość rozbudowy do 16384 MB 2 złącza Serial ATA 6Gb/s 4 gniazd USB 2.0 2 gniazda USB 3.0 1 wejście na mikrofon 1 wyjście słuchawkowe wyposażona w system diagnostyki ePSA lub równoważny |  |  |
| 3 | Chipset | Chipset z chłodzeniem pasywnym, gwarantujący poprawną pracę wszystkich podzespołów komputera z pełną wydajnością procesora. |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 4GB DDR3 o min. Częstotliwości 1600 MHz |  |  |
| 5 | Twardy dysk | Min. 500GB SATA-III, 7200rpm, pamięć cache 16MB, z technologia NCQ, |  |  |
| 6 | Karta sieciowa | Min. Gigabit Ethernet RJ-45. pracująca w trybach 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 7 | Karta grafiki | Min. Intel HD Graphics 4400 lub równoważna |  |  |
| 9 | Mysz | mysz optyczna z min. dwoma przyciskami i scroll, przewód długości min 1.8m, złącze USB lub PS/2 |  |  |
| 10 | Klawiatura | złącze USB lub PS/2, układ US-QWERTY, odporne na ścieranie się znaki na klawiszach (nie ulegały zatarciu), przewód długości min 1.8m |  |  |
| 11 | System operacyjny | Windows 7 Professional 64bit z SP1 Polska wersja językowa. |  |  |
| 12 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW |  |  |
| 13 | Obudowa | Klasy SLIM TAWER z zasilaczem min. 250W Min. 2 x USB (przedni panel) |  |  |
| 14 | Gwarancja | 1/Gwarancja min 12 miesięcy - na całość wystawiona na osobnym dokumencie zawierającym z jednej strony specyfikację sprzętu (lub numer komputera, który go jednoznacznie identyfikuje w systemie u sprzedawcy), a z drugiej strony okres gwarancyjny 2/o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub emailem. 3/do naprawy dostarczany będzie komputer z wymontowanym twardym dyskiem. 4/sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę 5/ Dyski twarde będą naprawiane/testowane wyłącznie w siedzibie kupującego pod nadzorem. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. 6/po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt 7/czas skutecznej naprawy – max 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach) 8/w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu. 9/okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy | Okres gwarancji do oceny | Okres gwarancji – 12 miesięcy -0 pkt za każdy miesiąc powyżej 12 miesięcy 1 pkt Proponuję okres gwarancji……………………………………. (wpisać – w miesiącach) |
| 15 | UWAGI dodatkowe | do każdego dostarczonego zestawu musi być dołączona specyfikacja zawierająca informacje o podzespołach. do zestawów mają być dołączone wszystkie wymaganie sterowniki potrzebne w przypadku reinstalacji systemu. swobodny dostęp do wnętrza komputera bez utraty gwarancji dołączone wydruki z testów wydajności komputera dołączone ma być ksero certyfikatu CE |  |  |

### Uwaga: W kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Monitor - 2 szt.

| Lp. | Nazwa | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | Monitor LCD o minimalnych parametrach: przekątna – min. 22 cali (w formacie 16:10) rozdzielczość maksymalna – 1680 x 1050 wielkość plamki - 0.282 mm jasność – 250cd/m2 kontrast statyczny - 1000:1 kontrast dynamiczny - 10 000 000:1 czas reakcji matrycy – 5ms liczba wyświetlanych kolorów – 16,7 mln kąt widzenia (pion/poziom) – 1700 / 1600 złącze – D-Sub i DVI-D pobór mocy podczas pracy – 16,5 W pobór mocy podczas spoczynku – 0,5 W bez wypalonych pikseli kable – zasilający oraz sygnałowy D-Sub źródło zasilania: wbudowane średni okres międzyawaryjny (MTBF) – min 30 000 godz. regulacja pochylenia od -50 do 200 |  |  |
| 2 | Gwarancja | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | Okres gwarancji do oceny | Okres gwarancji – 12 miesięcy -0 pkt za każdy miesiąc powyżej 12 miesięcy 1 pkt Proponuję okres gwarancji……………………………………. (wpisać – w miesiącach) |

UWAGI dodatkowe dotyczące gwarancji na monitora:

- o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub mailem

- sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską najpóźniej następnego dnia roboczego po poinformowaniu faksem lub osobiście przez wykonawcę

- po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt

- czas skutecznej naprawy – 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach)

- w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu

- okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy

3.  Komputer przenośny laptop– szt. 1

| Lp. | Nazwa elementu | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Posiadający min. 2 rdzenie zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 3470 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Posiadająca min: 1 HDMI 1 bank pamięci SODIMM DDR3, możliwość rozbudowy do 8GB 1gniazdo USB 2.0 1gniazdo USB 3.0 Wbudowany mikrofon - tak 1 wyjście słuchawkowe Czytnik kart pamięci – tak SD Kamera internetowa – tak min. 0,3 MPix Karta dźwiękowa – tak HD Audio |  |  |
| 3 | Ekran | Przekątna min. 15,6” o rozdzielczości min. 1366x768 z technologią podświetlania LED |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 4GB DDR3 SODIMM |  |  |
| 5 | Twardy dysk | Min. 1TB SATA-III, 5400rpm, z technologia NCQ, format szerokości dysku 2,5” |  |  |
| 6 | Karta sieciowa | Min. 100Mbit Ethernet RJ-45. pracująca w trybach 10/100/Mbit/s, WiFi 802.11 b/g/n |  |  |
| 7 | Karta grafiki | Posiadająca min.: 384 procesory strumieniowe 16 jednostki teksturujące 8 Jednostki rasteryzujące 575MHz Taktowanie rdzenia 2GB DDR3 64bit pamięci wideo 1800MHz taktowanie pamięci |  |  |
| 11 | System operacyjny | Windows 10 Home 64bit Polska wersja językowa. |  |  |
| 12 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD-RW z technologią super Multi Dual Layer |  |  |
| 13 | Bateria | O pojemności min. 32Wh, typ ogniwa Li-ion, min. 4-komorowa o min. Czasie pracy dedykowanym przez producenta 4h + oryginalna ładowarka dedykowana przez producenta |  |  |
| 14 | Gwarancja | 1/ min.12 miesiące na całość wystawiona na osobnym dokumencie zawierający z jednej strony specyfikację sprzętu (lub numer komputera, który go jednoznacznie identyfikuje w systemie u sprzedawcy), a z drugiej strony okres gwarancyjny 2/o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub emailem. 3/do naprawy dostarczany będzie komputer z wymontowanym twardym dyskiem. 4/sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę 5/ Dyski twarde będą naprawiane/testowane wyłącznie w siedzibie kupującego pod nadzorem. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. 6/po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt 7/czas skutecznej naprawy – max 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach) 8/w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu. 9/okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy | Okres gwarancji do oceny | Okres gwarancji – 12 miesięcy -0 pkt za każdy miesiąc powyżej 12 miesięcy 1 pkt Proponuję okres gwarancji……………………………………. (wpisać – w miesiącach) |
| 15 | UWAGI dodatkowe | do każdego dostarczonego zestawu musi być dołączona specyfikacja zawierająca informacje o podzespołach. do zestawów mają być dołączone wszystkie wymaganie sterowniki potrzebne w przypadku reinstalacji systemu. swobodny dostęp do wnętrza komputera bez utraty gwarancji dołączone wydruki z testów wydajności komputera dołączone ma być ksero certyfikatu CE |  |  |

### Uwaga: W kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

4.  Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.

| Lp. | Nazwa | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne o parametrach co najmniej: rozdzielczość druku mono [dpi] – 600x600 szybkość druku mono A4 – min. 20 str/min. normatywny cykl pracy miesięcznej – min. 8000 stron interfejs - USB 2.0 oraz RJ45 (Gigabit Ethernet) pamięć – min. 128MB czas wydruku pierwszej strony w nie mniej niż 9,5 s. Automatyczny podajnik dok. (ADF) na min. 35 arkuszy podajnik papieru zasobnika podstawowego min. 150 arkuszy odbiornik papieru na min. 100 arkuszy funkcja faksu - tak gramatura papieru – od 60 do 163g/m2 obsługiwane formaty nośników – A4, A5, A6, B5, B6, DL, nośniki – koperty, etykiety papierowe, zwykły papier, folia, papier fotograficzny interfejsy standardowe – USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), RJ-11 skaner – tak o parametrach min. Rozdzielczość optyczna 1200 x 1200, głębia barw 24 wyświetlacz - tak kabel zasilający oraz do podłączenia z komputerem dodatkowo - instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, płyta CD z dokumentacją obsługiwane systemy operacyjne – Microsoft Windows 7, 8, 8.1, |  |  |
| 2 | Gwarancja | Gwarancja min. 12 miesięcy | Okres gwarancji do oceny | Okres gwarancji – 12 miesięcy -0 pkt za każdy miesiąc powyżej 12 miesięcy 1 pkt Proponuję okres gwarancji……………………………………. (wpisać – w miesiącach) |

UWAGI dodatkowe dotyczące gwarancji na urządzenia wielofunkcyjnego:

- o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub mailem

- sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską najpóźniej następnego dnia roboczego po poinformowaniu faksem lub osobiście przez wykonawcę

- po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt

- czas skutecznej naprawy – 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach)

- w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu

- okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy

5.  Drukarka laserowa – 2 szt.

| Lp. | Nazwa | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka | Drukarka laserowa czarno-biała o parametrach co najmniej: wyświetlacz: tak 2,4 cala kolorowy rozdzielczość druku mono [dpi] – 1200x1200 szybkość druku mono A4 – min.38str/min. normatywny cykl pracy miesięcznej – min. 80 000 stron interfejs - USB 2.0 oraz RJ45 (Gigabit Ethernet) szybkość procesora – min Dual Core 800 MHz pamięć – min. 256 MB czas wydruku pierwszej strony w nie mniej niż 6,5 s. podajnik wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy podajnik papieru zasobnika podstawowego min. 250 arkuszy odbiornik papieru na min. 150 arkuszy drukowanie dwustronne - automatyczne gramatura papieru – od 60 do 163g/m2 obsługiwane formaty nośników – A4, A5, A6, B5, (JIS-B5), (koperta 10, 7 ¾, 9, DL), Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, Executive nośniki – karton, koperty, etykiety papierowe, zwykły papier, folie przeźroczyste interfejsy standardowe – USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) obszar zadruku - 4.0 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz) poziom hałasu: w trybie spoczynku max. 15dBA, podczas pracy (drukowanie) max 53dBA, pobór mocy - średni pobór nie więcej niż: w trybie uśpienia 3W, w trybie gotowości 7W, podczas drukowania 520 W, kabel zasilający oraz do podłączenia z komputerem dodatkowo - instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, płyta CD z dokumentacją obsługiwane systemy operacyjne – Microsoft Windows 7, 8, 8.1 gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |
| 2 | Gwarancja | Gwarancja min. 12 miesięcy | Okres gwarancji do oceny | Okres gwarancji – 12 miesięcy -0 pkt za każdy miesiąc powyżej 12 miesięcy 1 pkt Proponuję okres gwarancji……………………………………. (wpisać – w miesiącach) |

UWAGI dodatkowe dotyczące gwarancji na drukarki:

- o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub mailem

- sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską najpóźniej następnego dnia roboczego po poinformowaniu faksem lub osobiście przez wykonawcę

- po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt

- czas skutecznej naprawy – 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach)

- w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu

- okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer typ/model ……………… | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Monitor typ/model ……………….. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Komputer przenośny laptop typ/model ……………….. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie wielofunkcyjne typ/model ……………….. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Drukarka laserowa czarno-biała typ/model ……………….. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/