Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne produktów –urządzeń  lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza produkty lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Zadanie nr: 1

Kod CPV 33.19.21.00-3 Łóżka do użytku medycznego

Łóżka dla oddziału intensywnej opieki medycznej – szt 3.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Łóżko przeznaczone do leżenia dla dorosłych pacjentów w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia wielofunkcyjne fabrycznie nowe, elektryczne |  | Tak |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………….. 3. Producent.............................................................................. |  | - |
| 2 | Łóżko przeznaczone do leżenia dla dorosłych pacjentów w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób |  | Tak |
| 3 | Łóżko przezierne dla promieni RTG na odcinku od głowy do bioder bez konieczności przemieszczania pacjenta |  | Tak |
| 4 | Wymiary maksymalne: -długość max. 2150 mm -szerokość całkowita z krążkami odbojowymi max. 1050 mm -regulacja wysokości w zakresie 500- 800 mm |  | Tak |
| 5 | dopuszczalne obciążenie minimum 220 kg. |  | = 220 kg – 0 pkt za każde 10 kg więcej – 10 pkt ≥ 250 kg – 50 pkt max. |
| 6 | - konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub ze stali szlachetnej - bezpieczna konstrukcja kolumnowa minimalizująca ryzyko zakażeń szpitalnych ( brak trudno dostępnych miejsc – ognisk infekcji) – możliwość skutecznej dezynfekcji, - leże czterosegmentowe z trzema ruchomymi segmentami, wypełnione odpowiednią płytą - w ramie leża zamontowane krążki odbojowe, listwy do mocowania wyposażenia, -szczyty odejmowane, wypełnienie szczytów wykonane z płyty wodoodpornej - oparcie pleców z funkcja autoregresji zabezpieczającej pacjenta przed zakleszczeniem w segmencie oparcia pleców i uda, - pozycje: - pozycja do badań, - pozycja antyszokowa Trendelenburga, - pozycja do badań oraz elektryczny CPR, - pozycja anty-Trendelenburga, - pozycja krzesła kardiologicznego, - pozycja Fowlera (leże w poziomie, oparcie pleców uniesione do kąta min.45º, segment uda uniesiony do kąta min. 45º, segment podudzia w poziomie) |  | Tak |
| 7 | - możliwość przedłużania i skracania leża |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8 | - pozycja przechyłu bocznego leża, |  | Tak- 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 9 | - układ jezdny 4 koła o średnicy min.125 mm z blokadą - |  | -koła o średnicy 125mm – 0 pkt - większe – 10 pkt |
| 10 | -barierki boczne – dzielone, opuszczane |  | Tak |
| 11 | - sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji łóżka pilotem przewodowym i centralnym panelem sterującym, - selektywne blokowanie funkcji - wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej - akustyczna sygnalizacja uzyskania pozycji poziomej leża, - układ sterowania wyposażony w akumulator, - centralny wyłącznik wszystkich funkcji elektrycznych, - alarm opuszczania leża |  | Tak |
| 12 | - funkcje i napędy: - regulacja kąta nachylenia oparcia pleców i uda, - funkcji anty i Tredelenburga realizowana przy pomocy siłowników elektrycznych, - funkcja reanimacyjna ( CPR) - funkcja autokonturu - funkcja autoregresji segmentów pleców i uda – zapobiegająca powstawaniu odleżyn, - regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia realizowana przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą, - dodatkowy sterownik nożny do regulacji wysokości leża, - funkcja zwalniania pozycji i szybki powrót do pozycji poziomej (resuscytacyjnej), |  | Tak |
| 13 | Precyzyjny system ważenia |  | Tak |
| a | - podwójne pomiary całkowite i relatywne |  | Tak- 10 opkt Nie – 0 pkt |
| b | - funkcja zamrażania wagi |  | Tak- 10 opkt Nie – 0 pkt |
| c | - brak wpływu wyposażenia na wykonanie pomiaru |  | Tak- 10 opkt Nie – 0 pkt |
| II | Wyposażenie - komplet wyposażenia na 1 łóżko: |  | - |
| 1 | - materac w zdejmowanym pokrowcu nieprzemakalnym , paraprzepuszczalnym – szt 1 - pokrowiec dodatkowy na materac – szt 1 - wkład przedłużający materac – szt 1 - poręcze boczne ( z obu stron łóżka) – 1 kpl - wieszak na kroplówki – szt 1 - uchwyt na worek do moczu - materac przeciwodleżynowy z pianki wiskoelastycznej o grubości 15 cm +/-5%, o wysokiej gęstości pianki(ok. 40kg/ m3 +/- 5%) termoaktywnej ( odporny na odkształcenia ), wyposażony w 2 pokrowce z zamkiem błyskawicznym, |  | Tak |
| III | Gwarancja i serwis |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| IV | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| VI | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| VII | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt łóżka, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżka dla oddziału intensywnej opieki medycznej typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr: 2

Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

## Ssak akumulatorowo – sieciowy 2 butlowy -  szt. 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - | - |
| 1 | Ssak akumulatorowo – sieciowy 2 butlowy |  | Tak |
| 2 | 1. Typ/nazwa ............................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ……. 3. Producent..................................... |  |  |
| 3 | Wyposażony w dwa pojemniki wielorazowego użytku, które są kompatybilne z wkładami jednorazowymi o pojemności max.2 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny, który pełni również funkcje zastawki antyrefluksowej oraz zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem |  | Tak |
| 4 | Źródło ssania na ssaku dodatkowo zabezpieczone przez wymienne filtry antybakteryjne i hydrofobowe dla każdego pojemnika, odcinające ssanie po kontakcie z płynem |  | Tak |
| 5 | Moc ssania ( podciśnienie) 95 kPa +/- 15 kPa |  | Tak |
| 6 | Regulator ssania - płynna regulacja ssania |  | Tak |
| 7 | Przepływ max. 90 l/min +/- 10 l/min |  | Tak |
| 8 | Waga max. 20 kg +/- 5 kg |  | Tak |
| 9 | Cicha praca max 60 dB |  | 60 dB- 0 pkt za każdy 1 dB poniżej 1 pkt |
| II | Zasilanie |  | - |
| 1 | Zasilanie sieciowe 220/240 V |  | Tak |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe 12V |  | Tak |
| III | Wyposażenie |  | - |
| 1 | Dreny ssące , filtry – 1 kpl |  | Tak |
| 2 | Wkłady 1-razowe – 10 szt |  | Tak |
| 3 | Worki jednorazowe- 50 szt |  | Tak |
| VI | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| V | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| VI | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| VII | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| VIII | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak akumulatorowo – sieciowy 2 butlowy typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr: 3

Kod CPV: 33182100-0 Defibrylatory

## Defibrylator -  szt. 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dwufazowy defibrylator - przenośny odporny na wodę , piasek, kurz |  | Tak |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ……… 3. Producent........................................ |  |  |
| 2 | Odporny na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy, kurz, wodoodporny podczas pracy ( zgodni z normą IP min.44) |  | Tak |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe |  | Tak |
| 4 | Czas ładowania całkowicie rozładowanego kompletu akumulatorów |  | ≥ 4,5 h – 0 pkt < 4,5h ≥ 3,5 – 5 pkt < 3,5 h – 10 pkt |
| 5 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J |  | Tak |
| 6 | Ciężar defibrylatora z wyposażeniem |  | ≤ 10 kg – 10 pkt > 10 kg - 0 pkt |
| 7 | Funkcje: defibrylacja, kardiowersja, 12 odprowadzeń EKG, pulsoksymetria, pomiar ciśnienia, kapnografia, modem 3G. |  | Tak |
| II | DEFIBRYLACJA |  | - |
| 1 | Synchroniczna i asynchroniczna |  | Tak |
| 2 | Defibrylacja ręczna i automatyczna AED |  | Tak |
| 3 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. |  | Tak |
| 4 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J |  | Tak |
| 5 | Dostępne poziomy energii defibrylacji zewnętrznej min. 20 |  | Tak |
| 6 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  | Tak |
| 7 | Defibrylacja dorosłych i dzieci – łyżki dla dorosłych i dzieci oraz elektrody naklejane |  | Tak |
| III | STYMULACJA |  | - |
| 1 | Stymulacja przezskórna w trybie „na żądanie” i rytmem sztywnym |  | Tak |
| 2 | Częstość impulsów na minutę min. 40 -170 impulsów/min |  | Tak |
| 3 | Regulacja prądu stymulacji min. 10 – 200 mA |  | Tak |
| IV | EKG |  | - |
| 1 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń |  | Tak |
| 2 | Alarmy częstości akcji serca |  | Tak |
| 3 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  | Tak |
| 4 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 8 poziomów wzmocnienia. |  | Tak |
| 5 | Teletransmisja 12 odprowadzeniowego EKG przez modem 3G do stacji odbiorczych Kardiologii Inwazyjnych ( dostępnej) |  | Tak |
| V | REJESTRACJA |  | - |
| 1 | Prezentacja sygnału EKG – min. 3 kanały na ekranie |  | Tak |
| 2 | Ekran o przekątnej min. 8” |  | Tak |
| 3 | Wydruk EKG na papierze |  | Tak |
| 4 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  | Tak |
| VI | PULSOKSYMETRIA |  | - |
| 1 | Pomiar saturacji SpO2 i pulsu w technologii odpornej na ruch |  | Tak |
| 2 | Możliwość stosowania czujników dla dzieci i dorosłych |  | Tak |
| 3 | Wyświetlanie wartości cyfrowej SpO2 i pulsu oraz krzywej pletyzmograficznej na monitorze |  | Tak |
| 4 | Zakres pomiaru SpO2 min 50 -99% |  | Tak |
| VII | CIŚNIENIE NIEINWAZYJNE |  | - |
| 1 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. |  | Tak |
| VIII | KAPNOGRAFIA ETCO2 |  | - |
| 1 | Pomiar EtCO2 - zakres pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. |  | Tak |
| 2 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny z czujnikiem typu klips |  | Tak |
| 3 | Moduł do pomiaru temperatury głębokiej z wyposażeniem |  | Tak |
| IX | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  | - |
| 1 | Torba na defibrylator – dwie kieszenie boczne, pasek do noszenia na ramieniu |  | Tak |
| 2 | EKG – kable pacjenta -4 kpl ( po 2 kpl dla 3 odprowadzeniowego i 2 kpl do 12 odprowadzeniowego) |  | Tak |
| 3 | Pulsoksymetria SpO2 – kable pacjenta + czujnki - 4 kpl ( 2 kpl dla dorosłych i 2 kpl dla dzieci) |  | Tak |
| 4 | Ciśnienie NIBP – przewody + mankiet – 4 kpl dla dorsłych( w tym: 1 kpl XXL; 1 kpl –XL, 1 kpl –L) |  | Tak |
| 5 | Kapnografia ETCO2 – czujnik jednorazowe – 50 szt |  | Tak |
| X | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  | - |
| 1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | Tak |
| 2 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika |  | Tak – 10 pkt Nie- 0 pkt |
| X | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
|  | Serwis |  | - |
| 2 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 3 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
| 6 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 6 miesięcy |  | 6-miesięcy – 0 pkt powyżej 6 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 7 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 8 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max. 10 lat |
| XI | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| XII | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| XIII | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr: 4

Kod CPV: 33194110-0 Pompy infuzyjne

Pompy infuzyjne - szt 9

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| A.I | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – fabrycznie nowa – szt 6 | - | Tak |
| 1 | 1/ Typ/nazwa …..................................................... 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent…........................................................ |  |  |
| II | Wymagania ogólne: |  | - |
| 1 | Czytelny wyświetlacz wyświetlający min: - nazwę leku - szybkość dozowania - ciśnienie dozowania - objętość wybranej strzykawki - ustawiony próg alarmu okluzji - stan naładowania akumulatora |  | Tak |
| 2 | Możliwość programowania szybkości infuzji w min.ml/min; ml/h; ml/24h |  | Tak |
| 3 | Możliwość stosowania różnych strzykawek 5,10,20,50 ml |  | Tak |
| 4 | Automatyczne chwytanie rozpoznawanie strzykawki |  | Tak |
| 5 | Proste programowanie- wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej. |  | Tak |
| 6 | Możliwość zmiany danych ( parametrów) bez przerywania infuzji |  | Tak – 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 7 | Bolus automatyczny i manualny -możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży |  | Tak |
| 8 | Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego |  | Tak |
| 9 | Szybkość podawania płynów min. 0,1 ml/h do 1200 ml/h |  | Tak |
| 10 | Szybkość dozowania Bolusa do 1800 ml/h |  | do 2000 ml/h – 5 pkt |
| 11 | Regulowane progi ciśnienia |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 12 | System zabezpieczający przy zakończeniu infuzji przed obturacją żyły (KVO) |  | Tak |
| 13 | Sygnalizacja stanów alarmowych: pusta strzykawka, koniec infuzji, KVO, blokada, itp. |  | Tak |
| 14 | System alarmów pozwalający na : - regulację głośności - wybór dźwięku |  | Tryb nocny (przyciszony dzwięk, zmniejszenie jasności wyświetlacza) Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 15 | Funkcja podawania dawki uderzeniowej, wartość zrealizowanej objętości dawki wyświetlana na wskaźniku głównym |  | Tak |
| 16 | Możliwość czasowego wstrzymania infuzji, po ponownym uruchomieniu kontynuacja wlewu |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 17 | Biblioteka leków – pojemność min. 100 leków |  | Tak |
| 18 | Możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leku tj. - nazwy leku -szybkości dozowania - koncentracji leku -całkowitej objętości dawki infuzji -parametrów bolusa (objętości/dawki/czasu) |  | Tak |
| 19 | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy |  | Tak |
| 20 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków |  | Tak |
| 21 | Rejestr zdarzeń- obejmujący min. 2000 wpisów pełnej historii dostępny do przeglądania zarówno w pompie jak w komputerze |  | Tak |
| 22 | Zasilanie: - z sieci energetycznej - z wbudowanego akumulatora |  | Tak |
| 23 | Czas pracy z akumulatora min 10 h |  | 10 h – 0 pkt za każdą godzinę dłużej 5 pkt |
| 24 | Czas ładowania akumulatora do 100% (po pełnym rozładowaniu) |  | ≥ 5 h – 0 pkt < 5h ≥ 4h – 5 pkt < 4h ≥ 3h – 10 pkt < 3h – 20 pkt |
| 25 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej - bez konieczności montażu mocowanie pomp jedna nad druga |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 26 | Płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora |  | Tak |
| 27 | Możliwość mocowania pompy na stojaku , na łóżku lub innej szynie |  | Tak |
| 28 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pompy na statywie |  | Tak |
| 29 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim ( napisy na wyświetlaczu) |  | Tak |
| B.I | Pompa infuzyjna objętościowa -fabrycznie nowa – szt 3 |  | Tak |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| II | Wymagania ogólne |  | - |
| 1 | Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - Nazwa leku - Dawka - Szybkość infuzji - Stan naładowania akumulatora - Aktualne ciśnienie w drenie - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana) |  | Tak |
| 2 | Rodzaje płynów: bez ograniczeń, również krew |  | Tak |
| 3 | Szybkość dozowania od 0,1 ml/h do 1200 ml/h, Rozdzielczość od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h 0,1 ml/h od 100 ml/h do 999,9 ml/h 1 ml/h powyżej 1000 ml/h |  | Tak |
| 4 | Wypełnienie drenu 1200 ml/h |  | Tak |
| 5 | Zakres szybkości podaży Bolus-a do 1200 ml/h |  | Tak |
| 6 | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) |  |  |
| 7 | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: - dawka - czas lub szybkość podaży |  | Tak |
| 8 | Możliwość stosowania drenów – standardowych zestawów do przetoczeń : - leków standardowych, - płynów infuzyjnych - żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków |  | Tak |
| 9 | Programowana dawka, czas lub szybkość podaży |  | Tak |
| 10 | Możliwość wykrywania powietrza w drenie |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 11 | Możliwość odłączania detektora kropli |  | Tak |
| 12 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym |  | Tak |
| 13 | Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-900 mm Hg, co najmniej 10 poziomów |  | Tak |
| 14 | Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą |  | Tak |
| 15 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  | Tak |
| 16 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  | Tak |
| 17 | Sygnalizacja stanów alarmowych akustyczno- optyczna: - podana zaprogramowana objętość - przepływ za mały / za duży - powietrze w drenie - okluzja - akumulator rozładowany - zanik zasilania sieciowego - pompa uszkodzona |  | Tak |
| 18 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  | Tak |
| 19 | Historia infuzji- możliwość zapamiętania ok.1000 zdarzeń |  | Tak |
| 20 | Możliwość mocowania pompy na stojaku , na łóżku, innej szynie lub stacji dokującej |  | Tak |
| 21 | Uchwyt do przenoszenia pomp nie wymagający demontażu przy mocowaniu pompy na stojaku |  | Tak |
| 22 | Zasilanie: - z sieci energetycznej - z wbudowanego akumulatora |  | Tak |
| 23 | Czas pracy z akumulatora min 10 h przy przepływie 25/h |  | 10 h – 0 pkt za każdą godzinę dłużej 5 pkt |
| 24 | Czas ładowania akumulatora do 100% (po pełnym rozładowaniu) |  | ≥ 5 h – 0 pkt < 5h ≥ 4h – 5 pkt < 4h ≥ 3h – 10 pkt < 3h – 20 pkt |
| 25 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej - bez konieczności montażu, mocowanie pomp jedna nad druga |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 26 | Komunikacja w języku polskim |  | Tak |
| C.I | Statyw do pomp – szt 3 |  | - |
| 1 | Statyw do montażu i transportu min. 3 pomp z zasilaniem |  | Tak |
| 2 | Regulowana wysokość |  | Tak |
| 3 | Wyposażony w 4 haczyki do zawieszania kroplówek |  | Tak |
| 4 | Podstawa jezdna na 5 kołach z blokadą |  | Tak |
| D.I | Gwarancja (dotyczy pomp infuzyjnych AI i B.I) |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| II | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max.10 lat |
| E | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji pomp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| F | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego pomp uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| G | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa typ .……………………….. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna objętościowa typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Statyw do pomp typ…………………………. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr: 5

Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

## Urządzenie do kompresji klatki piersiowej -  szt. 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - | - |
| 1 | Przenośne urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ……………………………….. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze |  | Tak |
| 3 | Cykl pracy 50% kompresja +/- 5%, 50% dekompresja +/- 5% |  | Tak |
| 4 | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej ( bez ograniczeń czasowych) kompresji przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej |  | Tak |
| 5 | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji przy zasilaniu z akumulatora przez okres min. 45 minut |  | ≥45 min - 10 pkt < 45 min – 0 pkt |
| 6 | Częstość kompresji 100 uciśnięć na minutę +/- 5 ucisków |  | Tak |
| 7 | Głębokość ucisków 5 cm +/- 20% |  | Tak |
| 8 | Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki |  | Tak |
| 9 | Temperatura robocza od 0 do 40 °C |  | Tak |
| 10 | Możliwość pracy w temperaturze poniżej do -20 °C |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 11 | Możliwość wykonywania defibrylacji oraz zabiegu koronografi lub koronoplastyki bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  | Tak |
| 12 | Waga urządzenia gotowego do pracy |  | ≤ 10 kg – 10 pkt > 10 kg - 0 pkt |
| II | Zasilanie |  | - |
| 1 | Zasilanie sieciowe 230 V |  | Tak |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe 12V |  | Tak |
| III | Wyposażenie |  | - |
| 1 | Torba transportowa |  | Tak |
| 2 | Deska pod plecy |  | Tak |
| 3 | Podkładka stabilizująca pod głowę |  | Tak |
| 4 | Pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia |  | Tak |
| 5 | Bateria/akumulator + ładowarka |  | Tak |
| 6 | Wymienne przyssawki 1 op ( 12 szt) |  | Tak |
| IV | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 6 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| V | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max.10 lat |
| VI | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| VII | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | Parametr oceniany |
| VIII | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

…......................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:6

Kod CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta  –3 kpl.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji 2016 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | System ogrzewania zapewniający pacjentowi stałą temperaturę podawanego powietrza niezależnie od temperatury otoczenia. |  | Tak |
| 3 | System ogrzewania konwekcyjnego umożliwiający wykonywanie zabiegów resuscytacyjnych bez konieczności odłączania ogrzewania |  | Tak |
| 4 | Zasilacz przystosowany do montażu na typowych stojakach szpitalnych ( statyw, wózek, szyna) |  | Tak |
| 5 | Zasilanie 230 V |  | Tak |
| 6 | Czytelny wyświetlacz informujący o temperaturze |  | Tak |
| 7 | Zakresy regulacji temperatury – min.5 |  | Tak |
| 8 | Podwójny system alarmów : - kontrola poprawności połączeń, - górnych i dolnych granic temperatury powietrza (po przekroczeniu dopuszczalnych wartości włączenie sygnału alarmowego oraz wyłączenie spirali grzejnej i dmuchawy) |  | Tak |
| 9 | Licznik czasu pracy |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 10 | Czujnik temperatury (temperatura powietrza ogrzewającego nie zależna od zmian warunków otoczenia) |  | Tak |
| II | Wyposażenie | - | - |
| 1 | Koce terapeutyczne na pełne ciało dla dorosłych, wykonane z miękkiej nie palnej włókniny, odporne na rozdarcia i nakłucia, posiadające złącze gwarantujące szczelne połączenie z rurą grzewczą - 25 szt |  | Tak |
| 2 | Możliwość mocowania na wózku, szynie lub statywie |  | Tak |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| IV | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 4 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| VI | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| VII | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

…......................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:7

Kod CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

1.Deska ortopedyczna + stabilizatory –3 kpl.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ……………………………… 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Wykonana z tworzywa sztucznego, zmywalna, przepuszczalna dla promieni „ x” |  | Tak |
| 3 | Nośność |  | do 300 kg – 0 pkt do 350 kg – 10 pkt do 400 kg i powyżej -20 pkt |
| 4 | Waga poniżej 10 kg |  | Tak |
| 5 | Uchwyty do noszenia – 14 szt ( z możliwością noszenia w grubych rękawicach) |  | Tak |
| 6 | Pływalność dodatnia przy obciążeniu ok. 110 kg |  | Tak |
| II | WYPOSAŻENIE |  | - |
| 1 | Stabilizator głowy klockowy z otworami na uszy oraz paskami mocującymi |  | Tak |
| 2 | Pasy zabezpieczające 4 szt - zapięcie metalowe – (szybko-złącze), sposób zapięcia do deski- metalowy karabińczyk. |  | Tak |
| III. | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 6 miesięcy |  | Tak |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

2. Aparat  AMBU do wentylacji pacjentów –szt 10

CPV 33157700-2 Worki ambu

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Silikonowy resuscitator dla dorosłych w walizce |  | Tak |
| 3 | Możliwość sterylizacji w autoklawie |  | Tak |
| 4 | Pojemność rezerwuaru tlenu do 2600ml |  | Tak |
| 5 | Pojemność wydechowa max. 1600 ml |  | Tak |
| 6 | Worek samorozprężalny z zaworem wielokrotnego użytku |  | Tak |
| 7 | Worek tlenowy z zaworem |  | Tak |
| 8 | Maski silikonowe – 1 kpl |  | Tak |
| 9 | Przewód tlenowy z końcówkami długość ok.4m |  | Tak |
| 10 | Rurki ustno gardłowe – 3 szt |  | Tak |
| 11 | Możliwość dołączenia zastawki PEEP |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| 12 | Wszystkie części resuscitatora bezlateksowe |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min. 6 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deska ortopedyczna + stabilizatory typ………………………………. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat AMBU do wentylacji pacjentów typ……………………………………. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:8

CPV:33186200-9 Urządzenia  do ogrzewania krwi płynów

Ogrzewacz płynów infuzyjnych – 3 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych wyposażone w system zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów. |  | Tak |
| 3 | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. |  | Tak |
| 4 | Możliwość utrzymywani stałej temperatury dostosowanej do różnych prędkości przepływu |  | Tak |
| 5 | Czytelny wyświetlacz rzeczywistej temperatury |  | Tak |
| 6 | Czas podgrzania max. 2-3 minuty |  | Tak |
| 7 | Prędkość przepływu przy wlewie swobodnym min. 12 ml/min |  | Tak |
| 8 | Zasilanie 230V +/-10% z sieci energetycznej |  | Tak |
| 9 | Akustyczny i optyczny alarm w przypadku przegrzania infuzji |  | Tak |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| IV | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| V | Serwis pogwarancyjny |  |  |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:9

CPV:33190000-8  Różne urządzenia i produkty medyczne

Słuchawki lekarskie (fonendoskop) – 10 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Słuchawki lekarskie ( fonendoskop) internistyczno - kardiologiczne |  | Tak |
| 3 | Słuchawki przystosowane do osłuchiwania dorosłych i dzieci |  | Tak |
| 4 | Głowica ze stali szlachetnej – dwustronna |  | Tak |
| 5 | 2 membrany w tym: - duża dwutonowa, zintegrowana z obwódką - mała z możliwością zmiany w otwarty lejek, zintegrowana z obwódką |  | Tak |
| 6 | Przewód – jednokanałowy |  | Tak |
| 7 | Oliwki – miękkie samo uszczelniające się |  | Tak |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis pogwarancyjny |  |  |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słuchawki lekarskie (fonendoskop) typ .……………………….. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

…......................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:10

CPV:38412000-6 Termometry

Termometr elektroniczny bezdotykowy – 10 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Termometr lekarski bezdotykowy, pomiar temperatury na czole |  | Tak |
| 3 | Pomiar temperatury w zakresie 28°C do 42°C |  | Tak |
| 4 | Czas pomiaru maks. 3 sekundy |  | Tak |
| 5 | Czytelny wyświetlacz cyfrowy wskazujący temperaturę do jednego miejsca po przecinku |  | Tak |
| 6 | Możliwość pomiaru temperatury od 15°C do 60°C (np. temperatura pomieszczenia, wody, mleka w butelce) |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| 7 | Konstrukcja termometru pistoletowa |  | Tak |
| 8 | Możliwość zapamiętania do 30 wyników |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 9 | Samoczynne wyłączanie po upływie ok.1 minuty |  | Tak |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis pogwarancyjny |  |  |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometr elektroniczny bezdotykowy typ .……………………….. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

…......................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:11

CPV:33190000-8  Różne urządzenia i produkty medyczne

Aparat CTK – 4 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Aparat CTK - Ciśnieniomierz zegarowy |  | Tak |
| 3 | Metoda pomiaru - manualna |  | Tak |
| 4 | Manometr odporny na wstrząsy, zabezpieczony przed urazami mechanicznymi dodatkowym gumowym pierścieniem wokół tarczy, manometr odporny na uszkodzenia przy upadku z wysokości ok. 1,5m |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Obudowa manometru wykonana ze stali chromowanej, |  | Tak |
| 6 | Błąd pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg |  | Tak |
| 7 | Manometr wyposażony w nierdzewny mechanizm oraz zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, |  | Tak |
| 8 | Przewód 2 w 1 z szybkozłączem umożliwiającym łatwą wymianę mankietu |  | Tak |
| 9 | Gruszka z ochronną łyżką zintegrowana z manometrem |  | Tak |
| 10 | W zestawie 3 mankiety: - standardowy dla dorosłych - XS dla dzieci - XL dla dorosłych powiększony |  | Tak |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis pogwarancyjny |  |  |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| III | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat CTK typ .……………………….. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:12

CPV:33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografi

Aparat EKG 12 odprowadzeniowy – 3 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Mobilny zestaw do badań EKG składający się z: - aparatu EKG 12 odprowadzeniowego - wózka medycznego - zewnętrznej drukarki laserowej |  | Tak |
| 3 | Wyświetlacz kolorowy min.6,5 cali z panelem dotykowym |  | 6,5 cali - 0 pkt od 6,6 cali do 7,5 cali – 10 pkt powyżej -7,6 cali – 20 pkt |
| 4 | Prezentacja na ekranie 3 ,6 i 12 odprowadzeń EKG |  | Tak |
| 5 | Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na ekranie |  | Tak |
| 6 | Automatyczna analiza i interpretacja |  | Tak |
| 7 | Praca w trybie „Auto’ i „Manual” |  | Tak |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  | Tak |
| 9 | Sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia elektrod |  | Tak |
| 10 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń |  | Tak |
| 11 | Funkcja umożliwiająca zdalna konsultację wyniku badań z lekarzem specjalistą poprzez skrzynkę e-mail lub inny aparat |  | Tak |
| 12 | Baza pacjentów –min 500 badań zapisanych w pamięci z możliwością wzmocnienia i prędkości |  | Tak |
| 13 | Wydruk bezpośrednio z aparatu w trybie 3,6 lub 12 kanałów oraz wydruk na drukarce zewnętrznej na papierze format A4 |  | Tak |
| 14 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe |  | Tak |
| 15 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 16 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 17 | Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania |  | Tak |
| 18 | Wyposażenie standardowe: -kabel EKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - żel do EKG - papier EKG - kabel zasilający |  | Tak |
|  | Konfiguracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym „AMMS” |  | Tak |
| II. | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 6 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 4 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max 10 lat |
| III | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| IV | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| V | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG 12 odprowadzeniowy typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:13

CPV:33192000-2  Meble medyczne

Wózek reanimacyjny – 2 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka jednobryłowa ( jednoczęściowa) bez elementów łączonych |  | Tak |
| 3 | Wymiary zewnętrzne: długość – 600 mm szerokość – 500 mm wysokość (od podłoża do blatu) – 1000 mm tolerancja dla wszystkich wymiarów +/- 5% |  | Tak |
| 3 | Podstawa jezdna – 4 koła o średnicy min.125 mm (nie brudzące podłoża) z blokadą |  | Tak |
| 4 | Blat górny z pogłębieniem, otoczony z 3 stron relingami |  | Tak |
| 5 | Uchwyt do prowadzenia wózka |  | Tak |
| 6 | Zasilanie elektryczne |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| 7 | Kolor wózka do wyboru Zamawiającego |  | Tak |
| II | Wyposażenie |  | - |
| 1 | 5 szuflad o wys. 100 mm i 150 mm zamykanych centralnym zamkiem |  | Tak |
| 2 | Wysuwany blat roboczy |  | Tak |
| 3 | 4 listwy ze stali nierdzewnej o dł. ok. 40 cm |  | Tak |
| 4 | Kosz na odpadki |  | Tak |
| 5 | Pojemnik na zużyte igły |  | Tak |
| 6 | Półka ze stali nierdzewnej na narzędzia |  | Tak |
| 7 | Pojemnik na rękawiczki z uchwytem na szynę |  | Tak |
| 8 | Płyta do masażu serca |  | Tak |
| 9 | Wieszak na kroplówki z dwoma haczykami |  | Tak |
| 10 | Dodatkowy uchwyt na butlę z tlenem |  | Tak |
| 11 | Półka na defibrylator |  | Tak |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:14

Kod CPV 33167000-8 Lampy chirurgiczne

Lampa operacyjno – zabiegowa  szt 2.

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Lampa operacyjna przeznaczona do oświetlania pola operacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych, posiadająca: - uchwyty na lampie umożliwiający stabilne pozycjonowanie oraz zmianę ustawienia lampy w trakcie trwania zabiegu, - funkcje regulacji wielkości pola świetlnego |  | Tak |
| 3 | Lampa statywowa umieszczona na podstawie jezdnej z blokadą |  | Tak |
| 4 | Lampa wyposażona w zasilacz akumulatorowy z automatycznym przełączaniem na zasilanie awaryjne |  | Tak |
| 5 | System przełączania na zasilanie awaryjne zintegrowany z zasilaczem |  | Tak |
| 6 | Natężenie światła min. 110 000 lux ( mierzone w odległości ok.1 m od pola roboczego) |  | Tak |
| 7 | System regulacji umożliwiający zmianę parametrów świecenia w zakresie od 50 -100% |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8 | Możliwość pozycjonowania lampy wraz z regulacją wielkości plamy świetlnej (średnicy pola roboczego) nie mniej niż 220 mm |  | Tak |
| 9 | Temperatura barwowa max.4500ºK |  | Tak |
| 10 | Współczynnik oddawania barw min. 90 |  | Tak |
| 11 | Zasilanie 230 V |  | Tak |
| 12 | Bezpieczne napięcie zasilające 24 V– z akumulatora. |  | Tak |
| 13 | Czas pracy w pełni naładowanej baterii akumulatorowej lampy min. 3 godziny. |  | do 3 h – 0 pkt do 5 h – 10 pkt powyżej 5 h -15 pkt |
| 14 | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod typu LED – matryca diodowa w czaszy zawierająca min.40 diod max.60 |  | Tak |
| 15 | Wszystkie diody tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej |  | Tak |
| 16 | Obudowa lampy odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  | Tak |
| 17 | Uchwyt centralny (przeznaczony do pozycjonowania) ze zdejmowaną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji w autoklawie ( sterylizacja parowa w temp. 134 °C) |  | Tak |
| II | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| IV | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| V | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów oferent załączy materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna – zabiegowa model/typ………………………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:15

CPV:33190000-8  Różne urządzenia i produkty medyczne

Anoskop ( Rektoskop)– 1 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Kompletny proktologiczny zestaw narzędzi i instrumentów do rutynowego badania diagnostycznego oraz leczenia chorób odbytu, odbytnicy i esicy |  | Tak |
| 3 | Skład zestawu: - główka optyczna do tubusów jednorazowego użytku -rękojeść z żarówką min.6V i transformatorem -gruszka insuflacyjna -watotrzymacz -tubusy anoskopowe jednorazowego użytku 85 x20mm – 25 szt -tubusy proktoskopowe jednorazowego użytku 130x 20mm-25 szt -tubusy sigmoidoskopowe jednorazowego użytku 250x 20mm-25 szt |  | Tak |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis pogwarancyjny |  |  |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anoskop (Rektoskop) typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:16

Kod CPV 33.17.00.00-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

Aparatura do anestezji i resuscytacji

1.Videolaryngoskop – 1 kpl

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ……………………………….. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Laryngoskop wideo – zestaw wyposażony w uchwyt ze zintegrowanym monitorem i wbudowaną kamerą oraz ekranem min.2.2 calowym monitorem |  | Tak |
| 3 | Kat widzenia 70° +/- 15% |  | Tak |
| 4 | Wziernik giętki wielorazowego użytku, wymienialny |  | Tak |
| 5 | Cyfrowa nagrywarka wideo z kartą pamięci 1GB |  | Tak |
| 6 | Wewnętrzne źródło światła typu LED |  | Tak |
| 7 | Zasilanie – bateria o standardowym czasie działania nie krótszym niż 60 min ( ciągłej pracy) lub akumulator wielokrotnego ładowania ( ładowarka w zestawie) |  | Tak |
| 8 | Wodoszczelny |  | Tak |
| 9 | Łyżki wielokrotnego użytku rozmiar 3,4 |  | Tak |
| 10 | Łyżki rozmiar 2,3,4 do trudnych i bardzo trudnych intubacji |  | Tak |
| 11 | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku rozmiar 3,4 do trudnych i bardzo trudnych intubacji |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| 12 | Możliwość dezynfekcji i sterylizacji |  | Tak |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 4 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt |
| IV | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| V | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

2.  – Prowadnica światłowodowa do trudnych intubacji - 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Prowadnica światłowodowa do trudnych intubacji | TAK | Tak |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ……………………………….. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Prowadnica światłowodowa giętka do trudnej intubacji dla dorosłych |  | Tak |
| 3 | Prowadnica składająca się z zakończonej traumatycznie rurki z umieszczonym w środku światłowodem |  | Tak |
| 4 | Wizualizacja dróg oddechowych, poprzez wizjer optyczny ( okular), zakończony światłowodem |  | Tak |
| 5 | Rurka prowadnicy wykonana ze stali chirurgicznej, giętka umożliwiająca dopasowanie do stanu i kształtu dróg oddechowych |  | Tak |
| 6 | Możliwość korzystania z prowadnicy przy użyciu klasycznego laryngoskopu |  | Tak |
| 7 | Trzon wyposażony w uniwersalny uchwyt dla oryginalnej rękojeści producenta lub klasycznej rękojeści laryngoskopu światłowodowego |  | Tak |
| 8 | Dopinana rękojeść wyposażona w źródło światła z zasilaniem bateryjnym na baterie ogólnodostępne |  | Tak |
| 9 | Możliwość założenia rurki intubacyjnej w rozmiarze od 5,5 bez konieczności dopasowywania długości rurki intubacyjnej dzięki ruchomemu uchwytowi z portem tlenu umożliwiającym bierne natlenianie w trakcie zabiegu intubacji |  | Tak |
| 10 | Możliwość zastosowania techniki fiberoskopowej do każdej intubacji |  | Tak |
| II | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min.12 miesięcy max. 60 miesiecy |  | parametr oceniany |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

3. Zestaw do trudnych intubacji dla dzieci – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ……………………………….. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Laryngoskop światłowodowy do trudnych intubacji możliwością wielokrotnej sterylizacji |  | Tak |
| 3 | Skład zestawu: - rękojeść światłowodowa w rozmiarze pediatrycznym (cienka) - łyżka światłowodowa z ruchomą końcówką (MC), mała (rozmiar:1) umożliwiająca uniesienie nagłośni, -łyżki światłowodowe proste (typu: Miller) rozmiar 00,0,1 -zestaw do konikotomi/konikopunkcji dla dzieci - 1 szt |  | Tak |
| 4 | Możliwość sterylizacji łyżek w autoklawie |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Dożywotnia gwarancja |  | Tak |
| III | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

4. Zestaw do trudnych intubacji dla dorosłych – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ……………………………….. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Laryngoskop światłowodowy do trudnych intubacji możliwością wielokrotnej sterylizacji Skład zestawu: - rękojeść światłowodowa w rozmiarze standardowym - łyżki z ruchomą końcówką (MC),rozmiar 2, 3, 4, umożliwiająca uniesienie nagłośni, |  | Tak |
| 3 | Laryngoskop światłowodowy do intubacji możliwością wielokrotnej sterylizacji Skład zestawu: - rękojeść światłowodowa w rozmiarze standardowym - łyżki typu Mackintosh, rozmiar 2, 3, 4, |  | Tak |
| 4 | 1) Prowadnica do trudnych intubacji wielokrotnego użytku rozm. 3,3/600mm zagięta 1 szt 2) Prowadnica do trudnych intubacji wielokrotnego użytku rozm. 5,0/600mm zagięta 1 szt |  | Tak |
| 5 | Zestaw do konikotomi/konikopunkcji - 1 szt |  | Tak |
| 6 | Torba transportowa |  | Tak |
| 7 | Możliwość sterylizacji łyżek w autoklawie |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Dożywotnia gwarancja |  | Tak |
| III | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videolaryngoskop typ………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica światłowodowa do trudnych intubacji typ……………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do trudnych intubacji dla dzieci typ……………………………………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do trudnych intubacji dla dorosłych typ …………………………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:17

Kod CPV 33.17.10.00-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

Kolumna anestezjologiczna – kpl 1

Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem kolumny anestezjologicznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE | - | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona na trzecie stanowisko Intensywnej Terapii |  | Tak |
| 3 | Dwa osobne poziome ramiona obrotowe niezależne z podziałem na stronę monitorującą i infuzyjna w tym jedno pojedyncze, drugie podwójne przegubowe. | TAK | Tak |
| 4 | Długość podwójnego ramienia (przegubowego) ok. 750/750mm, drugie ramie pojedyncze realizujące ruch pionowy w zakresie 700mm, nośność standardowa całej kolumny nie mniej niż 150 kg. | TAK | Tak |
| 5 | Kąt obrotu ramion min. 180 stopni |  | ≤ 180 stopni – 0 pkt >180 stopni do ≤ 270 stopni – 10 pkt >270 stopni -20 pkt |
| 6 | Hamulce przegubowe we wszystkich osiach obrotu |  |  |
| 7 | Przeguby i odpowiadające im przyciski sterujące hamulcami oznaczone tym samym kolorem oraz symbolem | TAK | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8 | Konsola o wysokości ok. 1000 mm zawieszona na ramieniu przegubowym | TAK | Tak |
| 9 | Na konsoli od frontu zamontowane 2 półki o regulowanej wysokości z bocznymi szynami, w tym jedna półka z szufladą z wewnętrznym oświetleniem załączanym przy otwarciu szuflady na froncie jednej z półek dwa uchwyty do manipulowania kolumną wraz z przyciskami hamulców pneumatycznych, nośność jednej półki min. 15 kg | TAK | Tak |
| 10 | Na ramieniu pojedynczym zamontowana rura z 4 zawieszeniami na kroplówki oraz maszt o regulowanej wysokości ( min.30cm + 30 cm), mocowany przegubowo, dodatkowo zamontowany podajnik na rękawiczki oraz kosz na cewniki | TAK | Tak |
| 11 | Na konsoli zamontowane: - gniazda elektryczne 8 szt x 230 V, - gniazda ekwipotencjalne 8 szt - gniazdo informatyczne/ komputerowe - 1 szt. - gniazda gazów medycznych tj. 2 gniazda sprężonego powietrza, 2 gniazda próżni, 2 gniazda tlenu 1 podtlenku azotu | TAK | Tak |
| II | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| IV | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | Tak |
| V | Serwis pogwarancyjny |  | - |
| 1 | Koszt wykonania 1 przeglądu pogwarancyjnego uwzględniającego wszystkie elementy mające wpływ na cenę w tym koszty dojazdu, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu itp. | podać cenę ryczałtową za 1 urządzenie | parametr oceniany |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | Tak |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | Tak |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | Tak |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów oferent załączy materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna anestezjologiczna typ………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /