PROJEKT  BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU PROSEKTORIUM NA PORADNIĘ UZALEŻNIEŃ I ZESPOŁU LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO ORAZ PORADNIĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

NA DZ. NR 1410/19 W BRZESKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI

| INWESTOR: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko |
| --- | --- |

| LOKALIZACJA: | Działka: Obręb: Jedn.ewidencyjna: Gmina: Powiat: Województwo: | Nr 1410/19 w Brzesku Nr4.0001 Brzesko ….... [120202-4] Brzesko Miasto Brzesko Miasto Brzeski Małopolskie |
| --- | --- | --- |

AUTORZY  PROJEKTU:

| Architektura: Projektant : mgr inż. Ryszard Trojanowski upr. nr 30/KW/75 Sprawdzający : mgr inż. arch.Krzysztof Czerwiński upr. 34/2002 |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja: Projektant : mgr inż. Marta Trojanowska - Sieńko upr.nr 252/2001 Sprawdzający: mgr inż.Ryszard Trojanowski upr.nr 30/KW/75 |  |
| Instalacje sanitarne: wod.-kan. i c.o. Projektant: |  |
| Instalacje elektryczne: Projektant : mgr inż. Robert Sediwy upr. Sprawdzający: Józef Biel upr. |  |

Bochnia,                                                        	                                                   wrzesień 2016r.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU RYSZARD TROJANOWSKI

32-700  Bochnia ul.Strzelecka 11

OPRACOWANIE     ZAWIERA  :

- Mapa do celów projektowych 1:500

- Projekt  zagospodarowania - część rysunkowa  1:500 -  rys. nr A-0

- Opis do projektu zagospodarowania

- Informacja BiOZ

- Uprawnienia , wpis do MIIB

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Inwentaryzacja do projektu budowlanego

- Ekspertyza techniczna

- Projekt budowlany konstrukcji

- Projekt budowlany instalacji wod.-kan.,c.o.

- Projekt budowlany instalacji elekrycznej.

PROJEKT  BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU PROSEKTORIUM NA PORADNIĘ UZALEŻNIEŃ I ZESPOŁU LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO ORAZ PORADNIĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

NA DZ. NR 1410/19 W BRZESKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI

Lokalizacja :

Działka nr 1410/19  w Brzesku

Inwestor :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul.Kościuszki 68 , 32-800 Brzesko

Projektant :

mgr inż. Ryszard Trojanowski

upr.bud. nr 30/KW/75

Sprawdzający :

mgr inż. arch. Krzysztof Czerwiński

upr.bud. nr 34/2002

Bochnia , wrzesień 2016r.

Zawartość projektu.

1. Karta tytułowa

2. Opis techniczny

3. Oświadczenie Projektanta.

4.Rzut parteru                1:50    - rys. A-1

5.Rzut dachu		1:50    - rys .A-2

6.Przekrój A-A   	1:50    - rys. A-3

7.Przekrój B-B   	1:50    - rys. A-4

8.Elewacja południowa i północna		1:100    - rys. A-5

9.Elewacja wschodnia i zachodnia		1:100    - rys .A-6

10.Zestawienie stolarki

## OPIS  TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Prosektorium na Poradnię Uzależnień i Leczenia Środowiskowego oraz Poradnie Zdrowia Psychicznego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych : wody , instalacji wod,-kan., c.o. instalacji elektrycznej .

1.1 Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budynku

- Oględziny stanu technicznego

- Umowa  nr 53/16/N z dnia 16.08.2016r.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny przebudowy pomieszczeń budynku Prosektorium w Brzesku z dostosowaniem do przepisów i wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia  Zakładu Opieki Zdrowotnej, t szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. 2012 poz. 739

oraz

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.Nr 75, poz. 690 z późn.zm. opubl. w 2004r. Dz.U.Nr 109, poz.1156, w 2009r. Dz.U.Nr 56, poz. 461, w 2010 Dz.U.Nr 239, poz.1597, w 2012r. Dz.U.Nr 220, poz. 1289, Dz.U.z 2013r.Nr 0, poz.926)

1.3 Forma architektoniczna i funkcja

Istniejący budynek Prosektorium, aktualnie nieużytkowany. W budynku znajdują się chłodnie i pomieszczenie wydawania zwłok. Obiekt nie podlega żadnym przekształceniom w zakresie bryły i kubatury. Zmianie ulega przeznaczenie budynku i sposób użytkowania.

Projektowany zakres prac wprowadza nieistotne zmiany w budynku w zakresie elewacji, przebudowie ścianek działowych, zwiększenie lub zmniejszenie otworów drzwiowych i okiennych, wymianę instalacji wod-kan, c.o. , elektrycznej co nie wpływa na obniżenie odporności ogniowej budynku i jego zasadniczego wyglądu.

Istniejące w części budynku pomieszczenia użytkowane jako magazyny tj. magazyn wycofanego sprzętu medycznego oraz magazyn odpadów medycznych pozostają bez zmian.

1.4 Kategoria geotechniczna

- nie dotyczy

1.5 Przeznaczenie i program użytkowy

Planowana przez Dyrekcję SP ZOZ zmiana użytkowania ma na celu wykorzystanie istniejących pomieszczeń w budynku Prosektorium na:

- Poradnie Zdrowia Psychicznego

- Poradnie Uzależnień i Zespołu Leczenia Środowiskowego

i dostosowanie poradni do obowiązujących przepisów i wymogów w szczególności do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późń. zmianami.

1.5.1. Program użytkowy

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia Poradni Uzależnień:

- Sala terapeutyczna

- Rejestracja

- Gabinety lekarskie/ terapeutyczne -  3 pomieszczenia

- Sanitariat dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pacjentów kobiet i mężczyzn

- Pokój socjalny

- Wiatrołap

- Sanitariat dla personelu medycznego.

W części obejmującej prosektorium: chłodnia, przygotowanie zwłok, wydawanie zwłok oraz sanitariat z przedsionkiem, sala sekcyjna, pokój przedsekcyjny, pomieszczenie techniczne i biurowe są nieużytkowane.

Prace objęte opracowaniem projektowym obejmują wykonanie Poradni Uzależnień i Zespołu Leczenia Środowiskowego:

- Doprojektowanie dwóch gabinetów lekarskich – istniejące dwa gabinety lekarskie pozostają bez zmian

- Likwidacji gabinetu o pow. 6,43 m3 dla powiększenia pomieszczenia rejestracji

- Wydzielenie poczekalni

- Przebudowa sanitariatu z wyjściem zewnętrznym dla potrzeb Zespołu Leczenia Środowiskowego

- Pozostałe pomieszczenia: sala terapeutyczna, pomieszczenie socjalne, sanitariaty, korytarz i wiatrołap pozostają bez zmian.

1.6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia użytkowa

- Poradni Uzależnień i Zespołu Leczenia Środowiskowego:   118.70 m2

- Poradni Zdrowia Psychicznego				      104.10 m2

- Magazynu sprzętu medycznego				        30.74 m2

- Magazynu odpadów medycznych 			        22.04 m2

----------------------

Razem powierzchnia użytkowa                   275.58 m2

Część  magazynowa

Powierzchnia zabudowy				       75.30 m2

Powierzchnia użytkowa                                                          52.78 m2

Kubatura                                                                                228.00 m3

Pomieszczenia prosektorium – zmiana sposobu użytkowania

przed rozbudową 	po przebudowie

Powierzchnia zabudowy			        288.42 m2		       298.22 m2

Powierzchnia użytkowa                                               222.80 m2	                   222.80 m2

Kubatura					        980.63 m3		      980.63 m3

1.7. Rozwiązanie zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego.

Szczegółowe dane dotyczące rozwiązań zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniające użytkowanie obiektu przedstawiono w projekcie architektoniczno-budowlanym.

1.8. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

Budynek Prosektorium jest obiektem jednokondygnacyjnym, wybudowanym w II-giej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym podłużnym o statycznie   wyznaczalnych elementach konstrukcyjnych.

Posadowienie budynku na  ciągłych ławach fundamentowych.

Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej i pustaków PGS na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ściany zewnętrzne docieplone warstwą styropianu o grubości 12 cm.

Elewacja - tynk cienkowarstwowy akrylowy.

Strop z  płyt kanałowych docieplony warstwą wełny mineralnej gr.20 cm .

Stropodach wentylowany z płyt dachowych opartych na ściankach ażurowych. Pokrycie papą termozgrzewalną.

Okna z profili PCV z szybą termoizolacyjną, ślusarka drzwi zewnętrznych aluminiowa.

Ścianki działowe z cegły pełnej.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat III.

Posadzki w pomieszczeniach Poradni Uzależnień po przebudowie z wykładziny termozgrzewalnej, w sanitariacie dla osón niepełnosprawnych płytki gresowe na kleju.

Istniejące posadzki w Prosektorium: terrakota 10x10 cm na różnych warstwach podłoża - do przebudowy.

Ściany pomieszczeń Prosektorium obłożone płytkami ceramicznymi na całej wysokości - do przebudowy.

Ściany pomieszczeń Poradni Uzależnień:

sanitariaty, pomieszczenie socjalne -  płytki ceramiczne do wys.2m,

gabinety -  przy umywalkach płytki do wys. 1,6 m, pozostała część ścian malować farbą emulsyjną

zmywalną do wysokości 2.00 m .

1.9. Prace remontowo - wykonawcze

Przebudowa obejmuje wykonanie nowych ścianek z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

W ściankach działowych nad otworami drzwiowymi i nad otworami powiększonymi z 80 do 90 cm wykonać nadproża prefabrykowane ceramiczno-żelbetowe.

Tynki wewnętrzne okładziny ścian:

Wymiana tynków wewnętrznych odpadających ścian i sufitu, uzupełnienie tynków i wykonanie tynku cementowo-wapiennego.

Na ścianach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, łazienek oraz pomieszczenia socjalnego -  płytki ceramiczne do wys. 2,0 m.

Sufity malowane farbami higienicznymi posiadającymi atest PZH, w kolorze białym np. C/S Wallglaze ,

stosować płytki ceramiczne o wymiarach 29x29 cm w kolorze jasnym, glazurowane, np. Opoczno. Płytki układać na zaprawie klejowej np. Ceresit CT17 po uprzednim zastosowaniu środka gruntującego. (np. Ceresit CT17)

W pomieszczeniach gabinetów lekarskich, szatni pacjentów, rejestracji ściany przy umywalkach należy wykończyć płytkami szkliwionymi na wysokość 1,6 m od posadzki.,do wysokości.2.00m malować farbą

emulsyjną zmywalną .

Malowanie:

Istniejące ściany, sufity należy oczyścić ze starej farby, uzupełnić ubytki przez szpachlowanie i ułożenie gładzi gipsowej. Ściany i sufity malować farbami odpornymi na chemikalia, zmywalnymi, posiadającymi atest PZH.

W korytarzach komunikacyjnych, poczekalni, szatni, rejestracji, wiatrołapie wykonać lakierowanie farbą bezbarwną do wys.2,0 m. Malowanie ścian i sufitów  w kolorze białym.

Posadzki:

Posadzki w modernizowanych pomieszczeniach podlegają rozbiórce wraz z podłożem i wykonaniu warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej.

Należy wykonać posadzki z materiału umożliwiającego ich mycie i  dezynfekcję.

Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie I dezynfekcję.

Posadzki pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienek, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu) należy wykończyć płytkami ceramicznymi w kolorze grafitowym o wymiarach 30x30 cm układanymi na zaprawie klejowej, np. Ceresit CM-17, po uprzednim zagruntowaniu podłoża (wylewki) środkiem gruntującym np. Ceresit CT 17.

Posadzki w pomieszczeniu gabinetów lekarskich, rejestracji, szatni, poczekalni, korytarza komunikacyjnego należy wyłożyć wykładziną PCW, termozgrzewalną, o grubości 2 mm, o ścieralności grupy T i antypoślizgowości R9, np.Tarket  w kolorze Blue lub Grey.

Na ścianach przy posadzkach PCW należy wykonać cokoliki o wysokości min. 10 cm z listwą wyoblającą.

Zamontować grzejniki płytowe, łatwe do utrzymania czystości grzejnika , ściany i posadzki.

Stolarka drzwiowa

Istniejąca stolarka drzwiowa zużyta podlegać będzie wymianie na drzwi wewnętrzne, typowe, pełne płycinowe, o szerokości skrzydła minimum 90 cm. Drzwi do gabinetów lekarskich i rejestracji z izolacją akustyczną. Skrzydła drzwiowe do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z otworami nawiewnymi w dwóch rzędach.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z szybami bezpiecznymi P1(szyba matowa). Klamki aluminiowe z  szyldami pod wkładką patentową.

Stolarka okienna

Zaprojektowano wymianę i uzupełnienie stolarki okiennej – okna z profilu PCV, pięciokomorowe z szybą termoizolacyjną o współczynniku przenikania ciepła min U=1,1W/m2k,  kolor biały.

Sposób otwierania pokazano na rysunku zestawienia stolarki.

Wymiary otworów przed zamontowaniem stolarki i ślusarki sprawdzić w obiekcie.

Wentylacja.

Do wykorzystanie istniejące murowane przewody kominowe.

Należy dokonać wymiany stalowych rur wyprowadzonych z przewodów murowanych na nowe rury z blachy nierdzewnej o przekroju minimum fi 160 mm , z zabezpieczeniem typowymi nakrywami.

W pomieszczeniu sanitarnym dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pomieszczeniu socjalnym

zamontować wentylatory typu Silent 150 włączane poprzez wyłącznik elektryczny.

Projektowane ciągi poziome wentylacji wykonać rurami stalowymi ocynk, fi 160 mm i obudować płytami g-k gr.12.5mm.

Odwodnienie połaci dachowej stropodachu.

Poprzez istniejące spadki pokrycia papowego .

Istnieje konieczność wymiany obróbek blacharskich kominów , rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej na blachę stalową powlekaną.

Należy uzupełnić brakujące podokienniki  i zamontować z blachy stalowej powlekanej w kolorze

brązowym , w nawiązaniu do istniejących.

1.10 .Bezpieczeństwo przeciwpożarowe .

Istniejący obiekt zlokalizowany jest w stosunku do sąsiednich budynków zgodnie z & 271 – 273

Warunków Technicznych .

Budynek zalicza się do ZL III kategorii zagrożenia ludzi .

Zgodnie z & 8 ust.1 Warunków Technicznych obiekt zalicza się do kategorii budynków niskich(N)

do 12.0 m  łącznie nad poziom terenu.

W pomieszczeniach budynku nie występują substancje mogące wywołać zagrożenia wybuchem.

Dla budynku po zmianie sposobu użytkowania przyjęto odporność pożarową „D” .

Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku po przebudowie :

- główna konstrukcja nośna R 120

- belki , słupy żelbetowe      R 120

- stropy prefabrykowane kanałowe, żelbetowe wraz z stropodachem z płyt żelbetowych dachowych

z izolacją z wełny mineralnej gr.20 cm o odporności ogniowej REI 60

- ściany konstrukcyjne z cegły i bloczków PGS o EI 60

- ścianki działowe z cegły ceramicznej o EI 30

- pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej REI 30

Wszystkie elementy przebudowy budynku projektuje się wykonać jako nierozprzestrzeniające ogień , nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia .

Istniejący budynek posiada dostęp do hydrantu zewnętrznego – hydrant znajduje się przy budynku na działce 1410/19 .

1.11. Instalacje .

Budynek wyposażony jest w instalacje : wodociągową , kanalizacji sanitarnej i opadowej dla odprowadzenia wód z rur spustowych , elektryczną i odgromową .

Projektuje się przebudowę instalacji wod.-kan.,c.o., elektrycznej w pomieszczeniach Poradni Zdrowia Psychicznego , Poradni Zespołu Zdrowia Psychicznego .

W budynku projektuje się uzupełnienie instalacji komputerowej i teletechnicznej.

W części pomieszczeń będących w użytkowaniu przez Poradnię Uzależnień oraz istniejące pomieszczenia magazynowe ( zużytego sprzętu medycznego , odpadów medycznych ) wykonane instalacje nie podlegają przebudowie –pozostawia się je bez zmian .

Szczegółowe dane w zakresie instalacji zawarte są w projektach  branżowych.

Projektant :

mgr inż. Ryszard Trojanowski

Sprawdzający :

mgr inż. arch. Krzysztof  Czerwiński

Bochnia , wrzesień 2016r.

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

dotyczy : projektu budowlanego architektonicznego „Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Prosektorium na Poradnię Uzależnień i Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego z przebudową instalacji wewnętrznych wody , kanalizacji sanitarnej , c.o. , instalacji elektrycznej  ’’ na działce Nr 1410/19 w Brzesku ul.Kościuszki.

W nawiązaniu do  Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

o ś w i a d c z a m , że wykonany przeze mnie   projekt  budowlany architektoniczny „Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Prosektorium na Poradnię Uzależnień i Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego z przebudową instalacji wewnętrznych wody , kanalizacji sanitarnej , c.o. , instalacji elektrycznej ” w miejscowości Brzesko ul. Kościuszki na działce Nr 1410/19   został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane , przepisami   oraz  zasadami wiedzy  technicznej (Prawo Budowlane z 7.07.1994r. art.20 –Dz.U.Nr 89 poz.414 z póżniejszymi zmianami Dz.U.z 2006r. Nr 156 poz.1118).

Projektant:

mgr inż. Ryszard  Trojanowski

branża  architektura

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna       ............................................

Sprawdzający :

mgr inż. arch. Krzysztof Czerwiński

specjalność architektoniczna 		    .............................................

Bochnia , wrzesień  2016r.

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

dotyczy : projektu budowlanego konstrukcji „Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Prosektorium na Poradnię Uzależnień i Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego z przebudową instalacji wewnętrznych wody , kanalizacji sanitarnej , c.o. , instalacji elektrycznej  ’’ na działce Nr 1410/19 w Brzesku ul.Kościuszki.

W nawiązaniu do  Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

o ś w i a d c z a m , że wykonany przeze mnie   projekt  budowlany konstrukcji „Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Prosektorium na Poradnię Uzależnień i Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego z przebudową instalacji wewnętrznych wody , kanalizacji sanitarnej , c.o. , instalacji elektrycznej ” w miejscowości Brzesko ul. Kościuszki na działce Nr 1410/19   został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane , przepisami   oraz  zasadami wiedzy  technicznej (Prawo Budowlane z 7.07.1994r. art.20 –Dz.U.Nr 89 poz.414 z póżniejszymi zmianami Dz.U.z 2006r. Nr 156 poz.1118).

Projektant:

mgr inż. Ryszard  Trojanowski

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna       ............................................

Sprawdzający :

mgr inż. Marta Trojanowska-Sieńko

specjalność konstrukcyjno-budowlana        .............................................

Bochnia , wrzesień  2016r.