Załącznik nr:1

PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

ZADANIE nr:1

1. Karta  tytułowa

Nazwa  zadania przez zamawiającego .

„Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej”

Adres obiektu  budowlanego.

Działka Nr 628/3 W Miejscowości Wola Dębińska:

Obiekt: Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dębnie

Kod CPV i nazwa .

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Zamawiający

Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki 68 , 32-800 Brzesko .

Autor opracowania.

mgr inż. Marek Kapusta

Data opracowania : m-c lipiec 2017r.

Opracowanie zawiera .

- Karta tytułowa.

- Przedmiot zamówienia.

- Opis stanu istniejącego, zakres robót do wykonania

- Opis wymagań Zamawiającego.

2. Przedmiot  zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-instalacyjnego, wszelkich uzgodnień, uzyskanie warunków technicznych z gazowni i wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych, dla zadania pod nazwą „Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej”

3. Opis stanu istniejącego - zakres rzeczowy robót do wykonania przedmiotu zamówienia.

Na działce numer 628/3 w miejscowości Wola Dębińska znajduje się Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dębnie. Budynek ten zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej Kraków – Tarnów.

Jest to obiekt dwupiętrowy z całkowitym podpiwniczeniem.

Dach o stropodachu płaskim, o spadku 12%, konstrukcji betonowej, kryty papą termozgrzewalną.

Układ konstrukcyjny podłużny, z usztywnieniem w kierunku poprzecznym ścianami konstrukcyjnymi,

Ławy i ściany fundamentowe żelbetowe, posadowione 1,21 m od poziomu terenu.

Ściany parteru gr. 43 cm z cegły pełnej i bloczków PGS na zaprawie cementowo wapiennej.

Ścianki działowe z cegły pełnej gr,12 cm.

Izolacja pozioma ścian z 2-ch warstw papy na lepiku.

Ściany w poziomie stropów zwieńczone wieńcem żelbetowym,

Stropy nad pomieszczeniami prefabrykowane typu DZ3 o rozpiętości 5,30 m i 5,56 m

CO- kocioł grzewczy węglowy, grzejniki żeliwne żeberkowe, częściowo wyposażone w głowice termostatyczne- układ instalacji otwarty.

Ciepła woda użytkowa – bojlery elektryczne

4.Opis wymagań Zamawiającego.

  - Opracowanie projektu budowlano- instalacyjnego remontu - modernizacji i wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych, kotłowni węglowej z zamianą na kotłownie gazową z kotłem kondensacyjnym i zamkniętą komorą spalania. Zakładana moc kotła około 40Kw,  zakładany godzinowy odbiór paliwa gazowego m3/h) (moc umowna) około 9,9m3. Roczny odbiór paliwa gazowego (m3/rok) 7000

4.2	Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej  przedmiotowego zadania oraz dokonania niezbędnych pomiarów we własnym zakresie. ( Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budowlaną budynku).

W projekcie należy uwzględnić poniższe wymagania Zamawiającego:

- Wykonanie audytu energetycznego budynku zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Uzyskania warunków  technicznych przyłączenia do sieci gazowej.

- Wykonanie projektu technicznego instalacji gazowej.

- W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ( w zależności od warunków) przygotowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę i jej złożenie i uzyskanie.

- Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonanie niezbędnych prac instalacyjno- remontowych i instalacji wraz z remontem komina, wymiana kotła węglowego do CO na nowy projektowany gazowy z zamkniętą komorą spalania i wyposażonego w pełną automatykę kotłową i pogodową oraz samoczynne uzupełnianie wody w układzie instalacyjnym. Obsługa kotła powinna się ograniczać do ustawienia czasu ogrzewania na programatorze oraz sprawdzeń pracy urządzeń.

- Wykonanie remontu pomieszczenia kotłowni oraz istniejących przyłączy i uzupełnienie brakujących zaworów i głowic termostatycznych,

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi kotłowni dla pracowników Zamawiającego,

- W okresie gwarancji wykonanie nieodpłatnych przeglądów i napraw włącznie z wymianą koniecznych części i materiałów.

5. Dodatkowe wymagania zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z dostawcą gazu, służbami technicznymi Zamawiającego, oraz Kierownikiem Ośrodka Zdrowia.

2)Ze względu na konieczność wykonywania prac w czynnym obiekcie, należy zapewnić nieprzerwaną dostawę mediów, a w przypadku ich wyłączenia poinformowanie mieszkańców budynku, Kierownictwo Ośrodka i Zamawiającego.

3)Przy opracowaniu projektu należy uwzględnić:

- ustalenia programowe z Inwestorem ( Zamawiającym);

- zakres rzeczowy robót i kolejność ich wykonywania ;

- bezpieczne prowadzenie robót .

4)Prace modernizacyjne i remontowe wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych oraz autora projektu oraz przedstawiciela Zamawiającego,

5) Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. Dz.U. Nr 231, poz. 1568 § 54 ust.2 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

ZADANIE nr:2

Nazwa  zadania przez zamawiającego . „ Modernizacja korytarza na poziomie -1”

Wykonanie remontu korytarza o powierzchni podłogi ok.88m² i powierzchni ścian ok.160 m²

w tym:

- demontaż i montaż sufitu podwieszanego z płyt przeciwpożarowych – ok 85m²,

- osadzenie drzwiczek rewizyjnych zamykanych na klucz o wymiarach 30 x 30 cm – szt 24,

- odgrzybianie ścian ceglanych na długości korytarza ok. 38 m²,

- demontaż drzwi, poszerzenie otworów i montaż drzwi  metalowych ognioodpornych – klasa odporności ogniowej EI30 ( kolor do uzgodnienia) o szerokości skrzydła:

80 cm – szt 2

90 cm – szt 6,

110 cm – szt 2

- przełożenie grzejnika dwupłytowego na ścianę poprzeczną z wykonaniem przyłącza rurami miedzianymi ( dł. ok.2,0 mb),

- przełożenie ( z wysokości ok. 70 cm) gniazd elektrycznych jednofazowych z uziemieniem na wysokość 30 cm od powierzchni posadzki, gniazda hermetyczne z uziemieniem – 4 szt

- wymiana wyłączników na hermetyczne – 2 szt

- wymiana przewodów do rozdzielni,

- montaż lamp oświetleniowych LED:

- wpuszczanych w podsufitkę 60 x 60 cm – szt 1

-nadtynkowych 30 x 60 cm – szt 10

- wymiana i wykonanie instalacji do zasilania lamp

- Roboty wykończeniowe w tym: wyrównanie ścian, malowanie pow. Ok. 160 m².