Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń lub elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Zadanie nr: 1

CPV:33192000-2  Meble medyczne

Wózek opatrunkowy zabudowany – 4 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  | bez punktacji |
| 2 | Konstrukcja wózka jednobryłowa ( jednoczęściowa) bez elementów łączonych lub wykonana z anodowego wytłaczanego aluminium, części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości |  | bez punktacji |
| 3 | Wymiary zewnętrzne w przedziale: 660 do 800 x 590 do 700 x 900 do 1050 mm |  | bez punktacji |
| 3 | Podstawa jezdna – 4 koła o średnicy min.75 mm (nie brudzące podłoża) z blokadą |  | bez punktacji |
| 4 | Blat górny z pogłębieniem zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów |  | bez punktacji |
| 5 | Uchwyt do prowadzenia wózka |  | bez punktacji |
| 6 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia szuflad ( na klucz) |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| 6 | Szuflady wykonane z tworzywa, odporne na uszkodzenia mechaniczne |  | bez punktacji |
| 7 | Możliwość umieszczenia na czole szuflad opisów identyfikujących ich zawartość |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8 | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie |  |  |
| 9 | Kolor wózka do wyboru Zamawiającego |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie |  | - |
| 1 | 5 szuflad w tym: 2 szt o wys. – od 75 mm - 100 mm 2 szt o wys. – od 150 mm do 160 mm 1 szt o wys. dopasowanej do rozmiaru wózka |  | bez punktacji |
| 2 | Szuflady z całkowitym wysuwem , samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi |  | bez punktacji |
| 3 | Wysuwana półka do pisania |  | bez punktacji |
| 4 | Pojemnik na zużyte igły |  | bez punktacji |
| 5 | Kosz na odpadki |  | bez punktacji |
| 6 | Kosz na odpady skażone otwierany bez użycia rąk |  | bez punktacji |
| 7 | Pojemnik na butelki |  | bez punktacji |
| 8 | Dwa odchylane pojemniki „kieszenie” |  | bez punktacji |
| 9 | Przestrzeń na cewniki, rękawiczki |  | bez punktacji |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 6 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek opatrunkowy zabudowany typ .……………………….. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy…………………………. 											.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr: 2

CPV:33192000-2  Meble medyczne

Szafa endoskopowa – 2 szt

Szafa endoskopowa przeznaczona do przechowywania:

4 kolonoskopów (1 szt);

4 bronchoskopów (1 szt).

Zamawiający posiada kolonoskopy firmy Olympus oraz bronchoskopy firmy Pentax.

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  | bez punktacji |
| 2 | Szafa fabrycznie nowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej, dwudrzwiowa, drzwi otwierane skrzydłowo, drzwi przeszkolone szybą bezpieczną (przeźroczystą). |  | bez punktacji |
| 3 | Drzwi szafy wyposażone w uchwyty i zamek zamykany na klucz |  | bez punktacji |
| 4 | Podstawa szafy wyposażona w nóżki z regulacją wysokości umożliwiającą wypoziomowanie szafy |  | bez punktacji |
| 5 | Wymiary: długość: min. 800 mm szerokość: min. 470 mm wysokość: min. 2150 mm |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie |  | bez punktacji |
| 1 | wysuwane pojedyncze wieszaki ( uchwyty) na 4 endoskopy |  | bez punktacji |
| 2 | taca ociekowa |  | bez punktacji |
| 3 | wsporniki umożliwiające zawieszenie kolonoskopu w sposób pozwalający na skrócenie długości |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 6 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa endoskopowa typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /