Załącznik nr: 1

Kod CPV 33195000-3 Systemy monitorowania pacjentów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kardiomonitor– szt 4.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitorów (monitorów funkcji życiowych pacjenta) kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami i stanowiskiem centralnego monitorowania pracującymi w sieci typ: „ INFINITY” w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zamawiający posiada centralną stację monitorowania typ: INFINITY KAPPA XLT. Kompatybilność musi polegać na możliwości zdalnego podglądu każdego monitora oraz umożliwiać wymianę modułów pomiarowych i czujników.

Zamawiający wymaga monitorów fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2017 roku.

Zamawiający nie dopuszcza monitorów używanych, rekondycjonowanych lub używanych do celów demonstracyjnych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  | Parametry i warunki wymagane | Parametry wymagane i oceniane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE | - |  |
|  | 1. Typ/nazwa 2. Monitor fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 3. Producent | bez punktacji |  |
|  | Wielkość ekranu monitora min.10 ʺ Rozdzielczość min.640 x 480 pikseli Ekran kopiujący o przekątnej min 17ʺ | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V 50 MHz | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie awaryjne – wbudowany akumulator na min. 120 min. pracy | 120 minut – 0 pkt za każde 10 minut więcej 10 pkt |  |
|  | Sterowanie za pomocą przycisków funkcyjnych i pokrętła | bez punktacji |  |
|  | Stacja dokująca do szybkiego zamontowania monitora na stanowisku, połączenia sieciowego oraz zablokowania. | bez punktacji |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z ostatnich 24 godzin z próbkowaniem co min. 1 minutę | bez punktacji |  |
|  | Pamięć ostatnich zdarzeń alarmowych min 30 | 30 – 0 pkt za każde 1 zdarzenie więcej-1 pkt |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury głębokiej w sposób nieinwazyjny za pomocą czujnika naklejanego na czoło pacjenta | NIE – 0 pkt TAK- 20 pkt |  |
| II. | Pomiary; | bez punktacji |  |
|  | EKG min 3 odprowadzenia | bez punktacji |  |
|  | Oddech | bez punktacji |  |
|  | Temperatura | bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie (NIBP) | bez punktacji |  |
|  | Saturacja (SpO2) | bez punktacji |  |
|  | Kanpnografia (etCO2) w strumieniu głównym | bez punktacji |  |
| VI | GWARANCJA | - |  |
| 1. | Gwarancja – min 24 miesiące, max: 60 miesięcy | parametr oceniany |  |
| VII | SERWIS | - |  |
|  | Serwis autoryzowany przez producenta na terenie Polski (podać nazwę i adres) | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz | do 12 godzin – 20 pkt do 24 godzin – 10 pkt do 46 godzin – 5 pkt powyżej 0 pkt |  |
|  | Czas usunięcia awarii (w dni robocze)max.6 dni | do 2 dni – 20 pkt do 3 dni – 15 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 5 pkt do 6 dni i dłużej – 0 pkt |  |
|  | Na czas naprawy Wykonawca wstawi aparat zastępczy | bez punktacji |  |
|  | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 | bez punktacji |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |  |
|  | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |  |
|  | Dostępność części zamiennych max:10 lat | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. | bez punktacji |  |
| VIII | WYMAGANE DOKUMENTY | - |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | bez punktacji |  |
|  | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | bez punktacji |  |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

3/ Na potwierdzenie wymaganych parametrów należy załączyć do oferty materiały informacyjne producenta, folder, prospekt.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor Nazwa/typ .……………………….. …………………………………….. producent | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /