Załącznik nr: 1

Zadanie nr: 4 b

Automatyczny analizator koagulologiczny szt 1

Aparat nie starszy niż z 2016 roku.

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Oferowany model:		............................................

              - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne | - |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | TAK | dołączyć do oferty |
| 2 | Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych | TAK | dołączyć do oferty |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | dostarczyć wraz z urządzeniem |
| 4 | Szkolenie personelu. | TAK |  |
| II | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 5 | Metoda pomiarowa : optyczno- mechaniczna | TAK |  |
| 6 | Metodyka badań parametrów: chronometryczna, chronometryczna i immunologiczna | TAK |  |
| 7 | Wydajność analizatora dla jednoczesnych oznaczeń PT, APTT i Fib min. 60 oznaczeń/ godz. | TAK |  |
| 8 | Ilość miejsc odczynnikowych min .15 | TAK |  |
| 9 | Ilość miejsc próbkowych. min 30 | TAK |  |
| 10 | Ilość kuwet dostępnych w aparacie min.200 | TAK |  |
| 11 | Automatyczna kontrola poziomu odczynników | TAK |  |
| 12 | Możliwość ciągłego doładowywania kuwet, odczynników i próbek | TAK |  |
| 13 | Temperatura odczynników w aparacie 15-18 ° C | TAK |  |
| 14 | System przebijający gumowe korki zamkniętych systemów pobrań próbek |  |  |
| 15 | Automatyczne wzmocnienie sygnału pomiarowego w przypadku próbek o znacznym zmętnieniu |  |  |
| 16 | Zastosowanie niezależnych diod dla każdego kanału pomiarowego w optycznym układzie pomiarowym |  |  |
| 17 | Pamięć aparatu min. 20 000 | TAK |  |
| 18 | Wydruk wyników pojedynczych lub zbiorczych wraz z danymi pacjenta oraz normami | TAK |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 19 | Połączenie z siecią laboratoryjną – komunikacja dwukierunkowa | TAK |  |
| 20 | Podłączenie urządzenia do systemu informatycznego Zamawiającego. Zamawiający posiada system INFO Media firmy ABG S.A. | TAK |  |
| IV | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 21 | Stół pod aparat | TAK |  |

### UWAGA:

### 1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

...................................................

/podpis i pieczęć oferenta/