Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń ( elementów składowych) lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Zadanie nr:1

Kod CPV 33.17.00.00-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

Videolaryngoskop – 1 kpl

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ……………………………….. 3/ Producent........................................................... |  |
| 2 | Video- Laryngoskop – zestaw do trudnej intubacji ekran LCD wraz z akumulatorem wziernik z 4-diodowym z oświetlaczem (wziernik giętki, wielorazowego użytku, wymienialny, sterylizowany) oraz kamerą endoskopowa ładowarka do akumulatora |  |
| 3 | Możliwość sterylizowania wziernika z zastosowaniem niskotemperaturowych metod sterylizacji lub mycia i dezynfekcji poprzez zanurzenie w odpowiednim roztworze środka dezynfekcyjnego |  |
| II | Gwarancja |  |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, ( podać) |  |
| V | Inne wymagania |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videolaryngoskop typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:2

Kod CPV 33.17.00.00-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

Zestawy do trudnej intubacji

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Zestaw do trudnych intubacji dla dzieci – 1 kpl |  |
| 1.1 | Laryngoskop światłowodowy do trudnych intubacji możliwością wielokrotnej sterylizacji Skład zestawu: - rękojeść światłowodowa w rozmiarze pediatrycznym (cienka) - łyżka światłowodowa z ruchomą końcówką (MC), mała (rozmiar:1) umożliwiająca uniesienie nagłośni, -łyżki światłowodowe proste (typu: Miller) rozmiar 00,0,1 -zestaw do konikotomi/konikopunkcji dla dzieci - 1 szt |  |
| 2 | Zestaw do trudnych intubacji dla dorosłych – 1 kpl |  |
| 2.1 | Skład zestawu: a) Laryngoskop światłowodowy do intubacji możliwością wielokrotnej sterylizacji Skład zestawu: - rękojeść światłowodowa w rozmiarze standardowym - łyżki typu Mackintosh, rozmiar 2, 3, 4, b) Laryngoskop światłowodowy do trudnych intubacji możliwością wielokrotnej sterylizacji Skład zestawu: - rękojeść światłowodowa w rozmiarze standardowym - łyżki z ruchomą końcówką (umożliwiająca uniesienie nagłośni) typ McCoy, rozmiar 2, 3, 4, c) Prowadnica do trudnych intubacji wielokrotnego użytku rozm. 3,3/600mm zagięta – szt 1 d)Prowadnica do trudnych intubacji wielokrotnego użytku rozm. 5,0/600mm zagięta - szt 1 e) Zestaw do konikotomi/konikopunkcji dla dorosłych - 1 szt f) Torba |  |
| 4 | Możliwość sterylizacji łyżek w autoklawie |  |
| II | Gwarancja |  |
| 1 | Gwarancja – min.12 miesięcy |  |
| III | Inne wymagania |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do trudnych intubacji dla dzieci typ……………………………………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do trudnych intubacji dla dorosłych typ …………………………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /