| „TREGER” Projektowanie Konstrukcji Budowlanych, Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa 32-020 Wieliczka, ul. Nowy Świat 6 NIP: 6762261044 ¦ Regon: 121180570 tel.: 510 678 529 e-mail: biuro@treger.pl |  |
| --- | --- |

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:  SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZESPÓŁ  OPIEKI

ZDROWOTNEJ  W  BRZESKU

TEMAT:   Budowa przewiązki łączącej segmenty „A2” i „A12” Szpitala

w  Brzesku, działka nr 1410/19

STADIUM:   PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:    Architektura

INWESTOR: SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZESPÓŁ  OPIEKI

ZDROWOTNEJ  W  BRZESKU

32-800 BRZESKO UL. KOŚCIUSZKI 68

Projektant:   mgr inż.arch.Jan Chojnacki  upr. GAS 834/A-57/82

DATA: luty 2017

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU:

A.  OPIS  TECHNICZNY ..... str. 3

B.  CZĘŚĆ  RYSUNKOWA ...str. 16

SPIS  RYSUNKÓW:

1. Rzut I piętra (fragment) .................................... 1:100

2. Rzut I piętra (fragment) ...................................... 1:50

3. Rzut dachu .......................................................... 1:50

4. Przekrój 1-1 .......................................................  1:50

5. Przekrój 2-2 .......................................................  1:50

6. Elewacja północna ............................................ 1:100

7. Zestawienie stolarki okiennej

8. Zestawienie stolarki drzwiowej

9. Detal okapu ................................................................. 1:5

10. Detal połącz. dachu z bud. istniejącym ......................1:5

11. Detale przeciwspadku  ...............................................1:10

12. Listwy odbojowe i narożniki ochronne

13. Detale okna O2 oraz nawiewu z klapą odcinającą .... 1:25

`

A.  OPIS  TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny

1.3. Inwentaryzacja architektoniczna części budynku objętych zakresem opracowania

1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr Nz:ITK.IU. 67 33 .64.20 l 5 . AS z dnia 1.02.2016r wydana przez

Burmistrza Brzeska

1.5. Przepisy Prawa Budowlanego

2.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa korytarza do istniejącego budynku szpitalnego na poziomie I piętra.

3. Stan istniejący oraz planowane zmiany

Rozbudowa dotyczy zespołu budynków szpitalnych samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Brzesku przy ul. Kościuszki nr 68,

na działce nr1410/19.

Jest to zespół kilku segmentów o różnej wysokości połączonych w jedną całość.

Planowana rozbudowa wykonana będzie pomiędzy ustawionymi pod kątem prostym segmentami A12 oraz A2, na poziomie I piętra.

4. Projektowane zagospodarowanie działki.

4.1. Dane ogólne - stan istniejący

Segment przewidziany do rozbudowy wraz całym zespołem budynków położony jest na działce nr 1410/19 w Brzesku.

Wokół zespołu budynków teren jest zagospodarowany utwardzonymi jezdniami, placami manewrowymi, parkingami i chodnikami dla pieszych. Pozostała przestrzeń to tereny zielone z istniejącymi drzewami.

Na teren szpitala prowadzi zjazd z drogi publicznej.

Przedmiotowy teren nie figuruje w rejestrze obiektów zabytkowych.

Przedmiotowy teren nie leży na obszarze wpływów eksploatacji górniczej.

W najbliższym otoczeniu nie występują pomniki przyrody, a planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony, w tym na obszary sieci Natura 2000.

Projektowana rozbudowa nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla jego użytkowników oraz jego otoczenia.

Usytuowanie budynku oraz planowanej rozbudowy spełnia wymogi par.271-273 warunków technicznych.

4.2. Uzbrojenie terenu

Teren inwestycji posiada pełne uzbrojenie.

4.3. Planowane zmiany

Planowana rozbudowa wykonana będzie na poziomie I piętra segmentów

A12 oraz A2. Powiększenie kubatury nastąpi powyżej powierzchni terenu.

Wszystkie elementy zagospodarowania działki pozostają bez zmian.

4.4. Odprowadzenie wód opadowych

Wody opadowe z dachu projektowanego korytarza odprowadzone zostaną do istniejącej rury spustowej odprowadzającej wodę z dachu segmentu A2, do systemu kanalizacji deszczowej.

4.6. Ziemia z wykopów.

Podczas planowanych robót nie będzie zbędnej ziemi z wykopów. Po zamocowaniu słupów stalowych przy elewacji budynku wykopy zostaną zasypane

5.  Zgodność z Decyzją  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr Nz:ITK.IU. 67 33 .64.20 l 5 . AS z dnia 1.02.2016r wydaną przez

Burmistrza Brzeska

Planowana rozbudowa spełnia wszystkie wymogi powyższej decyzji.

6. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Projektowana przełączka połączy korytarz segmentu A12 w okolicy przewężenia na styku z segmentem A2 oraz korytarz podstawowy w segmencie A2 poprzez włączenie do komunikacji dotychczasowych pomieszczeń.

Korytarz umożliwi niezależne połączenie komunikacyjne od holu windowego i klatki schodowej w kierunku dalszej części segmentu A2, gdzie w przyszłości planuje się utworzenie oddziału chirurgii jednego dnia.

7. Zestawienie danych liczbowych dla budynku

7.1. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia użytkowa części nowej - 72,5 m2

Powierzchnia użytkowa w zakresie wprowadzanych zmian  - 78,9 m2

Powierzchnia zabudowy - nie występuje

7.2. Kubatura 172,7 m3

8.  Kategoria geotechniczna obiektu

Określa się kategorię geotechniczną obiektu jako -  Kategoria II,

proste warunki gruntowe

9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

9.1. Forma architektoniczna

Projektowana rozbudowa będzie miała formę prostopadłościennej bryły wkomponowanej w istniejący wewnętrzny narożnik segmentów A12 i A2. Przekrycie dachem jednospadowym.

9.2. Układ funkcjonalny

Projektowana przełączka połączy korytarz segmentu A12 w okolicy przewężenia na styku z segmentem A2 oraz korytarz podstawowy w segmencie A2 poprzez włączenie do komunikacji dotychczasowych pomieszczeń.

Korytarz umożliwi niezależne połączenie komunikacyjne od holu windowego i klatki schodowej w kierunku dalszej części segmentu A2, gdzie w przyszłości planuje się utworzenie oddziału chirurgii jednego dnia.

Istniejące pomieszczenia wzdłuż dotychczasowe ściany zewnętrznej doświetlone będą pośrednio światłem dziennym poprzez okna w ścianie projektowanego korytarza.

Poza sekretariatem pozostałe pomieszczenia nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi.

W celu prawidłowego doświetlenia sekretariatu światłem dziennym zaprojektowano w dachu korytarza 4 okna połaciowe, umieszczone bezpośrednio nad oknami do  sekretariatu.

10. Układ konstrukcyjny obiektu, materiały

Założeniem było takie oparcie projektowanego korytarza, aby nie sprowadzać filarów wspierających na teren w pobliżu budynku, gdzie przebiegają sieci uzbrojenia terenu.

Podłużna ściana korytarza obejmuje kratownicę stalową opartą na stalowych słupach przylegających do ścian i budynków istniejących. U podstawy słupy te opierać się będą na istniejącym fundamencie.

Ściany zewnętrzne:

1. Ściana podłużna

Od wewnątrz: bloczki YTONG 11,5 cm, kratownica stalowa (szer.20cm), płyta GK ogniochronna 1,25 cm, płyta osb 1,2 cm, wełna mineralna 15 cm, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy.

2. Ściana poprzeczna

Od wewnątrz: bloczki YTONG 11,5 cm, wełna mineralna 15 cm, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy.

Podłoga na konstrukcji stalowej, ocieplenie od zewnątrz wełna mineralną. Stropodach to płyta warstwowa gr. 20 cm, dodatkowa warstwa ocieplająca pod płytą warstwową z wełny mineralnej gr 5 cm.

Okna w ramach pcv, szklenie - zestawy trzy szybowe z wypełnieniem argonem. Okna połaciowe EI 30 dwu szybowe, nie otwierane.

W ścianie istniejącej między projektowanym korytarzem a pomieszczeniami należy zdemontować okna i parapety. W to miejsce zamontowane będą okna szklone pojedynczo w klasie EI 30. Pod każdym oknem umieszczony będzie nawiew wentylacji grawitacyjnej zamykany przeciwpożarową klapą oddymiającą. Sterowanie zamknięciem klap za pomocą systemu instalacji alarmowej przeciwpożarowej.

Od strony pomieszczeń wyloty nawiewu należy wyposażyć w kratki z żaluzjami umożliwiającymi regulację wielkości nawiewu.

Dopływ powietrza z zewnątrz poprzez okna w ścianie zewnętrznej projektowanego korytarza. Okna te będą posiadały możliwość 3-stopniowego uchylenia dla zapewnienia mikro wentylacji.

Obróbki blacharskie gzymsu z blachy stalowej powlekanej. Rynna oraz wpięcie do rury spustowej istniejącej z pcv.

Parapety zewnętrzne okien z blachy stalowej powlekanej.

Parapety wewnętrzne pcv.

Posadzki z wykładziny pcv z atestem dla obiektów służby zdrowia. Cokoły należy wykonać jako wywinięcie powierzchni poziomej, połączenia spawane bezspoinowe.

W obrębie projektowanego korytarza usunięte będzie istniejące ocieplenie na ścianie budynku. W to miejsce zamontowana będzie płaszczyzna z płyt regipsu na ruszcie metalowym.

Na nowych ścianach (ytong) tynki cementowo-wapienne, wykończone gładzią gipsową. Malowanie ścian do wys. 2 m farbą ftalową zmywalną, powyżej oraz sufity farba akrylowa. Kolory pół pełne.

W korytarzu oraz holu windowym jako dolne zabezpieczenie przed uderzeniem łóżkami  należy zastosować odbojnice systemową o szerokości min. 200 mm na aluminiowym profilu ciągłym wraz z podwójnym amortyzatorem gumowym i pokrywą winylową np. ARFEN WG200.

Dolne odbojnice w przypadku montowania na ścianach gipsowo-kartonowych montować za pomocą kołków rozprężnych Molly w rozstawie co max. 70 cm. W narożach ścian należy stosować systemowe zakończenia,  narożniki wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Wysokość montażu dla odbojnic – oś 40 cm

Przed montażem ustalić z użytkownikiem wysokość montażu – w zależności od typu wózków i łóżek które posiada użytkownik.

Wszystkie naroża zewnętrzne zabezpieczyć systemowo profilowym narożnikiem winylowym gr 2mm. Wysokość narożnika min.1,5m i szerokości ramion 50x50 mm np. ARFEN CG50B.

Montaż wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Mocowanie do ściany za pomocą kleju systemowego.

Przed montażem uzgodnić kolor zabezpieczeń ścian z Autorem projektantem i Inwestorem.

Na cały system ochrony ścian i narożników producent powinien udzielić min. 10-letniej gwarancji na uszkodzenia mechaniczne i trwałość koloru.

Projektant dopuszcza zastosowanie elementów równoważnych, których parametry techniczne i użytkowe są nie gorsze od zaprojektowanych. Ewentualna zmiana musi być zasadna i bezwzględnie wymaga pisemnej zgody Autora projektu.

W celu wydzielenia odrębnej strefy pożarowej wszystkie drzwi oddzielające tą strefę od pozostałych pomieszczeń szpitala w klasie EI 60.

Od strony istniejącego korytarza do istniejących pomieszczeń drzwi pełne.

Drzwi wydzielające strefę nowego korytarza - 2 szt. 120x200 - przeszklone.

11. Instalacje

Korytarz ogrzewany będzie grzejnikami c.o. włączonymi do systemu ogrzewania całego budynku. Istniejące grzejniki przeniesione będą na nowe miejsca.

Projektuje się instalację elektryczną oświetleniową a także instalacje alarmowe - DSO oraz czujki dymu.

Wody opadowe z dachu projektowanego korytarza odprowadzone zostaną do istniejącej rury spustowej odprowadzającej wodę z dachu segmentu A2, do systemu kanalizacji deszczowej.

Uwaga: na ścianie istniejącej budynku szpitalnego przebiega rura spustowa , która przechodzi przez dach i podłogę naszego korytarza. Należy zastosować obróbki blacharskie uszczelniające na dachu z uwzględnieniem szczelności termicznej. Uszczelnienie przejścia przez podłogę winno uwzględniać paroizolację oraz również szczelność termiczną.

12. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Istniejący budynek zaliczony jest do kategorii ZL II - budynek średnio wysoki SW.

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – B.

Wszystkie elementy budynku powinny być nie rozprzestrzeniające ognia (NRO).

13.  Zestawienie danych stanowiących podstawowe uzgodnienia projektu budowlanego pod względem przeciwpożarowym

13.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji – w zakresie rozbudowy

Powierzchnia całkowita objęta strefą pożarową..........159,09 m2

Powierzchnia użytkowa w granicach strefy pożarowej 1..46,6 m2

Kubatura części dobudowywanej ....................................172,7 m3

:

Powierzchnia zabudowy  nie występuje

Wysokość budynku do kalenicy 4,23 m

Długość budynku 13,65 m

Szerokość budynku 2,69 m

Budynek jest dobudową do budynku istniejącego na poziomie I piętra. W strefie planowanej zabudowy nie występują żadne budynki sąsiednie.

13.2. Odległość od obiektów sąsiadujących

Będąca w zakresie opracowania część budynku będzie stanowić odrębną strefę pożarową w stosunku do obiektu istniejącego. Wokół zespołu szpitalnego od strony projektowanego budynku nie ma żadnych innych budynków.

13.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie dotyczy

13.4. Kategoria zagrożenia ludzi, ilość osób w pomieszczeniach i na kondygnacji

Budynek istniejący zakwalifikowany do kategorii ZL II. Będąca przedmiotem opracowania część budynku będzie stanowić odrębną strefę pożarową ZLIII. W pomieszczeniach będących w zakresie opracowania będzie przebywało do 5 osób będących stałymi użytkownikami budynku (pracownicy szpitala).

13.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej

Nie występuje zagrożenie wybuchem w projektowanym budynku.

13.6. Podział obiektu na strefy pożarowe

Będąca przedmiotem opracowania część budynku będzie stanowić odrębną strefę pożarową o powierzchni 159,09 m2. Strefa pożarowa zostanie oddzielona od pozostałej części budynku istniejącego ścianą oddzielenia ppoż. REI120 opartą na istniejącym stropie REI120, drzwi do pomieszczeń i komunikacji EI60. Z uwagi na zbliżenie do istniejącej ściany z oknami segmentu „B” pod kątem 90o projektuje się ścianę pełną REI120 na odległości min. 4 m od istniejących okien. Analogicznie, od strony istniejącego segmentu A2 projektuje się ścianę oddzielenia ppoż. REI120  na całej powierzchni. W celu zapewnienia odrębnej strefy pożarowej w stosunku do pomieszczeń z oknami znajdującymi się ponad przewiązką projektuje się konstrukcję dachu o odporności R30, przekrycie dachu RE30. W celu doświetlenia pomieszczeń pracy w dachu przewiązki projektuje się okna połaciowe nieotwierane EI30. Odrębność przewiązki w stosunku do kondygnacji niższej będzie zapewniona przez zastosowanie konstrukcji podłogi przewiązki o odporności REI120. Istniejące pomieszczenia użytkowe są oddzielone od sąsiednich kondygnacji stropami o odporności REI120, przepusty instalacyjne zostaną uszczelnione do wymaganej klasy odporności.

13.7. Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej elementów budynku.

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL II - budynek średnio wysoki.

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – B, budynek istniejący spełnia wymagania klasy „B” odporności pożarowej.

Stalowa konstrukcja nośna przewiązki zostanie zabezpieczona przez malowanie farbą ogniochronną lub zabezpieczona systemowo do klasy R120.

Konstrukcja dachu nad przewiązką (w części nie zaliczanej do konstrukcji nośnej) zostanie zabezpieczona do klasy R30.

Istniejące okna z pomieszczeń użytkowych, będące obecnie oknami zewnętrznymi zostaną wymienione na okna o klasie EI30 by spełnić wymagania jak dla ściany wewnętrznej budynku. Istniejące ocieplenie dotychczasowych ścian zewnętrznych zostanie usunięte.

13.8. Warunki ewakuacyjne

Drzwi z pomieszczeń będących przedmiotem opracowania znajdują się w granicy strefy pożarowej. Ewakuacja z pomieszczeń objętych opracowaniem poprzez korytarz będący odrębną strefą pożarową, do istniejących wydzielonych dwóch klatek schodowych po stronie wschodniej i zachodniej.

13.9. Sposób zabezpieczenia p.poż.  instalacji użytkowych

- Instalacja wentylacyjna - wszelkie przejścia przewodów wentylacyjnych do odrębnej strefy pożarowej winny być wyposażone w klapy ppoż. EIS120, sterowane z systemu sygnalizacji pożarowej. W przypadku połączenia poszczególnych kondygnacji budynku z wydzielaną strefą pożarową przewodami instalacji wentylacji grawitacyjnej zostaną one zabezpieczone za pomocą kratek pęczniejących EIS120.

- Instalacja grzewcza - grzejniki c.o. - wszelkie przejścia instalacji c.o. do odrębnej strefy pożarowej winny być uszczelnione

- Instalacja elektroenergetyczna.  -wszelkie przejścia instalacji elektroenergetycznej do odrębnej strefy pożarowej winny być uszczelnione. Budynek istniejący jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który również będzie obsługiwał strefę pożarową będącą przedmiotem opracowania.

-Instalacja odgromowa obejmuje cały budynek (istniejąca).

- Wentylacja grawitacyjna poprzez otwory nawiewne pod oknami w ścianie istniejącej  (dotąd zewnętrznej).Nawiewy wyposażone będą w przeciwpożarowe klapy odcinające sterowane systemem alarmowym p.poż.

13.10. Zapotrzebowanie wodne do wewnętrznego gaszenia pożaru

W obrębie projektowanego korytarza i pomieszczeń użytkowych nie przewiduje się hydrantów do wewnętrznego gaszenia pożaru. Powierzchnia strefy ZLIII nie przekracza 200m2 w budynku SW.

13.11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Woda do celów gaśniczych będzie pobierana z istniejącego hydrantu zewnętrznego  Ø80 nadziemnego o wydajności 10dm3/sek, zainstalowanego na rurociągu sieci wodociągowej przebiegającej przez teren inwestora o średnicy Ø 80.  Hydrant jest zlokalizowany w odległości 57 m od obiektu.

13.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Wydzielona strefa pożarowa będzie wyposażona środka gaśniczego 2 kg (lub 30 dcm3) zawartego w gaśnicach na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej.

13.13. Wyposażenie w sprzęt p.poż.

Budynek jest wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – będzie również obsługiwał wydzieloną strefę pożarową

-oświetlenie ewakuacyjne – będąca przedmiotem opracowania strefa pożarowa będzie wyposażona w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w zakresie korytarza.

- instalacja DSO - będąca przedmiotem opracowania strefa pożarowa będzie wyposażona w instalację DSO, istniejąca instalacja zostanie rozbudowana.

- system sygnalizacji pożarowej – budynek jest wyposażony w istniejący system sygnalizacji pożaru, który zostanie rozbudowany w celu ochrony powstałego po rozbudowie korytarza.

13.14. Dojazd pożarowy

Droga pożarowa przebiega wokół całego budynku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA PRZEWIĄZKI ŁĄCZĄCEJ SEGMENTY „A2” I „A12” SZPITALA W  BRZESKU, DZIAŁKA NR 1410/19

WRAZ Z INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNĄ.

autor oprac. mgr inż.arch. Jan Chojnacki

LUTY 2017

SPIS  ZAWARTOŚCI PROJEKTU :

1.  Karta tytułowa

2.  Spis zawartości

3.  Podstawa opracowania

4.  Część opisowa:

- Zakres robót oraz kolejność ich realizacji

- Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które stwarzają zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Przewidywane zagrożenie w czasie realizacji robót – rodzaj, czas i miejsce

- Wydzielenie i oznakowanie stref  niebezpiecznych stosownie do rodzaju zagrożenia

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

szczególnie niebezpiecznych

- Określenie sposobu  przechowywania i przemieszczania materiałów oraz preparatów

niebezpiecznych na terenie budowy

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych oraz

zapewniające sprawną komunikację i ewakuację w wypadku powstania zagrożenia

zdrowia lub życia

- Przechowywanie dokumentacji budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń

technicznych

1. Podstawa opracowania

1. Projekt budowlany BUDOWA PRZEWIĄZKI ŁĄCZĄCEJ SEGMENTY

„A2” I „A12” SZPITALA W  BRZESKU, DZIAŁKA NR 1410/19

WRAZ Z INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNĄ.

2.  Część opisowa

2.1.  Zakres robót oraz kolejności ich realizacji

2.1.1.  Roboty budowlane

- wykopy dla osadzenia słupów stalowych

- zasypanie wykopów

- demontaż istniejącego ocieplenia ściany

- montaż konstrukcji stalowej - słupów, wiązarów, kratownicy i płatwi

- wykonanie robót murarskich

- montaż płyt gipsowych i osb na elewacji

- osadzenie okien w ścianie oraz okien połaciowych

- pokrycie dachu płytą warstwową

- ułożenie instalacji wewnętrznych: elektrycznej i alarmowej, centralnego ogrzewania

2.1.2. Prace wykończeniowe :

- wykonanie warstw posadzkowych

- montaż ściany z regipsu na ścianie istniej. budynku

- układanie wykładziny podłogowej

- montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

-montaż sufitu z płyt gk na ruszcie metalowym

- wykonanie obróbek blacharskich

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:

nie ma takich obiektów

4.  Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które stwarzają zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- na terenie budowy będą realizowane wykopy o głębokości około 1,5 m.

5.  Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót – rodzaj, czas i miejsce:

5.1. Roboty ziemne:

wykonywanie wykopów, transport ziemi z wykopów, prace w wykopie przy

mocowaniu słupów stalowych, zasypywanie wykopów.

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- potrącenie pracownika przez koparkę

- upadek pracownika do wykopu

- osunięcie się skarpy wykopu

5.2.  Roboty montażowe przy rusztowaniu

- wykonanie prac montażowych konstrukcji stalowej

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- upadek z wysokości

- potrącenie spadającym materiałem budowlanym lub urządzeniami

- zapylenie pyłem

- zaprószenie oczu odpryskami

- nadmierny hałas przy stosowaniu narzędzi udarowych

5.3.  Roboty na wysokości:

- prace związane z wykonywaniem konstrukcji stalowej, montażu obudowy ścian i pokrycia dachu, obróbek blacharskich parapetów oraz okładzin zewnętrznych wiążą się ze zwiększonym ryzykiem upadku z wysokości.

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- upadek z wysokości

- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem

5.4.  Prace transportowe:

- transport materiałów na pomosty robocze, materiałów do robót wewnętrznych,

- elementów więźby dachowej, transportu gruzu,

Zagrożenia dla ludzi i życia:

- potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jazdy

- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem

- zapylenie podczas załadunku i rozładunku gruzu

5.5.  Eksploatacja urządzeń, maszyn i elektronarzędzi

Wykonywanie wszelkich prac z użyciem narzędzi i sprzętu mechanicznego.

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń

- nadmierny hałas i wibracje – piły, szlifierki, wiertarki, ubijarki do gruntu itp.

- porażenie prądem elektrycznym

5.6  Komunikacja na placu budowy

Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy. Komunikacja pionowa- schody, drabiny

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- upadek lub potrącenie pracownika podczas przejścia przez plac budowy przez środki

transportu i ciężki sprzęt budowlany

- upadek w czasie schodzenia lub wychodzenia z wykopu oraz stanowisko pracy na wysokości.

6.   Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych stosownie do rodzaju zagrożenia:

- wykopy należy oporęczować w odległości 1,0 m od wykopu

- wokół budynku w odległości 6,0 m od ścian i rusztowań zewnętrznych należy wydzielić strefy zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości przez oporęczowanie taśmami BHP i

ustawieniem tablic ostrzegawczych

- wokół dźwigów, wyciągu WBT i koparki należy wyznaczyć strefy niebezpieczne na czas pracy urządzeń

- należy zabezpieczyć przez oporęczowanie wszelkie otwory w pomostach rusztowań , ścianach a także pomosty robocze

- należy wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów łatwopalnych i miejsca w

których będzie obowiązywał zakaz używania otwartego ognia.

7.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

szczególnie niebezpiecznych:

- przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni zostać

poinstruowani w zakresie BHP dotyczącym sposobu  realizacji robót, wymaganych sposobów

postępowania w wypadku wystąpienia  zagrożenia jak również w zakresie wymaganych

środków ochrony indywidualnej.

- instruktaże oraz bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi winny

prowadzić osoby do tego uprawnione tj. kierownik budowy lub mistrz budowy.

8.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów oraz preparatów

niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie przewiduje się przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła,

cement, stal itd.). Po sukcesywnym dostarczeniu na budowę będą one rozładowywane i w

zależności od potrzeb składane czasowo na wydzielonym  miejscu na placu budowy

- wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane

w magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnątrz budynku, w pomieszczeniach

przeznaczonych do tego celu

- materiały niebezpieczne (farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, itd.) będą przechowywane w

wydzielonym pomieszczeniu w obrębie zaplecza budowy wewnątrz budynku

- transport pionowy materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy wyciągu

przyściennego WBT. Wyroby gotowe (kable, rury, lampy, elementy białego montażu, materiały pomocnicze, itd.) będą przenoszone ręcznie.

9.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych oraz

zapewniające sprawną komunikację i ewakuację w wypadku powstania zagrożenia zdrowia lub życia:

- wykopy należy wykonać o odpowiednim nachyleniu skarpy lub z odpowiednimi

szalunkami i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką przy zasypywaniu wykopów winni zmieniać się co 30 minut

- zatrudnieni przy robotach wymagających kruszenia materiału winni stosować okulary i maski przeciw pyłowe a pracujący młotami udarowymi również ochronniki słuchu

- zatrudnieni na wysokości bezwzględnie winni korzystać z zabezpieczeń przed upadkiem w

formie oporęczowań a w przypadku braku możliwości ich zastosowania korzystać z

indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem; miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych winien wskazać pracownik nadzoru budowy

W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi:

a/  wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 6,0 m taśmą BHP na  słupkach i rozmieścić tablice ostrzegawcze,

b/  wyznaczyć strefy niebezpieczne w w/w sposób wokół urządzeń transportu pionowego,

c/  w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmować żadnych prac wydzielając teren przez

oporęczowanie.

- Praca na pomostach i rusztowaniach może być podjęta po ich prawidłowym zamontowaniu i

odbiorze przez nadzór budowlany. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz zapewnić ich obciążenia w  granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych pomostach w jednym pionie. W celu uniknięcia potknięć pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku.

- Prace transportowe materiałów z zastosowaniem bloczków i lin należy wykonywać sukcesywnie i na bieżąco a miejsca opuszczania należy wydzielić oporęczowaniem.

Zabrania się zrzucania materiałów. Strefy niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy koparek i sprzętu do transportu pionowego.

- Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Stanowiska pracy maszyn i urządzeń należy lokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości.

Maszyny i urządzenia należy utrzymywać w pełnej sprawności technicznej i zapewnić ich bieżącą konserwację.

- Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i na

bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Na bieżąco należy wykonywać badania

kontrolne urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

10.  Przechowywanie dokumentacji budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń

technicznych:

Dokumentacja budowy oraz niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń

technicznych przechowywane będą w biurze Kierownika Budowy.