Program funkcjonalno użytkowy

A/ Strona tytułowa

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”

zwanym dalej „ DDOM”.

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,

32-800 Brzesko

Nazwa i kody CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45330000-0 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45312311-0 Instalowanie oświetlenia,

45421131-1 Instalowanie drzwi,

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,

45442100-8 Roboty malarskie.

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko, zwanym dalej SP ZOZ w Brzesku.

- Zawartość programu  funkcjonalno-użytkowego:

I/ część opisowa – opis ogólny

II/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracował:

Marek Kapusta

I/ Część opisowa programu funkcjonalno- użytkowego:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

- Działka Nr 1410/19 jest działką zabudowaną budynkiem głównym szpitala oraz budynkami poradni zdrowia psychicznego, kuchni, tlenowni, technicznym i budynkiem gospodarczym, od strony południowej zlokalizowana jest płyta lądowiska śmigłowców ratunkowych. Teren działki Inwestora w części jest ogrodzony ogrodzeniem stałym i zagospodarowany. Dojazd i dojście na działkę odbywa się z drogi krajowej istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltowej. Dojścia do poszczególnych budynków chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne i place postojowe utwardzone i z nawierzchni asfaltowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”, zwanego dalej DDOM, poprzez wykonanie adaptacji pomieszczeń zachodniego skrzydła Szpitala w segmencie A2 na I piętrze ( obecnie pomieszczenia te nie są użytkowane) w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku, przy ul: Kościuszki 68.

- Powierzchnia przeznaczona do adaptacji wynosi około 300 m².

W DDOM będzie utworzone 15 miejsc dla osób niesamodzielnych przebywających na terenie powiatu brzeskiego.

4)	Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego stanowiącego załącznik nr:1 do SIWZ wykonawca zobowiązany będzie do opracowanie dokumentacji projektowej tj. m.in. projektu wykonawczego a także wszelkich innych niezbędnych dokumentów, oraz wykonania robót budowlanych - adaptacyjnych całej wolnej powierzchni na I piętrze budynku A2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w postaci „Dziennego Domu Opieki”

5)	Prace adaptacyjne obejmą wykonanie następujący prac:

- rozbiórkę  instalacji elektrycznej,

- rozbiórkę instalacji sanitarnych

- montaż tablic rozdzielczych;

- wykonanie instalacji oświetleniowej;

- instalacji gniazd wtykowych;

- instalacji siłowej;

- wykonanie instalacji wodociągowej;

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej;

- wykonanie centralnego ogrzewania;

- wykonanie klimatyzacji;

- nałożenie tynków i oblicowań;

- wstawienie stolarki drzwiowej;

- postawienie ścian działowych;

- położenie posadzek;

- wykonanie robót malarskich wewnętrznych.

6)	W wyniku wykonania prac adaptacyjnych należy wydzielić brakujące w DDOM pomieszczenia:

a)	łazienka z natryskiem

b)	gabinet diagnostyczno–zabiegowy

c)	pokój psychologa,

d)	dyżurka lekarsko–pielęgniarska itp.

e)	uwzględnić udogodnienia dla osób niepełnosprawnych –oznaczenia na ścianach. (ułatwienie orientacji słabowidzącym), uchwyty w sanitariatach, pomoce do terapii zajęciowej dla słabowidzących.

Projekt co do zasady jest adresowany do osób niesamodzielnych + 65 roku życia niezależnie od płci. Zasada równości płci będzie realizowana przez zapewnienie miejsc dla kobiet (K) i mężczyzn (M) w ilości wynikającej z udziału K i M w populacji powiatu.

f)	rozkład pomieszczeń oraz wymiary określają rysunki poglądowe stanowiące załączniki nr: 1,2,3,4,5 do niniejszego programu. Zamawiający dysponuje koncepcją adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na DDOM ( załącznik nr: 1 do niniejszego programu), ale z uwagi na dobudowywaną przewiązkę, pomieszczenia wskazane w koncepcji ( 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 8) muszą ulec zmianie.

# II. Część informacyjna

Wymagania Zamawiającego:

na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego stanowiącego załącznik nr:1 do SIWZ wykonawca zobowiązany będzie do opracowanie dokumentacji projektowej tj. m.in. projektu wykonawczego a także wszelkich innych niezbędnych dokumentów, oraz wykonania robót budowlanych - adaptacyjnych całej wolnej powierzchni na I piętrze budynku A2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w postaci „Dziennego Domu Opieki”

1.	W zakresie projektowania:

- -uzyskania zgodnie z obowiązującym prawem dokumentu zezwalającego na realizację zadania ( zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę);

- sporządzenie projektu budowlanego (wraz ze wszystkimi dokumentami formalno-prawnymi) i projektów wykonawczych wielobranżowych z wymaganymi uzgodnieniami, celem uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej prowadzenie robót, w tym:

- opracowanie przedmiarów,

- opracowanie kosztorysów metodą kalkulacji szczegółowej,

- opracowanie STWiORB wielobranżowej do robót wynikających z projektu,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

- -Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dokumentację projektową, przed zatwierdzeniem przez Starostwo Powiatowe;

- -dokumentację projektową należy wykonać w wersji pisemnej 4- egz, oraz w wersji elektronicznej – 1 egz.

- wykonania robót budowlanych, o których mowa w SIWZ;

- -opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym oddanie i dopuszczenie do użytkowania pomieszczeń objętych zadaniem.

Uwaga: Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania narzucone przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z póź.zm) oraz aktów wykonawczych do niej, a w szczególności art. 29, 30, 31 tej ustawy. Należy przewidzieć materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie z określeniem podstawowych parametrów, jakie muszą spełniać. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takie mu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

2 W zakresie robót budowlanych:

- wszystkie drzwi białe, drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń należy zamontować jako drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej min Rw 27 dB. Szyldy i klamki w kolorze metalicznym, srebrnym, zamki na wkładkę, ościeżnice metalowe. Wzór i do uzgodnienia z Zamawiającym.

- posadzki na całej powierzchni i ściany pomieszczeń (fartuchy przy umywalkach) należy wyłożyć wykładziną obiektową podłogową i ścienną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;

- Pomieszczenia należy wyłożyć wykładziną PCW, termozgrzewalną, o grubości min 2 mm, o ścieralności grupy T i antypoślizgowości R9, w narożnikach zamontować listwy wyoblające, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Na ściany wywinąć wykładzinę do wysokości 10 cm.

- połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób bezszczelinowy, umożliwiający mycie i dezynfekcję posadzki;

- powierzchnie przeznaczone do malowania należy oczyścić ze starej farby, uzupełnić ubytki przez szpachlowanie i ułożenie gładzi gipsowej. Ściany pomalować farbami odpornymi na chemikalia, zmywalnymi, posiadającymi atest PZH do stosowania w tego typu pomieszczeniach. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Jakość farb musi być dostosowana do rodzaju pomieszczeń;

- istniejące okablowanie telefoniczne i sieci komputerowej (poprowadzone naściennie w korytkach plastikowych) należy pozostawić a w razie konieczności przestawić lub wymienić przewody i gniazda;

- należy zachować istniejącą sieć p.poż i dostosować do nowych warunków;

- istniejące instalacje gazów medycznych należy pozostawić lub przełożyć  w inne miejsce w przypadku kolizji z nowymi rozwiązaniami.

3. W zakresie wyposażenia:

Zamawiający wymaga aby kosztorys ofertowy został sporządzony w taki sposób, aby była możliwość oddzielnego fakturowania niezbędnego wyposażenia montowanego na stałe, z uwagi na wymagania określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

- 2 szt -brodzik z kabiną prysznicową w tym: 1szt łazienka dla pacjentów, 1 szt szatnia i WC dla personelu);

- 2 szt - umywalka dla niepełnosprawnych z baterią fotokomórkową oraz uchwytem dla niepełnosprawnych (poręcze boczne) - w tym 1 szt. wyposażenie łazienki dla pacjentów i 1 szt. WC dla niepełnosprawnych;

- 8 szt- umywalka z baterią - w tym 1 szt. pokój łóżkowy, 1 szt. składzik porządkowy, 1 szt. dyżurka lekarska, 1 szt. dyżurka pielęgniarska, 2 szt. toaleta męska i damska, 1 szt. szatnia i WC personelu, 1 szt. łazienka dla personelu;

- 1zestaw - system bezprzewodowy przyzywowy pacjenta  - wyposażenie pokoju łóżkowego;

- 1 szt - toaleta dla niepełnosprawnych z uchwytem  -wyposażenie WC dla niepełnosprawnych;

- 1 szt - kabina prysznicowa z brodzikiem oraz krzesełko 1 szt. - wyposażenie WC dla niepełnosprawnych;

- 5 szt -toaleta WC 5 - w tym 3 szt. toaleta męska i damska, 1 szt. szatnia i WC personelu, 1 szt. łazienka dla personelu

- 1 szt pisuar - wyposażenie toalety męskiej;

- 1 zestaw - zabudowa toalet-boksy- wyposażenie toalety męskiej i damskiej.

- 4 szt – boksy do pomieszczeń zabiegowych – wyposażenie gabinetu terapii rehabilitacyjnej.

4.Wszystkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z aktualnymi przepisami w szczególności:

a) Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

b) Prawem Budowlanym (Dz. U, z 2018 r. poz.1202)

c)	Wytycznymi w sprawie prowadzenia działalności w postaci „Dziennego Domu Opieki”(Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMO.09.02.01-IP.01-12-103/17)- stanowiącymi załącznik nr:2 do niniejszego programu.

d) sztuką budowlaną, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

5.Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy ze służbami BHP i P-Poż  Zamawiającego.

6.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych gwarantujących odpowiednią jakość. Przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

7.Po wykonaniu zadania Wykonawca przedstawi pomiary natężenia oświetlenia, pomiary elektryczne, wentylacyjne oraz wszystkie atesty na zastosowane i wbudowane materiały.

Informacje dodatkowe

- Wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie pozostałych części szpitala, w szczególności Oddziału Dziecięcego, SOR  muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej i wody.

- Wszelkie prace związane z dużym hałasem (wyburzenia ścian, skuwanie płytek itp.) muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla innych części szpitala, i nie mogą być wykonywane w godzinach nocnych ( od 22 do 6).

- Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do:

- zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń w taki sposób aby zminimalizować  narażenie na kurz i brud pozostałych części obiektu;

- usuwania gruzu oraz innych odpadów na bieżąco (codziennie) z pomieszczeń objętych remontem, w sposób nie powodujący zabrudzenia innych pomieszczeń;

- sprzątania na bieżąco, w taki sposób aby nie przenosić zabrudzeń na pozostałe

powierzchnie komunikacyjne.

4.	Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń objętych zakresem robót w celu uszczegółowienia zakresu prac, dokonania pomiarów we własnym zakresie i sporządzenia prawidłowej wyceny oferty.

## Załącznik nr:2 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego

Załącznik Nr 15 - do Regulaminu konkursu nr RPMO.09.02.01-IP.01-12-103/17

pkt X - Wymagania dotyczące zaplecza dziennego domu opieki medycznej:

Pomieszczenia muszą być dostosowane dla osób niesamodzielnych i starszych.

Wymagane będzie spełnianie warunków określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

W budynku lub w zespole budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym lub w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń, muszą być zapewnione co najmniej następujące warunki:

1) szatnia;

2) toalety dla pacjentów - odrębne dla kobiet, mężczyzn oraz personelu;

3) łazienka z umywalką, prysznicem i krzesełkiem wraz z uchwytami oraz wydzielonym pomieszczeniem na środki przeznaczone do pielęgnacji i higieny;

4) dyżurka lekarska i pielęgniarska oraz gabinet pracy psychologa z pełnym wyposażeniem;

5) pomieszczenie wyposażone w sprzęt do terapii zajęciowej;

6) pomieszczenie lub miejsce na sprzęt medyczny i bieliznę pościelową;

7) pomieszczenie ze stołami i krzesłami, służące jako miejsce spotkań i jadalnia, pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny wyposażony w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłku, pomieszczenie z zestawem wypoczynkowym i sprzętem audiowizualnym (może być wspólne z terapią zajęciową oraz jadalnią);

8) pomieszczenia do rehabilitacji leczniczej wyposażone co najmniej w następujący sprzęt do:

- kinezyterapii (piłki, laski do ćwiczeń, drabinki, materace, rotor do ćwiczeń kończyn

górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny, UGUL),

- krioterapii miejscowej,

- masażu (stół do masażu),

- elektrolecznictwa,

- światłolecznictwa,

- leczenia polem elektromagnetycznym.

9) pomieszczenie dla chorych częściowo leżących z co najmniej 2 łóżkami na 10-15 uczestników programu, szafką przyłóżkową oraz umywalką w pomieszczeniu;

10) gabinet diagnostyczno-zabiegowy.