Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

## ZADANIE nr: 1 – USG – Aparat ultrasonograficzny- kpl 1

Kod CPV 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego aparatu ultrasonograficznego przeznaczony do obrazowania ultrasonograficznego i poprawę skuteczności wykonywanych procedur medycznych stosowanych w anestezjologii.

Producent:		............................................

typ/nazwa:		............................................

Rok produkcji :                 ……………………………

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry wymagane | Opisać parametry oferowane lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRZENOŚNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY typu tablet - bez pulpitu operatora, z pełną regulacją w formie panelu dotykowego |  | bez punktacji |
|  | Wyposażony w stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2 kół, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz |  | bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018. |  | bez punktacji |
|  | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 20 MHz |  | bez punktacji |
|  | Waga max. 7 kg bez stolika. |  | bez punktacji |
|  | Aparat przenośny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 1 godz. |  | 1 godz. – 0 pkt 2 godz. i powyżej- 5pkt |
|  | Ilość gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min. 3 |  | bez punktacji |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 30 sek. |  | wartość wymagana 0 pkt poniżej 5 pkt |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 5 sek. |  | bez punktacji |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 50 000 |  | bez punktacji |
|  | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo |  | bez punktacji |
| 2 | MONITOR |  | bez punktacji |
|  | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. |  | bez punktacji |
|  | Przekątna ekranu min. 15" (podać) |  | bez punktacji |
|  | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 |  | bez punktacji |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora |  | bez punktacji |
| 3 | TRYBY OBRAZOWANIA |  | bez punktacji |
| 1) | Tryb B - Mode |  | bez punktacji |
| a) | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego |  | bez punktacji |
| b) | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran |  | bez punktacji |
| c) | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz |  | bez punktacji |
| d) | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi |  | bez punktacji |
| e) | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) |  | bez punktacji |
| f) | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm |  | bez punktacji |
| g) | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB |  | wartość wymagana – 0 pkt powyżej- 5 pkt |
| h) | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. |  | bez punktacji |
| i) | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC) |  | bez punktacji |
| 2) | Tryb M - Mode |  | bez punktacji |
| a) | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 |  | bez punktacji |
| 3) | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  | bez punktacji |
| a) | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni |  | bez punktacji |
| b) | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 300 obr./sek. |  | bez punktacji |
| c) | Ilość map kolorów min. 20 |  | bez punktacji |
| d) | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych |  | bez punktacji |
| 4) | Tryb Power Doppler (PD) |  | bez punktacji |
| 5) | Tryb Power Doppler kierunkowy |  | bez punktacji |
| 6) | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) |  | bez punktacji |
| a) | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. |  | bez punktacji |
| b) | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm |  | bez punktacji |
| c) | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-80 stopni |  | wartość wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
| 7) | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) |  | bez punktacji |
| a) | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 15,0 m/sek. |  | wartość wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
| 4 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego |  | bez punktacji |
| 5 | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  | - |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: jama brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, narządy małe i powierzchowne, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne |  | bez punktacji |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |  | bez punktacji |
|  | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF |  | bez punktacji |
| 6 | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  | - |
| 1) | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa |  | - |
| a) | System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla min. 10 igieł |  | wartość wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
| b) | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 -11,0 MHz |  | bez punktacji |
| c) | Ilość elementów min.190 |  | bez punktacji |
| d) | Długość pola obrazowego głowicy max. 43 mm |  | bez punktacji |
| 2) | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex |  | - |
| a) | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz |  | bez punktacji |
| b) | Ilość elementów min.120 |  | bez punktacji |
| c) | Kąt pola obrazowego głowicy min. 75 stopni |  | bez punktacji |
| d) | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |  | bez punktacji |
| e) | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 |  | bez punktacji |
| f) | Głębokość obrazowania min. 37 cm |  | bez punktacji |
| 1) | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phased array |  | - |
| a) | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz |  | bez punktacji |
| b) | Ilość elementów min.60 |  | bez punktacji |
| c) | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni |  | bez punktacji |
| d) | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |  | bez punktacji |
| e) | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 |  | bez punktacji |
| f) | Głębokość obrazowania min. 30 cm |  | bez punktacji |
| g) | Badanie kardiologiczne z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego LVO |  | bez punktacji |
| h) | Możliwość głosowego sterowania podstawowymi parametrami aparatu |  | bez punktacji |
| i) | Kolor M-Mode, anatomiczny M-Mode, |  | bez punktacji |
| j) | Doppler Tkankowy TDI |  | bez punktacji |
| k) | Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych, microconvex, przezprzełykowej |  | bez punktacji |
| l) | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |  | bez punktacji |
| 7 | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |
| 2) | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phased array o zakrzywionym czole głowicy |  | - |
| a) | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 4,0 MHz |  | bez punktacji |
| b) | Ilość elementów min. 64 |  | bez punktacji |
| c) | Kąt pola obrazowego głowicy min. 56 stopni |  | bez punktacji |
| d) | Promień krzywizny czoła min. 30mm |  | bez punktacji |
| e) | Głębokość obrazowania min. 37 cm |  | bez punktacji |
| 8 | GWARANCJA min 12 miesięcy max.60 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| 1) | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu |  | bez punktacji |
| 9 | SERWIS |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 10 pkt do 36 godzin – 5 pkt powyżej 0 pkt |
|  | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 10 pkt do 5 dni – 5 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
|  | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 5 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| 10 | INNE WYMAGANIA |  | - |
| 1) | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | -bez punktacji |
| 11 | DOKUMENTY, CERTYFIKATY |  | - |
| 1) | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2) | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3) | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4) | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5) | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USG-Aparat ultrasonograficzny model……………………… z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/

ZADANIE nr: 2 – Cieplarka do płynów infuzyjnych – kpl 4.

Kod CPV 33186200-9 Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cieplarek do płynów infuzyjnych o pojemności 30 litrów – szt 2 oraz  60 litrów – szt 2.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry wymagane | Opisać parametry oferowane lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cieplarka do płynów infuzyjnych pojemność 30 litrów |  | - |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………….. 3. Producent.............................................................................. |  | - |
| 2 | Wykonana z materiału o wysokiej wydajności cieplnej, łatwym do utrzymania w czystości. |  | bez punktacji |
| 3 | Pokrywa przeźroczysta z mechanizmem automatycznego domykania |  | bez punktacji |
| 4 | Regulacja temperatury od 25° do 40° |  | bez punktacji |
| 5 | Przeznaczenie: -ogrzewanie płynów infuzyjnych; -płynów irygacyjnych; -środków kontrastowych -płynów do dializy otrzewnowej |  | bez punktacji |
| 6 | Pojemność do ogrzewania w przybliżeniu: 12 butelek a/ 1000 ml lub 24 butelki a/ 500 ml lub 2 worki a/ 5000 ml lub 3 worki a/3000 ml |  | bez punktacji |
| 7 | Czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przegrzaniu |  | bez punktacji |
| 8 | Alarm optyczny w przypadku niedomknięcia pokrywy |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 9 | Alarm akustyczny w przypadku niedomknięcia pokrywy |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 10 | Zasilanie 220 - 230 V |  | bez punktacji |
| 11 | Wyposażenie: Wózek/ stolik na podstawie jezdnej z blokadą pod cieplarkę |  | bez punktacji |
| II | Cieplarka do płynów infuzyjnych poj. 60 litrów |  | - |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………….. 3. Producent.............................................................................. |  | - |
| 2 | Wykonana z materiału o wysokiej wydajności cieplnej, łatwym do utrzymania w czystości. |  | bez punktacji |
| 3 | Wyposażona w 2 szuflady z mechanizmem wspomagania zamykania |  | bez punktacji |
| 4 | Pojemność szuflad łącznie -60 litrów |  | bez punktacji |
| 5 | Podstawa jezdna – koła z blokadą |  | bez punktacji |
| 6 | Regulacja temperatury od 25° do 40° |  | bez punktacji |
| 7 | Przeznaczenie: -ogrzewanie płynów infuzyjnych; -płynów irygacyjnych; -środków kontrastowych -płynów do dializy otrzewnowej |  | bez punktacji |
| 8 | Pojemność do ogrzewania w przybliżeniu: 24 butelki a/ 1000 ml lub 40 butelek a/ 500 ml lub 4 worki a/ 5000 ml lub 6 worków a/3000 ml |  | bez punktacji |
| 9 | Czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przegrzaniu |  | bez punktacji |
| 10 | Alarm optyczny w przypadku niedomknięcia szuflad |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 11 | Alarm akustyczny w przypadku niedomknięcia szuflad |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 12 | Zasilanie 220 - 230 V |  |  |
| III | GWARANCJA min 12 miesięcy max 60 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| IV | SERWIS |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 10 pkt do 36 godzin – 5 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 10 pkt do 5 dni – 5 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów min.10 lat |  | bez punktacji |
| V | INNE WYMAGANIA |  | - |
| 1 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | -bez punktacji |
| VI | DOKUMENTY, CERTYFIKATY |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cieplarka do płynów infuzyjnych poj. 30 litrów - mobilna | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cieplarka do płynów infuzyjnych poj. 60 litrów - mobilna | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/

ZADANIE nr: 3 Ssak chirurgiczny – szt 1

Kod CPV 33190000-8 Różne urządzenia  i produkty medyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaka chirurgicznego do zastosowań w Sali Operacyjnej do odsysania płynów, gazów, tkanki i kości.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………….. 3. Producent.............................................................................. |  | - |
| 2 | Ssak ze sterowaniem nożnym |  | bez punktacji |
| 3 | Przepływ maksymalny 60 litrów na minutę |  | bez punktacji |
| 4 | Maksymalne podciśnienie – 90 kPa |  | bez punktacji |
| 5 | Napięcie zasilania 230 V |  | bez punktacji |
| 6 | Poziom hałasu maksymalny 55 dBA |  | = 55 dBA – 0 pkt do 54 dBA- 1 pkt do 53 dBA -2 pkt do 52 dBA -3 pkt |
| 7 | Cykl pracy: praca ciągła |  | bez punktacji |
| 8 | Podstawa jezdna – 4 koła w tym 2 z blokadą |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie |  | - |
| 1 | Manometr i regulator podciśnienia (bar i kPa) |  | bez punktacji |
| 2 | 2 porty ssące |  | bez punktacji |
| 3 | Przełącznik do wyboru portu butli ssącej |  | bez punktacji |
| 4 | 2 butle 2 litrowe z polwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem, butle kompatybilne z wkładami jednorazowymi |  | bez punktacji |
| 5 | Filtr bakteryjny |  | bez punktacji |
| 6 | Dreny silikonowe |  | bez punktacji |
| 7 | Łącznik drenów |  | bez punktacji |
| III | Gwarancja i serwis |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| IV | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych min.10 lat |  | bez punktacji |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1) | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2) | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3) | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4) | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5) | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak chirurgiczny typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

ZADANIE nr: 4 Ssak elektryczny z wózkiem i wyposażeniem – szt 1

Kod CPV 33190000-8 Różne urządzenia  i produkty medyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaka elektrycznego z wózkiem i wyposażeniem przeznaczonego do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ssak elektryczny z wózkiem i wyposażeniem |  |  |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………….. 3. Producent.............................................................................. |  | - |
| 2 | Ssak ze sterowaniem nożnym |  | bez punktacji |
| 3 | Przepływ maksymalny 40 litrów na minutę |  | bez punktacji |
| 4 | Maksymalne podciśnienie – 80 kPa |  | bez punktacji |
| 5 | Napięcie zasilania 230 V |  | bez punktacji |
| 6 | Poziom hałasu maksymalny 65 dBA |  | = 65 dBA – 0 pkt do 64 dBA- 2 pkt do 63 dBA -4 pkt do 62 dBA -6 pkt |
| 7 | Cykl pracy: praca ciągła |  | bez punktacji |
| 8 | Ssak umieszczony na stojaku jezdnym |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie |  | - |
| 1 | Manometr i regulator podciśnienia (bar i kPa) |  | bez punktacji |
| 2 | Pedał do sterowania nożnego |  | bez punktacji |
| 3 | 2 butle 2 litrowe z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem, butle kompatybilne z wkładami jednorazowymi |  | bez punktacji |
| 4 | Wózek jezdny na kółkach |  | bez punktacji |
| 5 | Filtr bakteryjny |  | bez punktacji |
| 6 | Dreny silikonowe |  | bez punktacji |
| 7 | Łącznik drenów |  | bez punktacji |
| III | Gwarancja i serwis |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| IV | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych min.10 lat |  | bez punktacji |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny z wózkiem i wyposażeniem typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:5 System ogrzewania pacjenta– 1 kpl.

Kod CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Przedmiotem zamówienia jest system ogrzewania konwekcyjnego pacjenta niezależnie od temperatury otoczenia.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji nie starszy niż z 2018 roku 3/ Producent........................................................... 4/ Aparat fabrycznie nowy, nieużywany |  | - |
| 2 | System ogrzewania zapewniający pacjentowi stałą temperaturę podawanego powietrza niezależnie od temperatury otoczenia. |  | bez punktacji |
| 3 | System ogrzewania konwekcyjnego umożliwiający wykonywanie zabiegów resuscytacyjnych bez konieczności odłączania ogrzewania |  | bez punktacji |
| 4 | Zasilacz przystosowany do montażu na typowych stojakach szpitalnych ( statyw, wózek, szyna) |  | bez punktacji |
| 5 | Zasilanie 230 V |  | bez punktacji |
| 6 | Czytelny wyświetlacz informujący o temperaturze |  | bez punktacji |
| 7 | Zakresy regulacji temperatury – min.4 |  | 4 zakresy- 0 pkt 5 zakresów – 5 pkt więcej – 10 pkt |
| 8 | Podwójny system alarmów : - kontrola poprawności połączeń, - górnych i dolnych granic temperatury powietrza (po przekroczeniu dopuszczalnych wartości włączenie sygnału alarmowego oraz wyłączenie spirali grzejnej i dmuchawy) |  | bez punktacji |
| 9 | Licznik czasu pracy |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 10 | Czujnik temperatury (temperatura powietrza ogrzewającego nie zależna od zmian warunków otoczenia) |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie | - | - |
| 1 | Koce terapeutyczne wykonane z materiału odpornego na rozdarcia, przebicia, zamoczenia, nie zawierającego lateksu, przezierne dla promieni rentgenowskich, posiadające złącze gwarantujące szczelne połączenie z rurą grzewczą. - Koce jednoczęściowe na pełne ciało dla dorosłych - 25 szt |  | bez punktacji |
| 2 | Możliwość mocowania na wózku, szynie lub statywie |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| IV | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii (w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 4 | Dostępność części zamiennych min. 5 lat |  | bez punktacji |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System ogrzewania pacjenta typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

….............................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy

Zadanie nr: 6 Podgrzewacz płynów infuzyjnych przepływowy – szt 8

Kod CPV 33186200-9 Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów

Przedmiotem zamówienia jest przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi przystosowany do pracy ciągłej.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji nie starszy niż z 2018 roku 3/ Producent........................................................... 4/ Aparat fabrycznie nowy, nieużywany |  | - |
| 2 | Podgrzewacz do przepływowego podgrzewania płynów infuzyjnych i krwi o wysokiej wydajności, przystosowany do pracy ciągłej |  | bez punktacji |
| 3 | Sterowany mikroprocesorem o dużej mocy |  | bez punktacji |
| 4 | Temperatura regulowana w zakresie od 37°C do 41°C, ze skokiem co 0,5°C |  | bez punktacji |
| 5 | Zintegrowany uniwersalny zacisk montażowy umożliwiający swobodne mocowanie podgrzewacza na stojakach i relingach, szynach mocujących o różnych średnicach. |  | bez punktacji |
| 6 | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia |  | bez punktacji |
| 7 | Możliwość równoczesnego podgrzewania 2 różnych płynów |  | bez punktacji |
| 8 | Czas nagrzewania ok.45 sekund do 1 minuty |  | bez punktacji |
| 9 | Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem |  | bez punktacji |
| 10 | Wskaźnik temperatury |  | bez punktacji |
| 11 | Alarm wysokiej i niskiej temperatury akustyczny i optyczny |  | 2 rodzaje- 10 pkt 1 rodzaj- 0 pkt |
| 12 | Ciągła samokontrola urządzenia po każdym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 13 | Wyposażenie: -przedłużacz 460 cm -przedłużacz 530 cm |  | bez punktacji |
| II | Gwarancja min. 12 miesięcy max. 60 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| III | Wymagania ogólne |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych przepływowy typ .……………………….. | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:7  Defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca - kpl 4

Kod CPV: 33182100-0 Defibrylatory

Przedmiotem zamówienia jest  urządzenie do przywracania prawidłowej pracy serca poprzez  zastosowanie impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii.

- Typ/nazwa ...........................................................................

- Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji (nie starszy niż z 2018 r.) ………………………..

- Producent.............................................................

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY - przenośny – fabrycznie nowy |  | - |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  | bez punktacji |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej min. 5 cali |  | 5 cali – 0 pkt 6 cali- 1 pkt 7 cali 2 pkt 8 cali i więcej – 3 pkt |
|  | Ciężar defibrylatora z wyposażeniem |  | ≤ 6 kg – 10 pkt > 6 kg - 0 pkt |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie wyposażone w metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć (dorosłych i dzieci) |  | bez punktacji |
|  | Funkcje: defibrylacja, EKG, pulsoksymetria |  | bez punktacji |
| II | DEFIBRYLACJA |  | - |
| 1. | Defibrylacja asynchroniczna i kardiowersja (synchroniczna) |  | bez punktacji |
| 2. | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. |  | bez punktacji |
| 3. | Defibrylacja dorosłych i dzieci (łyżki dla dorosłych i dzieci oraz elektrody naklejane) |  | bez punktacji |
| 4. | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym |  | bez punktacji |
| 5. | Zakres wyboru energii w J min. 150 J-360 J w trybie AED |  | bez punktacji |
| 6. | Dostępne poziomy energii defibrylacji zewnętrznej min. 20 |  | bez punktacji |
| 7. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s |  | bez punktacji |
| III | EKG |  | - |
| 1 | Monitorowanie EKG- przewody dla 3 odprowadzeń |  | bez punktacji |
| IV | PULSOKSYMETRIA |  | - |
|  | Zakres pomiaru tętna min 20 -250 u/min |  | bez punktacji |
|  | Możliwość stosowania czujników dla dzieci i dorosłych |  | bez punktacji |
| V | WYPOSAŻENIE |  | - |
| 1. | Moduł stymulacji przezskórnej serca |  | bez punktacji |
| 2. | Torba na defibrylator – dwie kieszenie boczne , pasek do noszenia na ramieniu |  | bez punktacji |
| 3. | Czujniki dla dorosłych i dzieci po 2 szt |  | bez punktacji |
| 4. | Papier do EKG – 10 rolek |  | bez punktacji |
| VI | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  | - |
| 1. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | bez punktacji |
| 2. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika |  | bez punktacji |
| VIII | GWARANCJA |  | - |
| 1. | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| IX | SERWIS |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
|  | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
|  | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 6 miesięcy |  | bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
|  | Dostępność części zamiennych - min.5 lat |  | bez punktacji |
| X | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| XI | INNE WYMAGANIA |  | - |
| 1) | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2) | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3) | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4) | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5) | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator z kardiowersją i opcją stymulacji serca typ. ………………………………….... | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Zadanie nr:8        Pompy strzykawkowe  (infuzyjne) i objętościowe - szt 9

Kod CPV: 33194110-0 Pompy infuzyjne

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – fabrycznie nowa – szt 6 | - | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa …..................................................... 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent…........................................................ |  | - |
| 2 | Wymagania ogólne: |  | - |
| 1) | Czytelny wyświetlacz wyświetlający min: - nazwę leku - szybkość dozowania - ciśnienie dozowania - objętość wybranej strzykawki - ustawiony próg alarmu okluzji - stan naładowania akumulatora |  | bez punktacji |
| 2) | Możliwość programowania szybkości infuzji w min.ml/min; ml/h; ml/24h |  | bez punktacji |
| 3) | Możliwość stosowania różnych strzykawek 5,10,20,50 ml |  | bez punktacji |
| 4) | Automatyczne chwytanie rozpoznawanie strzykawki |  | bez punktacji |
| 5) | Proste programowanie- wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej. |  | bez punktacji |
| 6) | Możliwość zmiany danych (parametrów) bez przerywania infuzji |  | bez punktacji |
| 7) | Bolus automatyczny i manualny -możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży |  | bez punktacji |
| 8) | Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego |  | bez punktacji |
| 9) | Szybkość podawania płynów min. 0,1 ml/h do 1200 ml/h |  | bez punktacji |
| 10) | Szybkość dozowania Bolusa do 1800 ml/h |  | do1200 ml/h-0 pkt ≥1201 do 1500 – 5 pkt ≥ 1501 do 1999 – 10 pkt ≥ 2000 – 15 pkt |
| 11) | Regulowane progi ciśnienia |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 12) | System zabezpieczający przy zakończeniu infuzji przed obturacją żyły (KVO) |  | bez punktacji |
| 13) | Sygnalizacja stanów alarmowych: pusta strzykawka, koniec infuzji, KVO, blokada, itp. |  | bez punktacji |
| 14) | System alarmów pozwalający na : - regulację głośności - wybór dźwięku |  | bez punktacji |
| 15) | Tryb nocny (przyciszony dźwięk, zmniejszenie jasności wyświetlacza) |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 16) | Funkcja podawania dawki uderzeniowej, wartość zrealizowanej objętości dawki wyświetlana na wskaźniku głównym |  | bez punktacji |
| 17) | Możliwość czasowego wstrzymania infuzji, po ponownym uruchomieniu kontynuacja wlewu |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 18) | Biblioteka leków – pojemność min. 500 leków |  | bez punktacji |
| 19) | Możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leku tj. - nazwy leku -szybkości dozowania - koncentracji leku -całkowitej objętości dawki infuzji -parametrów bolusa (objętości/dawki/czasu) |  | bez punktacji |
| 20) | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy |  | bez punktacji |
| 21) | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków |  | bez punktacji |
| 22) | Rejestr zdarzeń- obejmujący min. 2000 wpisów pełnej historii dostępny do przeglądania zarówno w pompie jak w komputerze |  | bez punktacji |
| 23) | Zasilanie: - z sieci energetycznej - z wbudowanego akumulatora |  | bez punktacji |
| 24) | Czas pracy z akumulatora min 10 h |  | bez punktacji |
| 25) | Czas ładowania akumulatora do 100% (po pełnym rozładowaniu) |  | ≥ 5 h – 0 pkt < 5h ≥ 4h – 2 pkt < 4h ≥ 3h – 4 pkt < 3h – 6 pkt |
| 26) | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej - bez konieczności montażu mocowanie pomp jedna nad druga |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 27) | Płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora |  | bez punktacji |
| 28) | Możliwość mocowania pojedynczej pompy na stojaku, statywie lub innej szynie |  | bez punktacji |
| 29) | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pompy na statywie |  | bez punktacji |
| 30) | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim ( napisy na wyświetlaczu) |  | bez punktacji |
| II | Pompa infuzyjna objętościowa -fabrycznie nowa – szt 3 |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  | - |
| 2 | Wymagania ogólne |  | - |
| 1) | Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - Nazwa leku - Dawka - Szybkość infuzji - Stan naładowania akumulatora - Aktualne ciśnienie w drenie - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana) |  | bez punktacji |
| 2) | Rodzaje płynów: bez ograniczeń, również krew |  | bez punktacji |
| 3) | Szybkość dozowania od 0,1 ml/h do 1200 ml/h, Rozdzielczość od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h 0,1 ml/h od 100 ml/h do 999,9 ml/h 1 ml/h powyżej 1000 ml/h |  | bez punktacji |
| 4) | Wypełnienie drenu 1200 ml/h |  | bez punktacji |
| 5) | Zakres szybkości podaży Bolus-a do 1200 ml/h |  | bez punktacji |
| 6) | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) |  | bez punktacji |
| 7) | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: - dawka - czas lub szybkość podaży |  | bez punktacji |
| 8) | Możliwość stosowania drenów – standardowych zestawów do przetoczeń : - leków standardowych, - płynów infuzyjnych - żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków |  | bez punktacji |
| 9) | Programowana dawka, czas lub szybkość podaży |  | bez punktacji |
| 10) | Możliwość wykrywania powietrza w drenie |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 11) | Możliwość odłączania detektora kropli |  | bez punktacji |
| 12) | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym |  | bez punktacji |
| 13) | Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-900 mm Hg, co najmniej 10 poziomów |  | bez punktacji |
| 14) | Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą |  | bez punktacji |
| 15) | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  | bez punktacji |
| 16) | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  | bez punktacji |
| 17) | Sygnalizacja stanów alarmowych akustyczno- optyczna: - podana zaprogramowana objętość - przepływ za mały / za duży - powietrze w drenie - okluzja - akumulator rozładowany - zanik zasilania sieciowego - pompa uszkodzona |  | bez punktacji |
| 18) | Historia infuzji- możliwość zapamiętania ok.1000 zdarzeń |  | bez punktacji |
| 19) | Możliwość mocowania pompy na stojaku , na łóżku, innej szynie lub stacji dokującej |  | bez punktacji |
| 20) | Uchwyt do przenoszenia pomp nie wymagający demontażu przy mocowaniu pompy na stojaku |  | bez punktacji |
| 21) | Zasilanie: - z sieci energetycznej - z wbudowanego akumulatora |  | bez punktacji |
| 22) | Czas pracy z akumulatora min 10 h przy przepływie 25 ml/h |  | 10 h – 0 pkt za każdą godzinę dłużej 1pkt |
| 23) | Czas ładowania akumulatora do 100% (po pełnym rozładowaniu) |  | ≥ 5 h – 0 pkt < 5h ≥ 4h – 5 pkt < 4h ≥ 3h – 10 pkt < 3h – 20 pkt |
| 24) | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej - bez konieczności montażu, mocowanie pomp jedna nad druga |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 25) | Komunikacja w języku polskim |  | bez punktacji |
| III | Wyposażenie dla po.I i II: |  | - |
| 1 | Stacja dokująca na 4 lub 5 pomp – szt 2 |  | bez punktacji |
| IV | Gwarancja (dotyczy pomp infuzyjnych AI i B.I) |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| V | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych min 10 lat |  | bez punktacji |
| VI | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji pomp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VII | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | - |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | - |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | - |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa typ .……………………….. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna objętościowa typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |

.........................................

/ podpis i pieczęć wykonawcy/

Zadanie nr: 9

Centralna stacja monitorująca wyposażona w 4 kardiomonitory

umożliwiająca jednoczesny podgląd 4 stanowisk monitorowania na 2 ekranach LCD.

CPV: 33195000-3 System monitorowania pacjentów

|  | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać lub wpisać TAK/NIE) | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Centralna stacja monitorująca- 1 szt obsługująca min. 4 kardiomonitory 1.Fabrycznie nowy/ nazwa/typ 2.Rok produkcji (nie starszy niż 2019.r.) 3. Producent: |  | - |
| 1 | Stanowisko monitoringu składające się z komputera o poniższych parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 4GB RAM - dysk twardy min. 500GB - mysz, klawiatura - drukarka laserowa HP -oprogramowanie medyczne w języku polskim |  | bez punktacji |
| 2 | 2 monitory - Jeden monitor LCD kolorowy, ekran o przekątnej >21’ o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi; jasność min. 250 cd/m2; zgodny z normą RoHS, wbudowane głośniki. Drugi monitor powielający w dyżurce lekarskiej min 32’’. |  | 21ʺ- 0 pkt 24ʺ- 5 pkt więcej -10 pkt |
| 3 | Monitorowanie jednocześnie 4 stanowisk. |  | bez punktacji |
| 4 | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS). |  | bez punktacji |
| 5 | Wyświetlanie – dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, - kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. - podgląd wszystkich krzywych oraz wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego. |  | bez punktacji |
| 6 | Podgląd jednego pacjenta na całym ekranie. |  | bez punktacji |
| 7 | Wyświetlanie wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Prezentacja danych cyfrowa oraz w formie wykresu. |  | bez punktacji |
| 8 | Podgląd min. 100 godzin wykresu krzywej EKG. Przegląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 10 godzin oraz min. 100 wyników NIBP dla każdego monitorowanego pacjenta. |  | bez punktacji |
| 9 | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu. |  | bez punktacji |
| 10 | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. |  | bez punktacji |
| 11 | Możliwość przesyłania danych |  | bez punktacji |
| 12 | Drukowanie raportów na żądanie: - przebiegów EKG - obliczeń hemodynamicznych oraz informacji o dawkowaniu leków - listy trendów oraz listy wyników NIBP - wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego |  | bez punktacji |
| II | Kardiomonitor z podstawowymi parametrami: pulsoksymetr, kapnograf, inwazyjne i nieinwazyjne mierzenie ciśnienia krwi, rzut minutowy serca. 2 szt. – 1. Fabrycznie nowy/ nazwa/typ 2.Rok produkcji (nie starszy niż 2019.r.) 3. Producent: |  | bez punktacji |
| 1 | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 6ʺ i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów w wysokiej rozdzielczości, przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów |  | 6ʺ- 0 pkt Powyżej 6’’ - 5 pkt |
| 2 | Budowa Niska waga samego urządzenia ułatwiająca transport z pacjentem – poniżej 1,8 kg Wysoka odporność na upadki wstrząsy i uderzenia Budowa kompaktowa, moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane. Konstrukcja chłodzona pasywnie bez użycia wewnętrznych wentylatorów. |  | bez punktacji |
| 3 | Monitorowane parametry EKG, HR, analiza zaburzeń pracy serca Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NBP Saturacja SpO2 Pomiar temperatury |  | bez punktacji |
| 4 | Prezentacja danych i obsługa Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min 3 krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT o wielkości max. 6’ Obsługa za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu. Co najmniej 10 różnych układów ekranu z możliwością wyboru przez użytkownika bez konieczności wyłączania urządzenia lub utraty danych. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. Główny kolorowy ekran dotykowy, 10 punktowy o przekątnej min. 21ʺ |  | bez punktacji |
| 5 | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG Jednoczesne wyświetlenie zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 3, 5 lub 6 elektrodowego. Pomiar HR w zakresie min 20-300 /min z dokładnością min +/- 1% Pomiar częstości oddechu w zakresie min 0-120 odd/min z dokładnością +/-1 odd/min Pomiar uniesienia odcinka ST w zakresie od -20 do + 20 mm. Funkcja mapy ST umożliwiająca graficzne wyświetlanie danych odcinka ST. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. Rozpoznawanie min 20 rodzajów arytmii. |  | bez punktacji |
| 6 | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Technologia eliminacji artefaktów o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Zakres pomiarowy tętna min. 40-300 /min. Wyświetlanie indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Wielorazowe czujniki na palec dla pacjenta dorosłego nie zawierające lateksu ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.), z możliwością dezynfekcji w płynach dezynfekcyjnych. Możliwość stosowania czujników różnych producentów: Fast, Nellcor i Masimo. Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru hemoglobiny w tym. SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI. |  | bez punktacji |
| 7 | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły Programowanie sekwencji pomiarowych NIBP. |  | bez punktacji |
| 8 | IBP Inwazyjny pomiar ciśnienia - możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ, ABP. Zakres pomiarowy min. od -40 do +340 mmHg |  |  |
| 9 | Temperatura Monitorowanie temperatury w zakresie min 0-45˚C Pomiar powierzchniowy lub głęboki. |  | bez punktacji |
| 10 | Inne parametry Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia – pamięć min. 24 godzin trendów i wyników pomiaru. |  | 24 godziny- 0 pkt za każdą godzinę dłużej 1 pkt |
| 11 | Pełna polska wersja językowa (dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu). |  | bez punktacji |
| 12 | Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością zmian granic alarmowych dla każdego parametru. |  | bez punktacji |
| 13 | Zasilanie |  | - |
| 14 | Zasilanie sieciowe 220- 230V 50 Hz |  | bez punktacji |
| 15 | Zasilanie awaryjne akumulatorowe z automatycznym ładowaniem po podłączeniu kardiomonitora do zasilacza zewnętrznego. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2,5 godziny ciągłego monitorowania. Przewidywany czas do rozładowania wyświetlany w sposób ciągły na ekranie. Akumulator wymieniany przez użytkownika bez udziału serwisu. |  | 2,5 godziny – 0 pkt za każde 0,5 godziny dłużej -5 pkt |
| 16 | Wyposażenie : - przewód wielorazowy EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt - czujnik wielorazowy SpO2 dla pacjentów dorosłych – 1 szt - komplet mankietów wielorazowych do pomiaru ciśnienia, min 2 rozmiary – 1 kpl - zasilacz zewnętrzny – 1 szt. |  | bez punktacji |
| 17 | Dodatkowe funkcje |  |  |
| 1 | Pomiar CO2 oraz rzutu serca metodą PiCCO w obu kardiomonitorach. |  |  |
| 2 | Pomiar oceny równowagi „analgezja-nocycepcja” w oparciu o analizę zmienności rytmu serca EKG. |  |  |
| 3 | Pomiar wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem. |  |  |
| 4 | Możliwość wykorzystania jako moduł pomiarowy w kardiomonitorze stacjonarnym, który potem można doposażyć w NMT, BIS, telemetrie, EEG, przezskórny pomiar gazów. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 5 | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 6 | Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min od 1 do 480 minut. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 7 | Możliwość tworzenia, zapamiętywania w pamięci urządzenia i przywoływania profili zawierających różne ustawienia monitora bez udziału serwisu. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 7 | Możliwość działania w infrastrukturze bezprzewodowej z centralą monitorującą |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 9 | Możliwość wyciszania (zawieszania) alarmów |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| 10 | Mocowanie |  | - |
| 11 | Mocowanie ścienne do szyny modura wraz koszykiem na akcesoria. |  | bez punktacji |
| III | Kardiomonitor, pulsoksymetr, termometr, aparat do pomiaru ciśnienia krwi - 2 szt 1. Zestaw fabrycznie nowy/ nazwa/typ 2.Rok produkcji (nie starszy niż 2019.r.) 3. Producent: |  | bez punktacji |
| 1 | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 6ʺ i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów w wysokiej rozdzielczości, przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów |  | 6ʺ- 0 pkt Powyżej 6ʺ - 5 pkt |
| 2 | Budowa Niska waga samego urządzenia ułatwiająca transport z pacjentem – poniżej 1,8 kg Wysoka odporność na upadki wstrząsy i uderzenia Budowa kompaktowa, moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane. Konstrukcja chłodzona pasywnie bez użycia wewnętrznych wentylatorów. |  | bez punktacji |
| 3 | Monitorowane parametry EKG, HR, analiza zaburzeń pracy serca Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NBP Saturacja SpO2 Pomiar temperatury |  | bez punktacji |
| 4 | Prezentacja danych i obsługa Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min 3 krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT o wielkości max. 6’ Obsługa za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu. Co najmniej 10 różnych układów ekranu z możliwością wyboru przez użytkownika bez konieczności wyłączania urządzenia lub utraty danych. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. Główny kolorowy ekran dotykowy, 10 punktowy o przekątnej min. 21ʺ |  | bez punktacji |
| 5 | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG Jednoczesne wyświetlenie zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 3, 5 lub 6 elektrodowego. Pomiar HR w zakresie min 20-300 /min z dokładnością min +/- 1% Pomiar częstości oddechu w zakresie min 0-120 odd/min z dokładnością +/-1 odd/min Pomiar uniesienia odcinka ST w zakresie od -20 do + 20 mm. Funkcja mapy ST umożliwiająca graficzne wyświetlanie danych odcinka ST. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. Rozpoznawanie min 20 rodzajów arytmii. |  | bez punktacji |
| 6 | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Technologia eliminacji artefaktów o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Zakres pomiarowy tętna min. 40-300 /min. Wyświetlanie indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Wielorazowe czujniki na palec dla pacjenta dorosłego nie zawierające lateksu ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.), z możliwością dezynfekcji w płynach dezynfekcyjnych. Możliwość stosowania czujników różnych producentów: Fast, Nellcor i Masimo. Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru hemoglobiny w tym. SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI. |  | bez punktacji |
| 7 | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły Programowanie sekwencji pomiarowych NIBP. |  | bez punktacji |
| 8 | IBP Inwazyjny pomiar ciśnienia - możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ, ABP. Zakres pomiarowy min. od -40 do +340 mmHg |  |  |
| 9 | Temperatura Monitorowanie temperatury w zakresie min 0-45˚C Pomiar powierzchniowy lub głęboki. |  | bez punktacji |
| 10 | Inne parametry Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia – pamięć min. 24 godzin trendów i wyników pomiaru. |  | 24 godziny- 0 pkt za każdą godzinę dłużej 1 pkt |
| 11 | Pełna polska wersja językowa (dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu). |  | bez punktacji |
| 12 | Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością zmian granic alarmowych dla każdego parametru. |  | bez punktacji |
| 13 | Zasilanie Zasilanie sieciowe 220- 230V 50 Hz |  | bez punktacji |
| 15 | Zasilanie awaryjne akumulatorowe z automatycznym ładowaniem po podłączeniu kardiomonitora do zasilacza zewnętrznego. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2,5 godziny ciągłego monitorowania. Przewidywany czas do rozładowania wyświetlany w sposób ciągły na ekranie. Akumulator wymieniany przez użytkownika bez udziału serwisu. |  | 2,5 godziny – 0 pkt za każde 0,5 godziny dłużej -5 pkt |
| 16 | Wyposażenie : - przewód wielorazowy EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt - czujnik wielorazowy SpO2 dla pacjentów dorosłych – 1 szt - komplet mankietów wielorazowych do pomiaru ciśnienia, min 2 rozmiary – 1 kpl - zasilacz zewnętrzny – 1 szt. |  | bez punktacji |
| 17 | Dodatkowe funkcje |  |  |
| 1) | Możliwość wykorzystania jako moduł pomiarowy w kardiomonitorze stacjonarnym, który potem można doposażyć w NMT, BIS, telemetrie, EEG, przezskórny pomiar gazów. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 2) | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 3) | Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min od 1 do 480 minut. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 4) | Możliwość tworzenia, zapamiętywania w pamięci urządzenia i przywoływania profili zawierających różne ustawienia monitora bez udziału serwisu. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 5) | Możliwość działania w infrastrukturze bezprzewodowej z centralą monitorującą |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 6) | Możliwość wyciszania (zawieszania) alarmów |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| 18 | Mocowanie Mocowanie ścienne do szyny modura wraz koszykiem na akcesoria. |  | bez punktacji |
| 19 | Gwarancja Gwarancja min.24 miesiące max 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| 20 | Serwis |  | - |
| 1) | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godzin |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin – 0 pkt |
| 2) | Czas usunięcia awarii max.7 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 5pkt |
| 3) | W przypadku naprawy powyżej 7 dni roboczych wykonawca wstawi endoskop zastępczy |  | bez punktacji |
| 4) | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 5) | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 6) | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 7) | Dostępność części zamiennych min.10 lat |  | bez punktacji |
| 8) | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  | bez punktacji |
| 21 | Szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia |  | bez punktacji |
| 22 | Wymagane dokumenty |  | - |
| 1) | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2) | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3) | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4) | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5) | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centralna stacja monitorująca wyposażona w 4 kardiomonitory umożliwiająca jednoczesny podgląd 4 stanowisk monitorowania na 2 ekranach LCD | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor z podstawowymi parametrami: pulsoksymetr, kapnograf, inwazyjne i nieinwazyjne mierzenie ciśnienia krwi, rzut minutowy serca. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor, pulsoksymetr, termometr, aparat do pomiaru ciśnienia krwi | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Fonendoskop kardiologiczny | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr: 10 Negatoskop cyfrowy  – kpl 3

Przedmiotem zamówienia jest negatoskop cyfrowy przeznaczony do wyświetlania i obsługi obrazów radiologicznych.

kod CPV: 33124200-7 Urządzenia radiodiagnostyczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania szczegółowe | - | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji nie starszy niż z 2018 roku 3/ Producent........................................................... 4/ Fabrycznie nowa, nieużywany |  | - |
| 2 | Negatoskop (stacja przeglądowa) wykonany w wersji do powieszenia na ścianie |  | bez punktacji |
| 3 | Klawiatura medyczna składana z touchpad´em, dezynfekowana, przewody zabudowane niewidoczne, półka pod myszkę |  | bez punktacji |
| 4 | Obudowa z materiału umożliwiającego dezynfekcje |  | bez punktacji |
| 5 | Monitor medyczny min. 40 ʺ, kolorowy z funkcją kalibracji zgodnie ze standardem DICOM Part 14, posiadający sprzętową kalibrację do standardu DICOM w 12 bitowej tablicy LUT monitora, matryca SPV-A, podświetlenie W-LED. Czujnik natężenia oświetlenia stabilizujący jasność monitora po jego włączeniu. - rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD - jasność 700 cd/m² - kontrast 4000:1 - kąt widzenia 178°/178° |  | 40 cali – 0 pkt za każdy 1 cal więcej -2 pkt |
| 6 | Ekran dotykowy |  | Tak- 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 7 | Monitor zabezpieczony szybą z redukcją niepożądanych refleksów świetlnych |  | bez punktacji |
| 8 | System komputerowy 1) procesor najnowszej generacji min. 4 rdzenie fizyczne, osiągający min. 8000 punktów w teście PassMark 2) płyta główna zgodna z procesorem i pamięcią RAM 3) pamięć operacyjna min.16 GB DDR4 4) dysk twardy SSD o pojemności min. 256 GB 5) gniazdo LAN 10/100/1000 GB zabezpieczone przed zalaniem 6) port USB 3.0 lub 2.0 min. 4 szt 7) profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu, 8) napęd optyczny z funkcją nagrywania CD/ DVD 9) System Operacyjny Windows 10 Professional 10) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI |  | bez punktacji |
| 9 | Dodatkowe wejście video |  | bez punktacji |
| 10 | System komputerowy musi obsługiwać programy: Synapse, Infinit, RIS/PACS, AMMS – które posiada Zamawiający |  | bez punktacji |
| 11 | Gwarancja Gwarancja min.24 miesiące max 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| 12 | Serwis |  | - |
| 1) | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godzin |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin – 0 pkt |
| 2) | Czas usunięcia awarii max.7 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 5pkt |
| 3) | W przypadku naprawy powyżej 7 dni roboczych wykonawca wstawi endoskop zastępczy |  | bez punktacji |
| 4) | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 5) | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 6) | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 7) | Dostępność części zamiennych min.10 lat |  | bez punktacji |
| 8) | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  | bez punktacji |
| 12 | Szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia |  | bez punktacji |
| 13 | Wymagane dokumenty |  | - |
| 1) | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | - |
| 2) | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | - |
| 3) | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | - |
| 4) | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | - |
| 5) | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | - |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Negatoskop cyfrowy typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:11  Diatermia chirurgiczna – 3 kpl

kod CPV 33.16.10.00-6 Urządzenia elektrochirurgiczne

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do elektrochirurgii przeznaczone do cięcia i koagulacji tkanek za pomocą  prądu o dużej częstotliwości w laparoskopii, resektoskopii,  artroskopii itp. zabiegach.

a/ Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji (2018/2019) …...........

b/ Typ/nazwa .........................................................................................

c/ Producent ..........................................................................................

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Oferowane parametry ( opisać) lub wpisać TAK/NIE | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia chirurgiczna mono i biopolarna z funkcją zamykania dużych naczyń |  | - |
| 2 | Jednostka centralna |  | - |
| 1) | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali, oprogramowanie w języku polskim. |  | 10 cali – 0 pkt za każdy 1 ʺ więcej – 1 pkt |
| 2) | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. |  | bez punktacji |
| 3) | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu z uchwytu monopolarnego za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 4) | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Warunkiem koniecznym jest możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznik nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski |  | bez punktacji |
| 5) | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzajów koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych. |  | bez punktacji |
| 6) | Moc cięcia monopolarnego min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. |  | bez punktacji |
| 7) | Moc koagulacji monopolarnej min 240 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. |  | bez punktacji |
| 8) | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. |  | bez punktacji |
| 9) | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi. |  | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 10) | Możliwość zapamiętania min. 300 programów i zapisania ich po nazwą użytkownika lub procedury |  | 300 – 0 pkt za każde 10 więcej – 1 pkt |
| 11) | Cięcie bipolarne z mocą min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. |  | bez punktacji |
| 12) | Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 360W |  | bez punktacji |
| 13) | Możliwość współpracy z modułem do preparowania tkanek strumieniem wody |  | bez punktacji |
| 14) | Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych |  | Tak -1- pkt Nie -0 pkt |
| 15) | Możliwość współpracy z resektoskopami bipolarnymi, aparat musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy. |  | bez punktacji |
| 16) | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków przez użytkownika na Sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych. |  | bez punktacji |
| 17) | Możliwość wyboru rodzaju cięcia – min.3 rodzajów: klasyczne, intensywne precyzyjne (wybór w zależności od rodzaju zabiegu), |  | bez punktacji |
| 18) | Minimum 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. |  | bez punktacji |
| 3 | Wyposażenie do każdego aparatu (diatermii) |  | - |
| 1) | Włącznik nożny podwójny, z przyciskiem do zmiany programu - szt 1 |  | bez punktacji |
| 2) | Kabel do elektrod neutralnych, wielorazowych dł. od 3,5 m do 4 m – szt 1 |  | bez punktacji |
| 3) | Uchwyt elektrod monopolarnych wielorazowego użytku z dwoma przyciskami (cięcia i koagulacji) z kablem o dl. 3,5- 4 m i elektrodą szpatułkową– szt 4 |  | bez punktacji |
| 4) | Elektrody jednorazowe neutrale dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 85 cm2 z wyprowadzeniem na klips 300szt |  | bez punktacji |
| 5) | Elektroda monopolarna Ø 4 mm - lancet kątowy - szt 5 |  | bez punktacji |
| 6) | Elektroda monopolarna Ø 4 mm – lancet prosty - szt 5 |  | bez punktacji |
| 7) | Aplikator argonowy jednorazowy z wysuwaną szpatułką i kablem dł min 2,5 m – 10 szt |  | bez punktacji |
| 8) | Przystawka argonowa obsługiwana z panelu diatermii – szt 1 |  | bez punktacji |
| 9) | Odsysacz dymów operacyjnych obsługiwany z ekranu diatermii -1 szt |  | bez punktacji |
| 10 | Instrument laparoskopowy do zamykania dużych naczyń, długość 34 – 35 cm, średnica 5 mm. Wielorazowy, końcówki zagięte, radełkowane typu Meryland z kablem przyłączeniowym – 1 szt. |  | bez punktacji |
| 11) | Instrument laparoskopowy do koagulacji i cięcia prądem HF, długość 34 – 35 cm, średnica 5 mm. Wielorazowy z kablem przyłączeniowym – 1 szt. |  | bez punktacji |
| 12) | Wózek z koszem na wyposażenie i szafką na butlę argonową z butlą argonową, reduktorem i kompletem kabli do zamontowania diatermii i przystawki argonowej. – 1 szt. |  |  |
| 4 | Wyposażenie do 3 kompletów aparatów (diatermii) |  |  |
| 12) | Instrument do zamykania dużych naczyń wielorazowego użytku, długość min. 20 cm, końcówki zagięte z kablem dł. 4m – 2 szt. |  | bez punktacji |
| 13) | Instrument do zamykania dużych naczyń wielorazowego użytku, długość min. 21 cm, końcówki zagięte z kablem dł. 4m – 2 szt. |  | bez punktacji |
| 14) | Instrument do zamykania dużych naczyń wielorazowego użytku, długość min. 27 cm, końcówki zagięte z kablem dł. 4m – 2 szt. |  | bez punktacji |
| 15) | Instrument laparoskopowy do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia mechanicznego i aktywacją w rękojeści. Jednorazowy z kablem przyłączeniowym 10 szt. |  | bez punktacji |
| 16) |  |  | bez punktacji |
| 5 | Serwis |  | - |
| 1) | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2) | Czas usunięcia awarii (w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3) | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 4) | Dostępność części zamiennych min.10 lat |  | bez punktacji |
| 6 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| 7 | Gwarancja |  | - |
| 1) | Gwarancja min.24 miesiące max: 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| 8 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1) | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2) | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3) | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4) | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5) | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów oferent załączy materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia chirurgiczna model/typ ………………………………….. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |

.............................................

/podpis i pieczęć Oferenta/