Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonej inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Brzesku na potrzeby wykonania projektu/ów budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budownictwo energooszczędne . Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

1.Wykonawca w ramach zadania będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji  wewnętrznej i zewnętrznej budynków SP ZOZ w Brzesku bez ekspertyzy technicznej budynku głównego oraz budynków przyległych zlokalizowanych  przy ul: Kościuszki 68 na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji związanej ze zmniejszeniem zużycia energii.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Pomiary architektoniczne – pomiar z natury (odzwierciedlenie) ścian, słupów, okien, drzwi, wysokości, balkonów wraz z podstawowym wymiarowaniem i oznaczeniem pomieszczeń.

- Pomiary powierzchni – wyliczenie powierzchni według normy PN-ISO 9836:1997, ponieważ według tej normy liczymy powierzchnię do projektu do pozwolenia na budowę. Na rzutach pomiarów wszystkich kondygnacji powinno znaleźć się wymiarowanie. Dotyczy to wszystkich kondygnacji – zarówno tych podziemnych jak i naziemnych.

- Przekroje przez budynek – ilość przekrojów zależy od charakteru i poziomu skomplikowania budynku. Przekroje powinny być wykonane przez wszystkie kondygnacje.

- Pomiary elewacji – pomiary elewacji całego budynku; wrysowanie elewacji w programie typu CAD; płaszczyzną rzutowania może być każda ściana  osobno lub rozwinięcie elewacji, czyli w jednym ciągu pokazujemy wszystkie ściany budynku.

- Inwentaryzacja sieci – chodzi tu o sieć elektryczną – piony i rozdzielnie elektryczne, instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i wentylacji. Wrysowanie przebiegu wszystkich widocznych elementów w tym grzejniki, piony kanalizacyjne (ze średnicami) instalacja kanalizacyjna, orynnowanie oraz dokumentację fotograficzną.

- Pomiary dachów – pomiar wszystkich elementów, które są na dachu, zarówno urządzenia techniczne jak, np. klimatyzatory, anteny, ale również wszelkie murki. Na pomiar dachu mogą być nałożone wysokości w układzie państwowym lub w układzie zera budynku (znamy wtedy wysokość budynku względem rzędnej terenu przed wejściem).

- Pomiary detali – pomiar wraz z zestawieniem wszystkich elementów elewacji, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, bram garażowych.

- Opis techniczny – w ramach inwentaryzacji architektonicznej opis powinien uwzględniać lokalizację, charakter i rodzaj nieruchomości, ilość kondygnacji, wysokość budynku, powierzchnię i inne elementy w zależności od charakteru inwentaryzowanego obiektu.

- Dokumentację fotograficzną.

2. Charakterystyka  budynków:

Budynek główny składający się z segmentów; około 15907mkw

Segment A1,A12, A2  ( Szpital)

Segment B ( Przewiązka)

Segment C ( Poradnie i Administracja)

Segment D ( Kuchnia i Oddział Chorób Płuc)

Budynek sekcji technicznej i kotłowni    E  około 802mkw

Budynek Poradni Zdrowia Psychicznego  F   około 199mkw

Budynek Tlenowni  H  około 64mkw

Budynek Portierni   I   około 32mkw

| Rodzaj obiektu Lokalizacja | Rok budowy | Opis ogólny | Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachu | Konstrukcja ścian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ul. Kościuszki 68 Budynek główny szpitala | 1975-1980 | Główne obiekty szpitala tworzą bryłę w kształcie litery H z przyległymi budynkami: kuchni oraz Oddziału Chorób Płuc. W latach 2005-2006 wykonano wymianę instalacji wodociągowej, c.w.u., CO, wymianę okien, ocieplenie ścian wraz z wyprawą elewacyjną | Stropodach pokryty papą, budynki przyległe pokryte blachą | Ramowo- płytowa, ściany działowe z cegły dziurawki, wypełnienie ścian gazobetonem 07 |
| 2.ul. Kościuszki 68 Budynek Sekcji Technicznej -kotłownia | 1975-1980 2005-2006 przebudowano na nową kotłownię | Wymiana instalacji: gazowej, wodociągowej, c.w.u., CO wymiana okien, ocieplenie ścian wraz z wyprawą elewacyjną | Stropodach pokryty papą | Murowana z pustaków piankowych, ściany działowe z cegły dziurawki |
| 3.ul. Kościuszki 68 Budynek Admin - gospodarczy | 1975-1980 2005-2006 wykonano termoizo- dernizację | Wymiana instalacji wodociągowej, c.w.u., CO, wymiana okien, ocieplenie ścian wraz z wyprawą elewacyjną | Stropodach pokryty papą | Murowana z pustaków piankowych, ściany działowe z cegły dziurawki |
| 4.ul. Kościuszki 68 Budynek tlenowni | 1975-1980 2005-2006 wykonano termoizo- dernizację | ocieplenie ścian wraz z wyprawą elewacyjną | Stropodach pokryty papą | Murowana z pustaków piankowych, ściany działowe z cegły dziurawki |

3. Inwentaryzacja uproszczona budynków powinna zawierać rzuty i przekroje, rysunki i dokumentację fotograficzną.

- Rysunki zawierające: wszystkie ściany, wymiarowane w konstrukcji otwory wejściowe drzwi, okien, bram, konstrukcje stropów, dachów,  ogólne wymiary, dodatkowe informacje odnośnie rysunku, powierzchnie, numery i wysokości pomieszczeń.

- Dokumentacja winna być przygotowana w wersji papierowej – wydruk jak również w wersji elektronicznej CAD i edytowalnej – PDF z możliwością jej edycji i zmiany formatowania.

- Dokumentacja fotograficzna przedstawiona  w wersji krótkiego opisu pod najbardziej charakterystycznymi zdjęciami.

4.  Zamawiający dysponuje  częściową dokumentacją tych budynków z czasów budowy, przebudowy pomieszczeń i modernizacji instalacji.

5. Całość opracowania umieszczona skoroszycie z rysunkami.