Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Komputer stacjonarny (jednostka) – 10 szt.

| Lp. | Nazwa elementu | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Posiadający min. 6 rdzeni zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 11969 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Posiadająca min: 1 VGA 1 HDMI 2 banki pamięci DDR4, 2666MHz, Dual-channel architecture, możliwość rozbudowy do 32 GB 2 złącza Serial ATA 6Gb/s 4 gniazd USB 2.0 na tylnym panelu obudowy 2 gniazda USB 3.0 na przednim panelu obudowy 1 wejście na mikrofon 1 wyjście słuchawkowe wyposażona w system diagnostyki ePSA lub równoważny |  |  |
| 3 | Chipset | Chipset z chłodzeniem pasywnym, gwarantujący poprawną pracę wszystkich podzespołów komputera z pełną wydajnością procesora. |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 8GB DDR4 o min. Częstotliwości 2666 MHz |  |  |
| 5 | Twardy dysk | Min. 256GB SSD SATA-III lub M.2 |  |  |
| 6 | Karta sieciowa i komunikacja | Min. Gigabit Ethernet RJ-45. pracująca w trybach 10/100/1000 Mbit/s, karta bezprzewodowa pracująca w standardzie IEEE 802.11b/g/n/ac, bluetooth 4.0 |  |  |
| 7 | Karta grafiki | Min. Zintegrowana na płycie lub procesorze |  |  |
| 9 | Mysz | mysz optyczna z min. dwoma przyciskami i scroll, przewód długości min. 1.8m, złącze USB |  |  |
| 10 | Klawiatura | złącze USB, układ US-QWERTY, odporne na ścieranie się znaki na klawiszach (nie ulegały zatarciu), przewód długości min. 1.8m |  |  |
| 11 | System operacyjny | Windows 10 Professional 64bit Polska wersja językowa lub równoważny |  |  |
| 12 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW |  |  |
| 13 | Obudowa i zabezpieczenia | Klasy Small Form Factory z zasilaczem min. 200W PSU APFC, EPA bronze, czytnik kart pamięci min. 5-in-1, min. 2 x USB 3.0 (przedni panel), gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą Kensington w obudowie i zamek, moduł TPM 2.0 |  |  |
| 14 | Gwarancja | 1/ min. 36 miesięcy na całość wystawiona na osobnym dokumencie zawierający z jednej strony specyfikację sprzętu (lub numer komputera, który go jednoznacznie identyfikuje w systemie u sprzedawcy), a z drugiej strony okres gwarancyjny 2/o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub emailem. 3/do naprawy dostarczany będzie komputer z wymontowanym twardym dyskiem. 4/sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę 5/ Dyski twarde będą naprawiane/testowane wyłącznie w siedzibie kupującego pod nadzorem. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. 6/po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt 7/czas skutecznej naprawy – max 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach) 8/w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu. 9/okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy |  |  |
| 15 | UWAGI dodatkowe | do każdego dostarczonego zestawu musi być dołączona specyfikacja zawierająca informacje o podzespołach. do zestawów mają być dołączone wszystkie wymaganie sterowniki potrzebne w przypadku reinstalacji systemu. swobodny dostęp do wnętrza komputera bez utraty gwarancji dołączone wydruki z testów wydajności komputera dołączone ma być ksero certyfikatu CE |  |  |

### Uwaga: W kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

| Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komputer typ/model ……………….. …………………………... |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

Monitor komputerowy – 10 szt.

| Lp. | Nazwa | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | Monitor LCD z ekranem matowym o minimalnych parametrach: przekątna – min. 23,8 cali rozdzielczość – 1920 x 1080 pikseli wielkość plamki – 0,274 mm jasność – 250cd/m2 typ panela LCD z podświetlaniem LED – IPS kontrast statyczny - 1000:1 kontrast dynamiczny - 8 000 000:1 czas reakcji matrycy – 6 ms (od szarego do szarego) liczba wyświetlanych kolorów – 16,7 mln, gama barw (standardowo): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931)3 kąt widzenia (pion/poziom) – 1780 / 1780 złącze – D-Sub, HDMI możliwość regulacji nachylenia góra/dół zgodność z normami – ENERGY STAR 6, EPEAT Silver, TCO Certified Displays, Zgodność z dyrektywą RoHS bez wypalonych pikseli gniazdo zabezpieczające przed kradzieżą kable – zasilający oraz sygnałowy D-Sub lub HDMI źródło zasilania: wbudowany zasilacz gwarancja – min. 36 miesięcy NBD |  |  |

UWAGI dodatkowe dotyczące gwarancji na monitora:

- o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub mailem

- sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską najpóźniej następnego dnia roboczego po poinformowaniu faksem lub osobiście przez wykonawcę

- po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt

- czas skutecznej naprawy – 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach)

- w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu

- okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy

| Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitor typ/model …………………………….. |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

Drukarka laserowa – 10  szt.

| Lp. | Nazwa | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka | Drukarka laserowa czarno-biała o parametrach co najmniej: wyświetlacz: przynajmniej dwuwierszowy rozdzielczość druku mono [dpi] – 1200x1200 szybkość druku mono A4 – min.40str/min. cykl pracy miesięcznej (deklarowany przez producenta) – min. 100 000 stron interfejsy standardowe - USB 2.0, RJ45 Gigabit Ethernet, sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n szybkość procesora – min 1.0 GHz pamięć – min. 512 MB czas wydruku pierwszej strony w nie dłuższy niż 6,5 s. podajnik wielofunkcyjny na min. 100 arkuszy podajnik papieru zasobnika podstawowego min. 250 arkuszy odbiornik papieru na min. 150 arkuszy drukowanie dwustronne - automatyczne gramatura papieru – od 60 do 120g/m2 podajnik standardowy oraz od 60 do 216g/m2 podajnik wielofunkcyjny obsługiwane formaty nośników – A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10 nośniki – etykiety papierowe, karty, papier zwykły, folie, koperty, przybliżona wydajność układu światłoczułego 60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5% obszar zadruku - 4.0 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz) kabel zasilający oraz USB o długości 2 metry lub LAN kat. 6 o długości 3 metry do podłączenia z komputerem bezpieczeństwo sieci: IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS certyfikat Energy Star dodatkowo - instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, płyta CD z dokumentacją obsługiwane systemy operacyjne – Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 gwarancja min. 48 miesięcy |  |  |

UWAGI dodatkowe dotyczące gwarancji na drukarki: o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub mailem sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską najpóźniej następnego dnia roboczego po poinformowaniu faksem lub osobiście przez wykonawcę po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt czas skutecznej naprawy – 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach) w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka laserowa czarno-biała typ/model ………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/